# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：新源县尚宏商贸有限公司混凝土拌和站建设项目

建设单位：      新源县尚宏商贸有限公司

编制日期：          2023年3月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	10

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	21

四、主要环境影响和保护措施	28

五、环境保护措施监督检查清单	47

六、结论	51

附表	52

建设项目污染物排放量汇总表	52

附件1：备案文件

附图1：项目地理位置图

附图2：本项目与生态保护红线的相对位置关系图

附图3：本项目与“三线一单”的相对位置关系图

附图4：本项目所在地土地利用现状图

附图5：本项目所在地植被类型图

附图6：本项目所在地土壤类型图

附图7：本项目平面布置图（分区防渗图）

附图8：本项目监测点位示意图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新源县尚宏商贸有限公司混凝土拌和站建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2212-654025-07-01-227207 |
| 建设单位联系人 | 唐旭 | 联系方式 | 13179854999 |
| 建设地点 | 新源县塔勒德镇喀尔哈勒村 |
| 地理坐标 | E83°23′37.160″，N43°9′31.692″ |
| 国民经济 行业类别 | C3029 其他水泥类似制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 30，55石膏、水泥制品及类 似制品制造 302 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 新源县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 新发改综2022069 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 90.7 |
| 环保投资占比（%） | 9.07 | 施工工期 | 2个月，2023.4-2023.5 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 9853.38 |
| 专项评价设置情况 | 环境 要素 设置原则 是否设置专项评价 大气 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目 否 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 否 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1产业政策符合性 本项目主要从事商品混凝土生产，对照中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类及限制类，也不属于淘汰类，为允许建设项目，符合国家有关法律、法规和政策规定。且本项目于2022年12月19日取得新源县发展和改革委员会颁发的《新源县企业投资项目登记备案证》（新发改综2022069）。因此，本项目的建设是符合国家和地方的有关产业政策。 2《中华人民共和国大气污染防治法》符合性分析 《中华人民共和国大气污染防治法》大气污染防治措施指出：工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。本项目砂石料堆放场采用三面围挡隔断式结构，顶部设置防尘网苫盖防止二次扬尘，装卸粉尘通过洒水抑尘。水泥、粉煤灰等粉状原料通过螺旋输送机密闭上料至搅拌楼内。本项目粉料仓仓顶配套脉冲式布袋除尘器，搅拌楼顶部配套脉冲式布袋除尘器，采取上述措施后有效降低粉尘排放浓度，厂界无组织粉尘满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值（颗粒物0.5mg/m3），因此本项目的大气污染防治措施满足《中华人民共和国大气污染防治法》相关要求。 3《新疆维吾尔自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划》符合性分析 《新疆维吾尔自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划》（2018—2020年）（新政发〔2018〕66号）指出：强化工业企业无组织排放管控，开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理清单，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理。本项目砂石料堆放场采用三面围挡隔断式结构，顶部设置防尘网苫盖防止二次扬尘，装卸粉尘通过洒水抑尘。水泥、粉煤灰等粉状原料通过螺旋输送机密闭上料至搅拌楼内。本项目粉料仓仓顶配套脉冲式布袋除尘器，搅拌楼顶部配套脉冲式布袋除尘器，采取上述措施后有效降低粉尘排放浓度，厂界无组织粉尘满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值（颗粒物0.5mg/m3），因此本项目的大气污染防治措施满足《新疆维吾尔自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划》相关要求。 4《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 《新疆生态环境保护“十四五”规划》指出：持续推进涉气污染源治理，针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。本项目砂石料堆放场采用三面围挡隔断式结构，顶部设置防尘网苫盖防止二次扬尘，装卸粉尘通过洒水抑尘。水泥、粉煤灰等粉状原料通过螺旋输送机密闭上料至搅拌楼内。本项目粉料仓仓顶配套脉冲式布袋除尘器，搅拌楼顶部配套脉冲式布袋除尘器，采取上述措施后有效降低粉尘排放浓度，厂界无组织粉尘满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值（颗粒物0.5mg/m3），因此本项目符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》相关要求。 5《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析 《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》指出：贮存易产生扬尘的煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等物料的堆场应当密闭；不能密闭的，贮存单位或者个人应当采取下列防尘措施：（一）堆场的场坪、路面应当进行硬化处理，并保持路面整洁；（二）堆场周边应当配备高于堆存物料的围挡、防风抑尘网等设施；（三）按照物料类别采取相应的覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措施。露天装卸物料应当采取密闭或者喷淋等抑尘措施；输送的物料应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施。本项目砂石料堆放场采用三面围挡隔断式结构，顶部设置防尘网苫盖防止二次扬尘，装卸粉尘通过洒水抑尘。水泥、粉煤灰等粉状原料通过螺旋输送机密闭上料至搅拌楼内。本项目粉料仓仓顶配套脉冲式布袋除尘器，搅拌楼顶部配套脉冲式布袋除尘器，采取上述措施后有效降低粉尘排放浓度，厂界无组织粉尘满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值（颗粒物0.5mg/m3），因此本项目符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》相关要求。 6《关于开展2022年度夏秋季节大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》符合性分析 《关于开展2022年度夏秋季节大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》（新环大气函〔2022〕483号）指出：针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。本项目砂石料堆放场采用三面围挡隔断式结构，顶部设置防尘网苫盖防止二次扬尘，装卸粉尘通过洒水抑尘。水泥、粉煤灰等粉状原料通过螺旋输送机密闭上料至搅拌楼内。本项目粉料仓仓顶配套脉冲式布袋除尘器，搅拌楼顶部配套脉冲式布袋除尘器，采取上述措施后有效降低粉尘排放浓度，厂界无组织粉尘满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值（颗粒物0.5mg/m3），因此本项目符合《关于开展2022年度夏秋季节大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》相关要求。 7自治区“三线一单”符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号），自治区共划定1323个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。重点管控单元699个，主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。 基于新疆各地自然地理条件、资源环境禀赋、经济社会发展状况的差异性，将全区划分为七大片区，包括北疆北部（塔城地区、阿勒泰地区）、伊犁河谷、克奎乌－博州、乌昌石、吐哈、天山南坡（巴州、阿克苏地区）和南疆三地州片区。北疆北部片区重点突出阿尔泰山、准噶尔西部山地等水源涵养功能和生物多样性功能维护、额尔齐斯河和额敏河环境风险防控；伊犁河谷片区重点突出西天山水源涵养功能和生物多样性功能维护、伊犁河环境风险防控、城镇大气污染控制；克奎乌－博州片区重点突出大气污染治理、生物多样性维护和荒漠化防治；乌昌石片区重点突出大气污染治理、资源能源利用效率提升；吐哈片区重点突出荒漠化防治、水资源利用效率提升；天山南坡片区重点突出塔里木盆地北缘荒漠化防治、保障生态用水和博斯腾湖综合治理；南疆三地州片区重点突出塔里木盆地南缘荒漠化防治、土地利用效率和水资源利用效率提升。 本项目选址位于新源县塔勒德镇喀尔哈勒村，属于一般管控单元，不涉及伊犁河谷片区重点突出西天山水源涵养功能和生物多样性功能维护。本项目砂石料堆放场采用三面围挡隔断式结构，顶部设置防尘网苫盖防止二次扬尘，装卸粉尘通过洒水抑尘。水泥、粉煤灰等粉状原料通过螺旋输送机密闭上料至搅拌楼内。本项目粉料仓仓顶配套脉冲式布袋除尘器，搅拌楼顶部配套脉冲式布袋除尘器，采取上述措施后有效降低粉尘排放浓度，厂界无组织粉尘满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值（颗粒物0.5mg/m3）。清洗废水经沉淀池沉淀处理后用于地面洒水降尘，生活污水排入防渗化粪池处理后再拉运至新源县污水处理厂处理，项目产生的废水不外排。废砂浆、沉渣、除尘器收尘收集全部回用于生产工艺，不外排。生活垃圾由垃圾箱收集后，由当地环卫部门清运处理。 8与伊犁州直“三线一单”生态环境管控方案及生态环境准入清单符合性分析 2021年6月29日，伊犁哈萨克自治州人民政府办公厅发布了《关于印发〈伊犁州直“三线一单”生态环境分区管控方案〉〈伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准人清单〉的通知》（伊州政办发〔2021〕28号），根据《伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准人清单》，本项目位于新源县塔勒德镇喀尔哈勒村，单元名称：新源县一般管控单元01，单元编码：ZH65402530001，单元属性属于一般管控单元，单元特征：该管控单元为农田、农村居住区一般管控区，不包含新源县县城，大致沿G218、S316两侧分布，贯穿东西，涉及新源县阿热勒托别镇坎苏沟引泉工程地下水源地（地下水型、乡镇级）、新源县阿热勒托别镇现有引泉工程地下水源地（地下水型、乡镇级）、新源县塔勒德镇默斯登沟引泉工程地下水源地（地下水型、乡镇级）、喀拉布拉镇地下水源地（地下水型、乡镇级）、巴依赛沟地表水源地（地下水型、乡镇级）、塔勒德镇塔勒德村饮用水水源地（地下水型、乡镇级）、木斯镇农村饮用水源地（地下水型、乡镇级）。项目的建设与伊犁州直“三线一单”生态环境管控方案及生态环境准入清单的符合性分析见表1-1。 表1-1 “三线一单”生态环境管控方案及生态环境准入清单符合性分析一览表 管控 类别 总体管控要求 本项目 符合性 空间布局约束 1.禁止新建10蒸吨以下锅炉。 2.杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移。 饮用水水源地执行以下管控要求： 3.一级保护区内，禁止以下活动：（一）与供水设施和保护水源无关的建设项目；保护区划定前已有的建设项目拆除或关闭，并视情进行生态修复。（二）建设工业、生活排污口。保护区划定前已有的工业排污口拆除或关闭，生活排污口关闭或迁出。（三）畜禽养殖、网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染水源的活动；保护区划定前已有的畜禽养殖、网箱养殖和旅游设施拆除或关闭。（四）新增农业种植和经济林。保护区划定前已有的农业种植和经济林，严格控制化肥、农药等非点源污染，并逐步退出。 4.二级保护区内，禁止以下活动：（一）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。保护区划定前已建成排放污染物的建设项目拆除或关闭，并视情进行生态修复。（二）建设工业和生活排污口。（三）建设易溶性、有毒有害废弃物暂存或转运站；建设化工原料、危险化学品、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所。（四）建设规模化畜禽养殖场（小区），保护区划定前已有的规模化畜禽养殖场（小区）全部关闭。 5.准保护区内，禁止以下活动：（一）新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目；保护区划定前已有的上述建设项目不得增加排污量并逐步搬出。（二）建设易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站，并严格控制采矿、采砂等活动。（三）毁林开荒行为，水源涵养林建设满足GB/T 26903 要求。 本项目不建设锅炉，本项目不属于重点污染企业和“散乱污”企业，塔勒德镇默斯登沟引泉工程位于本项目西北方向33km处，项目所在地不在塔勒德镇默斯登沟引泉工程地下水源地保护区范围以内。 符合 污染物排放管控 1.禁止向河流、湖泊、水库、池塘、沟渠等排放养殖畜禽的粪便，丢弃畜禽尸体，倾倒垃圾和其他废弃物。 2.禁止露天焚烧农作物秸秆和田间杂草。 3.加强秸秆综合利用，鼓励秸秆资源化、饲料化、肥料化利用，推动秸秆还田与离田收集。 4.实施农药减量控害，扩大生物农药、高效低毒低残留农药推广应用，逐步淘汰高毒农药。 5.深入实行测土配方施肥，推广精准、高效施肥技术。减少化肥农药施用量，增加有机肥使用量，调整氮肥结构，改进施肥方式，减少农田氨排放。 6.及时清理、回收农药、化肥等包装物和农用薄膜、育苗器具等农业废弃包装物，并将废弃包装物交由专门机构或者组织进行无害化处理或综合利用。 7.严格执行《畜禽养殖业污染防治技术规范》《关于畜禽养殖适养区、限养区和禁养区的划分范围及标准》《畜禽规模养殖污染防治条例》，做好畜禽养殖污染防治工作。 8.适养区、限养区的养殖场（小区）要根据污染防治需要根据污染防治需要，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，改进设施养殖工艺，完善技术装备条件。新建、改建、扩建规模化养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。 9.强化畜禽粪污资源化利用，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。 10.加快污水收集处理设施建设，所截生活污水尽量纳入城镇生活污水处理系统进行处理。污水处理系统难以覆盖的，因地制宜建设分散处理设施，出水执行《农村生活污水处理排放标准（DB 654275-2019）》。 饮用水水源地执行以下管控要求： 11.二级保护区内，实行科学种植和非点源污染防治。分散式畜禽养殖废物全部资源化利用。水域实施生态养殖，逐步减少网箱养殖总量。农村生活垃圾全部集中收集并进行无害化处置。居住人口大于或等于1000人的区域，农村生活污水实行管网统一收集、集中处理；不足1000 人的，采用因地制宜的技术和工艺处理处置。 本项目砂石料堆放场采用三面围挡隔断式结构，顶部设置防尘网苫盖防止二次扬尘，装卸粉尘通过洒水抑尘。水泥、粉煤灰等粉状原料通过螺旋输送机密闭上料至搅拌楼内。 本项目粉料仓仓顶配套脉冲式布袋除尘器，搅拌楼顶部配套脉冲式布袋除尘器。采取上述措施后有效降低粉尘排放浓度，厂界无组织粉尘满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值（颗粒物0.5mg/m3）。清洗废水经沉淀池沉淀处理后用于地面洒水降尘，生活污水排入防渗化粪池处理后再拉运至新源县污水处理厂处理，项目产生的废水不外排。废砂浆、沉渣、除尘器收尘收集全部回用于生产工艺，不外排。生活垃圾由垃圾箱收集后，由当地环卫部门清运处理。 符合 环境风险防控 1.严格防范环境健康风险。加强养殖投入品管理，依法依规、限制使用抗生素、激素等化学药品。严格控制环境激素类化学品污染。 饮用水水源地执行以下管控要求： 2.（健全保护区内危险化学品运输管理制度）二级保护区内有道路、桥梁穿越的，危险化学品运输采取限制运载重量和物资种类、限定行驶线路等管理措施，并完善应急处置设施。（二级）保护区内运输危险化学品车辆及其他穿越保护区的流动源，利用全球定位系统等设备实时监控。 3.（推进风险防控体系建设，落实环境风险防控措施）配备拦截、吸附等基本应急处置物资。落实饮用水源一级保护区周边人类活动频繁区域隔离墙、隔离网、视频监控等防范设施建设；二级保护区内乡级及以下道路和景观步行道应做好与饮用水水体的隔离防护，避免人类活动对水质的影响。 4.定期调查评估集中式地下水型饮用水水源补给区等区域环境状况，严格控制地下水富集区污染物排放。 本项目不涉及危险化品的运输。 符合 资源开发利用效率 1.推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。大力推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。 本项目清洗废水经沉淀池沉淀处理后用于地面洒水降尘，生活污水排入防渗化粪池处理后再拉运至新源县污水处理厂处理，项目产生的废水不外排。 符合 9《工业料堆场扬尘整治规范》（DB 65/T4061-2017）符合性分析 根据新疆维吾尔自治区《工业料堆场扬尘整治规范》（DB 65/T4061-2017）表1工业堆场类型划分，本项目位于环境一般控制区，原料堆场粒径见表1-2，堆场体积在300-10000m3之间，项目区常年平均风速在2—4m/s，本项目属于Ⅱ类堆料场，依据《工业料堆场扬尘整治规范》中6.2方案确定，确定了3种工业堆料整治方案，具体内容见表1-3。 表1-2 工业堆料场砂石料粒径表 砂石料类型 粒径 占比 大石子 2—4cm 35 小石子 0.5—2cm 30 砂 0.8mm 35 表1-3 工业堆料场扬尘防治方案选择参考表 工业料堆场类型 方案 Ⅰ类料堆场 筒仓（2）圆形料仓（3）其他全封闭性仓库 Ⅱ类料堆场 （4）可用Ⅰ类物料堆场防治方案 a）喷洒水 b）覆盖 c）喷洒抑尘剂 d）干雾抑尘 （5）半封闭仓库+ （6）防风抑尘网（墙）+ Ⅲ类料堆场 （7）可用Ⅰ和Ⅱ类料堆场防治方案 （8）覆盖+ a）喷洒水 b）喷洒抑尘剂 本项目砂石料堆放场采用三面围挡隔断式结构，顶部设置防尘网苫盖防止二次扬尘，装卸粉尘通过洒水抑尘。水泥、粉煤灰等粉状原料通过螺旋输送机密闭上料至搅拌楼内，工业料堆场采用连续输送方式，严禁二次中转倒运，符合Ⅱ类物料堆场方案要求，因此防治措施符合《工业料堆场扬尘整治规范》（DB 65/T4061-2017）要求。 10选址合理性分析 本项目位于新源县塔勒德镇喀尔哈勒村，距离新源县城直线距离约30km，占地面积14.78亩（9853.38m2），占地性质为临时占地，项目区现状为草地。本项目服务于新疆美盛矿业有限公司卡特巴阿苏金铜矿采选工程项目，服务年限为两年，占地性质为临时占地，本项目的用地手续正在办理之中，在征得当地林草部门同意后，方可开工建设。本项目地理位置图见图1，本项目与生态保护红线的相对位置关系见图2，本项目与“三线一单”的相对位置关系见图3，本项目所在地土地利用现状见图4，本项目所在地植被类型见图5，本项目所在地土壤类型见图6。 本项目服务的新疆美盛矿业有限公司卡特巴阿苏金铜矿采选工程项目属于新源县十四五规划的重大建设项目，项目属于临时性建设项目，待卡特巴阿苏金铜矿采选工程建设完成后，本项目退役，所有建构筑物全部转移至新建地点后，进行生态恢复并采取土地复垦措施，确保项目区生态环境基本维持原状。 根据本项目与生态保护红线的相对位置关系图，项目区北距生态保护红线（水源涵养区）约1500m，南距生态保护红线（水源涵养区）约2200m，距离相对较远。本项目砂石料堆放场采用三面围挡隔断式结构，顶部设置防尘网苫盖防止二次扬尘，装卸粉尘通过洒水抑尘。水泥、粉煤灰等粉状原料通过螺旋输送机密闭上料至搅拌楼内。本项目粉料仓仓顶配套脉冲式布袋除尘器，搅拌楼顶部配套脉冲式布袋除尘器，采取上述措施后有效降低粉尘排放浓度，厂界无组织粉尘满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值（颗粒物0.5mg/m3）。清洗废水经沉淀池沉淀处理后用于地面洒水降尘，生活污水排入防渗化粪池处理后再拉运至新源县污水处理厂处理，项目产生的废水不外排。本项目无组织排放的粉尘对生态保护红线（水源涵养区）影响较小，选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1项目由来 本项目位于新源县塔勒德镇喀尔哈勒村，占地面积14.78亩（9853.38m2），占地性质为临时占地。本项目距离新源县城直线距离约30km，生产的混凝土主要为卡特巴阿苏金铜矿采选工程建设服务，服务年限约两年。 按照《中华人民共和国环境保护法》，《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律法规规定，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30，55、石膏、水泥制品及类似制品制造302，商品混凝土、砼结构件制造、水泥制品制造”，故本项目应编制环境影响报告表。受建设单位委托，新疆天辰环境技术有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。 2建设内容 本项目占地面积14.78亩（9853.38m2），总建筑面积360m2，包含实验室60m2，库房300m2，新建混凝土生产线一条，年生产混凝土10万m3，配套水泥仓、污水处理设施等。项目组成情况见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 工程 内容 项目名称 建设内容及规模 主体 工程 混凝土生产线 1条90商砼生产线，年产10万m3商品混凝土 储运 工程 水泥料仓 2个100t水泥仓，高20m 粉煤灰料仓 1个100t粉煤灰仓，高20m，地面全部采取防渗处理 仓库 2座，长12m，宽6m，地面全部采取防渗处理 保温料仓 1座，长24m，宽14m，地面全部采取防渗处理。保温料仓存放外加剂（聚羧酸减水剂、防冻剂、抗裂剂） 堆料区 用于砂石料堆放，长35m，宽20m，围挡高度约5m，三面围挡隔断式结构，地面采取硬化处理。 辅助 工程 实验室 建筑面积60m2，用于混凝土的检验。实验室主要是产品的砂石颗粒匹配等级、水泥的强度、凝结时间、安定性进行检测分析以及标准样块的制备，均为物理性实验，无化学试剂使用 沉淀池 长8m，宽3.5m，用于生产废水的沉淀 公用 工程 供电 柴油发电机供电，2台300kw（1用1备），由第三方定期提供燃料，本项目不设置柴油罐 给水 附近村庄拉运 排水 生活污水排入防渗化粪池（容积为5m3），定期由吸污车拉运至新源县污水处理厂处理，项目清洗废水沉淀处理后用于厂区洒水降尘 供热 商品混凝土生产不需要用热，实验室采用电采暖。 环保 工程 废气治理 措施 本项目砂石料堆放场采用三面围挡隔断式结构，顶部设置防尘网苫盖防止二次扬尘，装卸粉尘通过洒水抑尘。水泥、粉煤灰等粉状原料通过螺旋输送机密闭上料至搅拌楼内。 本项目粉料仓仓顶配套脉冲式布袋除尘器，处理后的废气无组织排放；搅拌楼顶部配套脉冲式布袋除尘器，处理后的废气无组织排放。 废水处理措施 生活污水排入防渗化粪池，定期由吸污车拉运至新源县污水处理厂处理 清洗废水沉淀处理后用于厂区洒水降尘 固废防治 措施 沉淀池泥沙、废砂浆回用于生产系统，不外排。除尘灰回用于生产系统，不外排 生活垃圾集中收集后由当地环卫部门清运处理 废机油暂存于危废间（面积5m2，防渗技术要求达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m、防渗层渗透系数≤10—10cm/s），定期委托有资质的单位处置 噪声防治 措施 水泵、传输带、装载机等设备的隔声、减振处理 其他 厂区绿化、道路硬化系统 2主要生产设备 本项目主要生产设备详见表2-2。 表2-2 主要生产设备一览表 序号 名称 数量 单位 规格/型号 描述 1 骨料存储系统 砂储料仓 1 混凝土结构 配料斗 2 个 无耐磨衬板 筛网 2 个 气缸 4 个 TBC100 振动电机 2 个 仅砂储料仓配置 2 骨料计量系统 砂称量斗 1 个 容量2700 kg 无耐磨衬板，密度按1.4t/m³ 气缸 2 个 TBC100 振动电机 2 个 砂称量斗配置，每斗一个 称重传感器 6 个 2000 kg 拉式传感器 3 皮带机 驱动滚筒 1 个 Φ630 菱形包胶 减速电机 1 台 45kW 输送胶带 1 条 B=1000mm 环形 托辊总成 1 套 托辊直径 Φ108 35°槽型托辊 中间张紧装置 1 套 重锤式自动调节 安全装置 1 套 单点急停，双侧拉绳开关 头部清扫器 1 套 空段清扫器 1 套 皮带机弧形护罩 1 套 压型板 维修平台 1 套 双侧设置，带护栏 机架 1 套 接砂板 1 套 地面以上机架配接砂板 水冲洗 1 套 间歇式冲洗，与水配料同步 4 骨料缓存系统 料斗 1 个 容量 6000kg 可拆卸衬板，密度按1.4t/m³ 卸料门 1 个 旋转式排料门 气缸 2 个 TBC100 振动电机 1 个 0.15kW，2kN 除尘器 1 台 30m2 布袋式，脉冲反吹清灰 5 粉料存储仓 水泥仓 3 套 容量100t 现场焊接，人工除锈 掺合料仓 2 套 容量：100t 打粉管 4 套 φ114 护笼爬梯一 2 个 检修平台到低料位 护笼爬梯二 2 个 检修平台到仓顶 破拱装置 2 套 每个筒仓配备 8 个助流气嘴 6 粉仓附件 仓顶除尘器 4 台 24 m² 布袋式，脉冲反吹清灰 安全阀 4 个 机械式 手动蝶阀 4 个 DN300 含手柄 料位仪 4 套 阻旋式料位 每套含高、低料位各 1 件 7 粉料输送装置 水泥螺旋输送机 2 条 φ273 输送量：90t/h 掺合料螺旋输送机 2 条 φ273 输送量：90t/h（粉料密度按1.3t/m³） 8 水泥秤 水泥称量斗 1 个 1800kg 密度按 1.3t/m³ 称重传感器 3 个 1000kg 拉式传感器 卸料蝶阀 1 个 DN250 气缸驱动 振动装置 1 个 9 掺合料秤 掺合料称量斗 1 个 1800kg 密度按 1.3t/m³ 称重传感器 3 个 1000kg 拉式传感器 卸料蝶阀 1 个 DN250 气缸驱动 振动装置 1 个 10 水计量及供给系统 水称量斗 1 个 800kg 密度按 1.0t/m³ 称重传感器 3 个 500kg 拉式传感器 气动对夹蝶阀 1 个 气缸驱动 蓄水池 1 个 约 30m3 混凝土结构 潜水泵 1 台 7.5kW 管路 1 套 3 寸 PPR 管 管路附件 1 套 11 外加剂计量及供给系 统 外加剂称量斗 1 个 60kg 称重传感器 1 个 200kg 气动对夹蝶阀 1 个 气缸驱动 存储罐 2 个 5t PE 罐 气力搅动装置 2 套 外加剂供给泵 2 台 0.55kW 止回阀 2 个 DN40 管路及附件 2 套 1.5 寸 PPR 管 12 搅拌主机 双卧轴搅拌机 1 台 JS1500 电机功率：2×35kW 搅拌机盖 1 套 水管、导料槽、导料管、安全门 13 卸料斗 卸料斗 1 套 容积 1.5 m³ 衬板 1 套 橡胶管套 1 套 φ500 14 主楼框架 主楼钢结构 1 套 主楼封装 1 套 t50 阻燃型聚苯乙烯夹芯板 15 气动系统 螺杆式空压机 1 台 1.7 m³/min 储气罐 1 套 管路 1 套 1 寸 PPR 管 电磁阀 1 套 管路附件 1 套 含二联件、自动排水阀等 16 电控系统 控制室 1 个 电控柜 1 套 主要元器件为西门子品牌 控制软件 1 套 工控机 1 台 配料仪表 1 套 电脑桌 1 个 按钮操作盒 1 个 打印机 1 个 空调 1 个 1.5 匹变频 操作显示器 1 个 22 寸 监控显示器 1 个 22 寸 网络高清摄像机 1 个 200 万像素 硬盘刻录机 1 个 3主要原辅材料及能源消耗情况 本项目主要原辅材料及能源消耗情况详见表2-3。 表2-3 项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表 序号 名称 消耗量（t/a） 状态 运输 储存场所 1 水泥 36000 粉末 粉料罐车 水泥料仓 2 石子 102500 颗粒 车辆覆盖 三面围挡隔断式堆料区 3 砂子 65000 颗粒 车辆覆盖 三面围挡隔断式堆料区 4 水 17500 液态 管道输送 水车 5 粉煤灰 7100 粉末 粉料罐车 粉煤灰料仓 6 外加剂（聚羧酸减水剂、防冻剂、抗裂剂） 1977.5 液体 汽车运输 外加剂罐 7 柴油 100.8 液态 油罐车运输 厂内不储存 注：外购添加剂为固态，生产过程使用的添加剂为液态，和水按照配比进行配置。 根据建设单位提供资料，产品混凝土集料为砂、石，密度约为2300kg/m3。 本项目不另设采料场，原材料石子、砂子等均购自项目区周边的商业料场，环境污染防治责任由商业料场承担。运输采用汽车运输，运输时采用篷布密闭遮盖，水泥、粉煤灰等采用专用罐车运输。产品混凝土采用专用罐车运输出厂。本项目主要原辅材料物理化学性质详见表2-4。 表2-4 主要原辅料物理化学性质一览表 原料名称 性质 水泥 水泥主要成分为：CaO、SiO2、Al2O3、FeO3。还有MgO、K2O、Na2O、SO3 等，其含量大约为：CaO：64%~67%，SiO2：20%~23%，Al2O3：4%~8%，FeO3：3%~6%。水泥质量应符合《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》（GB175-1999）的规定。加水拌和成塑性浆体，能胶结砂、石等材料既能在空气中硬化又能在水中硬化的粉末状水硬性胶凝材料。广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程。 粉煤灰 是从煤燃烧后的烟气中收捕下来的细灰，粉煤灰是燃煤电厂排出的主要固体废物。我国火电厂粉煤灰的主要氧化物组成为：SiO2、Al2O3、FeO、Fe2O3、CaO、TiO2等。随着电力工业的发展，燃煤电厂的粉煤灰排放量逐年增加，成为我国当前排量较大的工业废渣之一。大量的粉煤灰不加处理，就会产生扬尘，污染大气；若排入水系会造成河流淤塞，而其中的有毒化学物质还会对人体和生物造成危害。但粉煤灰可资源化利用，如作为混凝土的掺合料等。 砂石料 当地外购成品，由卖方提供货车运至本项目所在地，堆放于项目砂石堆放区。砂料主要采用粒径为5～31.5mm的碎石或卵石，已加工清洗干净，进厂后无需清洗。 聚羧酸减水剂 液体。是指能提高混凝土早期强度，并且对后期强度无显著影响的外加剂。早强剂的主要作用在于加速水泥水化速度，促进混凝土早期强度的发展；既具有早强功能，又具有一定减水增强功能的外加剂称为早强减水剂。早强剂按照化学成分可分为强电解质无机盐类、水溶性有机物类、有机类和无机物复合的复合早强剂三类。本项目使用的早强剂为氯盐藻类，氯盐早强剂的组成主要包括氯化钙、氯化钠、氯化铝等。 防冻剂 是能使混凝土在负温下硬化，并在规定养护条件下达到预期性能的外加剂。它是一种能在低温下防止物料中水分结冰的物质。防冻剂其成分可分为强电解质无机盐类（氯盐类、氯盐阻锈类、无氯盐类）、水溶性有机化合物类、有机化合物与无机盐复合类、复合型防冻剂。 抗裂剂 抗裂剂是有机高分子混合乳液，充分利用水泥砂浆和混凝土固化过程中的物理和化学变化机理，化工合成的粉剂，从物理和化学两方面进行防裂、抗裂，可显著提高水泥砂浆和混凝土的强度。抗裂剂能有效地解决了由于聚苯板表面光滑、不吸水而造成的表面抹灰困难，且易开裂等问题，水泥砂浆及混凝土中添加抗裂剂，可以大大地减少砂浆及混凝土的裂纹及空鼓现象的产生，增加砂浆强度，提高工程质量。 4产品方案 项目产品方案详见表2-6。 表2-6 项目产品方案 生产线 产品 产能 90商砼生产线1条 C10-C60商品混凝土 10万m3/a 5水平衡和物料平衡 （1）水平衡 本项目运营过程中用水主要为原料搅拌过程使用的物料拌合水、地面及堆场洒水降尘用水、搅拌机和车辆冲洗水、员工日常办公生活用水。 ①物料拌合水 按照商品混凝土配合比，每方商品混凝土用水量为175kg，本项目年产商品混凝土10万m3，故物料拌合用水量约83.33m3/d（17500m3/a）。 ②地面及堆场喷洒用水 本项目搅拌机及进出厂车辆清洗废水经沉淀池沉淀后全部用于地面及堆场喷洒，喷洒水量为0.96m3/d（201.6m3/a）。 ③搅拌机冲洗用水 混凝土搅拌机每日完工后需进行冲洗，冲洗水用量按1.1m3/d计，则冲洗用水量为231m3/a。 ④进出厂车辆清洗用水 项目混凝土生产需要砂石原料车、粉料罐车每日进厂供料，为预防运输车辆带尘进出厂，厂区物料出入口应设置固定式车辆自动清洗设备，配套建设冲洗槽和沉淀池，对进出厂运输车辆轮胎进行清洗。项目原料运输车辆日进出厂为10辆次，单台车冲洗用量按10L计，则本项目车辆清洗水量为0.1m3/d（21m3/a）。 ⑤生活用水 本项目运营期工作人员共计22人，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》规定北疆伊阿塔区平房及简易楼房农村居民用水取20～30L/人·日，按满负荷计算，此处取30L/人·d，则本项目工作人员用水量为0.66m3/d（138.6m3/a）。排水量按用水量的80%计算，生活污水排放量为0.528m3/d（110.88m3/a）。 综上所述，本项目新鲜水用量为85.19m3/d（17889.9m3/a），从附近村庄用水车拉运至项目区。 图1-1 项目水平衡图 单位m³/d （2）物料平衡 图1-2 项目物料平衡图 单位：t/a 6总平面布置 （1）外环境 项目区位于新源县塔勒德镇喀尔哈勒村，项目区位于山间谷地（盆地），新疆美盛矿业有限公司卡特巴阿苏金铜矿采选工程项目北侧，南侧为进厂道路，其余三面为山体。 （2）内环境 项目区中央为搅拌楼，北侧为保温料仓及道路，西侧为配料机和提升斗，南侧为装载区和实验室，西侧为堆料区和仓库，项目区平面布置图（分区防渗图）见图7。项目区主导风向为东风，堆料区位于下风向，实验室位于侧风向，搅拌楼位于上风向，项目平面布置较为合理。 7劳动定员及工作制度 本项目职工共计22人，全年工作210天，一班制，每班工作8小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1施工期工艺流程简述 项目工程施工期涉及基础工程、主体工程、安装工程、工程验收等工序，建设过程中将产生噪声、扬尘、废气、固体废弃物、施工废水和生活污水，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。施工期间主要施工流程及污染物产生环节见框图2-3。 图1-4 施工期工艺流程及产污环节图 2运营期工艺流程简述 （1）原料 本项目生产所需要的原料有水泥、粉煤灰、砂石料、水，其中，水泥、粉煤灰等粉状原料采用罐装车运输到厂区后，正压吹入相应原料料仓内储存；砂石料由运输车辆运至堆场。为避免大风天气堆场产生的无组织粉尘对周围环境产生影响，砂石料堆场采取三面围挡隔断式结构，顶部设置防尘网的半封闭式储存。 （2）加料 储存于砂石料堆场的砂石料，由铲车加入砂石料受料口，再通过密闭皮带输送至料斗，由加料斗提升进入搅拌楼内；水泥、粉煤灰等粉状原料则通过螺旋输送机密闭上料至搅拌楼内；搅拌用水及液体外加剂采用压力供水及水泵上料。整个过程均采用计算机监控，全程自动化操作。 （3）搅拌 进入搅拌楼内的各种原料经称斗重量配料之后利用气动放料阀进入搅拌机进行强制搅拌。搅拌过程采用电脑控制，从而保证混凝土的品质。 搅拌机工作原理：在搅拌机内相互反转的两根搅拌轴的搅拌下，受到浆片周向、径向、轴向力的作用，使物料一边相互产生挤压、摩擦、剪切、对流从而进行剧烈的拌合，一边向出料口推移，当物料到达机内的出料口时，各种物料已相互得到均匀的拌合，并具有压实所需要的含水量。 （4）成品 生产出的混凝土成品由混凝土运输车直接装运，送往施工工地。 3产排污环节简述 （1）废气 项目废气产污环节主要为装卸、运输、原料堆场及生产搅拌时产生的粉尘，污染物主要为颗粒物。柴油发电机产生的无组织废气。 （2）废水 项目运营期间的废水主要为搅拌机清洗废水、进出厂车辆清洗废水及员工生活污水。 （3）固废 项目产生的固体废物主要是废砂浆、沉淀池沉渣、除尘器收集的粉尘及员工生活垃圾。 （4）噪声 主要是装载机、搅拌机、运输车辆、水泵、物料传输装置等产生的噪声。 生产工艺流程及产污环节见下图： 图1-5 项目工艺流程及产污环节图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1大气环境现状调查及评价 1.1基本污染物 （1）基本污染物数据来源 本次评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据引用伊犁哈萨克州国控监测站2021年基准年连续1年的监测分析数据。站点坐标E81.3364，N43.941，站点编号：654000409，站点类型：城市点。该监测点位于项目区东南方向42km处。 （2）评价标准 基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单“生态环境部2018年第29号”中的二级标准。 表3-1 大气环境质量评价标准值 序号 污染物 取值时间 浓度限值（mg/m3) 标准 1 SO2 年平均 0.06 GB3095－2012及修改单二级标准 24小时平均 0.15 1小时平均 0.50 2 NO2 年平均 0.04 24小时平均 0.08 1小时平均 0.20 3 PM10 年平均 0.07 24小时平均 0.15 4 PM2.5 年平均 0.035 24小时平均 0.075 5 O3 日最大8小时平均 0.16 1小时平均 0.20 6 CO 24小时平均 4 1小时平均 10 评价方法：基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》HJ663-2013中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 （3）空气质量达标区判定 根据2021年伊犁哈萨克州国控监测站空气质量逐日统计结果，空气质量达标区判定结果见表3-2。 表3-2 区域空气质量现状评价结果一览表 评价 因子 年评价指标 现状浓度 标准限值 占标率% 达标情况 （μg/m3） （μg/m3） SO2 年平均 11.58 60 19.3 达标 NO2 年平均 30.08 40 75.2 达标 CO 24h的第95百分位数 3200 4000 80 达标 O3-8h 最大8h平均值的第90百分位数 122 160 76.25 达标 PM2.5 年平均 35.58 35 101.66 超标 PM10 年平均 64.75 70 92.5 达标 项目所在区域NO2、SO2、PM10、CO及O3百分位日平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求；PM2.5的百分位日平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求。PM2.5年平均质量浓度为35.58µg/m3，占标率为101.66%，超标倍数为0.017倍，因此区域为大气环境质量非达标区。 1.2其他污染物 对项目区当季下风向的TSP进行现状监测，监测布点及监测因子见表3-3，监测结果见表3-4，评价结果见表3-5。具体监测点位详见监测布点图8。 表3-3 监测布点及监测因子一览表 编号 监测点位 相对厂址位置 距离 监测因子 监测时间 G1 拟建项目区西侧（83°22′52.25″E，43°9′12.73″N） 西 20m TSP 2023.3.4- 2023.3.6 表3-4 空气质量监测结果（TSP） 监测点位 日期 TSP浓度（μg/m3) G1 3.3-3.4 40 3.4-3.5 42 3.5-3.6 45 表3-5 TSP监测及评价结果 监测点位 监测项目 采样时间 浓度值范围 标准值 超标率 占标率 24小时浓度范围 （μg/m3） （%） （%） G1 TSP 3.4-3.6 40-45 300 0 13.33-15 由监测结果可知TSP满足《环境空气质量标准》中表2环境空气污染物其他项目二级浓度限值300μg/m3。 2地表水环境现状调查及评价 根据2023年1月9日伊犁州生态环境局发布的2022年12月伊犁州直地表水（河流）水质信息，巩乃斯河阿热勒托别至羊场大桥段满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）I类水质标准要求。巩乃斯河位于项目区北侧约40km，公布结论见下图。 图3-1 地表水环境质量现状 3声环境现状调查及评价 （1）监测布点 在项目区东、南、西、北边界分别设点监测，监测时间为2023年3月4日。 （2）评价标准 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），项目所在区域属2类标准适用区，因此本评价区域环境噪声质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准。 （3）监测与评价结果 各监测点的噪声监测及评价结果见表3-6。 表3-6 项目区域噪声监测结果及标准值 单位：dB（A） 序号 监测点位 检测时段 检测结果 单位 标准值 1 项目区东侧（1#） 昼 25 dB（A） 60 2 项目区南侧（2#） 昼 26 dB（A） 3 项目区西侧（3#） 昼 26 dB（A） 4 项目区北侧（4#） 昼 27 dB（A） 5 项目区东侧（1#） 夜 26 dB（A） 50 6 项目区南侧（2#） 夜 26 dB（A） 7 项目区西侧（3#） 夜 27 dB（A） 8 项目区北侧（4#） 夜 28 dB（A） 从上表可以看出，东西南北侧各监测点的噪声值昼、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类（昼：60dB（A）；夜：50dB（A））标准要求。 4地下水及土壤环境现状调查及评价 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目运营期无地下水和土壤污染源，对地下水及土壤影响不大，故不再开展地下水、土壤环境质量现状调查。 5生态环境调查与评价 5.1区域生态功能区划 根据生态功能区划原则和全国生态区划方案，采用生态区、生态亚区、生态功能区三级分区系统，进行了新疆生态功能区的划分。 本项目处于《新疆生态功能区划》中的天山山地温性草原、森林生态区（Ⅲ）—西部天山草原牧业、针叶林水源涵养及河谷绿洲农业生态亚区（Ⅲ2）—喀什河、巩乃斯河河谷草原牧业、绿洲农业生态功能区（37）。相关生态功能区划情况见表3-7。 表3-7 生态功能区划 生态功能分区单元 生态区 Ⅲ 天山山地温性草原、森林生态区 生态亚区 Ⅲ2 西部天山草原牧业、针叶林水源涵养及河谷绿洲农业生态亚区 生态功能区 喀什河、巩乃斯河河谷草原牧业、绿洲农业生态功能区 主要生态服务功能 农畜产品生产、旅游 主要生态问题 水土流失、土地盐渍化和沼泽化、草场退化、河谷林破坏 生态敏感因子/敏感程度 生物多样性及其生境极度敏感、中度敏感，土壤侵蚀中度敏感 保护目标 保护河谷林、保护草原、保护农田、保护小叶白蜡等珍稀树种 主要保护措施 旱地退耕还草、防治水土流失、健全排灌系统 适宜发展方向 搞好水能开发与建设，建立牧农结合的新型农牧业基地 5.2项目区生态环境 根据现场踏勘、文献资料及遥感影像，拟建项目区为中山草甸生态单元，详见表3-8。 表3-8 项目区生态单元一览表 位置 生态单元 土地利用类型 土壤类型 植被类型 环境现状 拟建项目区 中山草甸生态单元 草地 亚高山草甸土 无芒雀麦、草原糙苏、大叶橐吾、细叶早熟禾、矮生蒿草、线叶蒿草、珠芽蓼、细叶早熟禾、歪嘴苔草、杂类草、细果苔草、矮生蒿草、杂类草等。周边山腰及山脚零星分布有雪岭云杉。 位于山间谷地（盆地）地貌，拟建项目区地形平坦，群落覆盖总盖度50%~80%；分层不明显，主要草层高度10～30cm；野生动物以中小型啮齿类动物和鸟类为主 拟建项目区为中山草甸生态单元，土地利用类型为草地，植被群落为无芒雀麦、草原糙苏，群落覆盖总盖度50%~80%。野生动物以中小型啮齿类动物和鸟类为主，项目区生态环境良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）大气环境保护目标 项目区周边500m范围内，无大气环境保护目标。 （2）声环境保护目标 本项目厂界外50 m范围内无声环境保护目标。 （3）地下水环境保护目标 本项目厂界外500 m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （4）生态环境保护目标 项目区生态环境目标为项目占地范围内的土壤、植被、野生动物等以及项目区周边的生态保护红线（水源涵养区）。本项目生态环境保护目标见下表： 表3-9 生态环境保护目标一览表 保护目标 方位 距离 保护内容 生态保护红线（水源涵养区） 北侧 1500m 水源涵养、生物多样性维护 南侧 2200m |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1废水 生活污水执行《污水综合排放标准》(GB8978—1996)。 表3-10 《污水综合排放标准》(GB8978—1996) 单位：mg/L 序号 污染物项目 三级标准 1 BOD5 300 2 氨氮 - 3 SS 400 4 COD 500 5 动植物油 100 2废气 本项目无组织废气执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值颗粒物〈0.5mg/m3的标准。 表3-111 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 单位：mg/m3 污染物 无组织排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 颗粒物 0.5 监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP)1小时浓度值的差值 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点 3噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）； 表3-12 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间dB(A) 夜间dB(A) 70 55 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； 表3-13 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008） 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位[dB(A)] 昼间 夜间 60 50 4固废：4固废 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599—2020）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1施工期大气环境保护措施 （1）施工场地四周设置围挡； （2）本项目在开挖土方和土方回填过程中会产生一定的扬尘，在施工过程中应注意文明施工，做到洒水作业，减少扬尘对周围环境的污染； （3）本项目在建设过程中需要使用大量的建筑材料，这些建材在装卸、堆放、拌和过程中会产生大量粉尘外逸，施工单位必须加强施工区的规划管理，将建筑材料（主要是砂石料）的堆场以及混凝土拌和处定点定位，并用篷布遮盖建筑材料； （4）施工期间泥尘量大，运输车辆进出的主干道应定期洒水清扫，保持车辆出入路面清洁、湿润，以减少汽车轮胎与路面接触而引起的地面扬尘污染，并尽量减缓行驶车速； （5）运输沙、石、水泥、剩余弃土、垃圾的车辆装载高度应低于车厢上沿，不得超高超载。实行封闭运输，以免车辆颠簸撒漏。坚持文明装卸；避免袋装水泥散包；运输车辆卸完货后应清洗车厢。施工车辆在驶出施工区之前，需要清洗除尘处理，不得将泥土尘土带出工地； （6）粉状建材应设临时工棚或仓库储存，不得露天堆放； （7）加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工。 根据《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018—2020年）》，加强扬尘综合治理。严格施工扬尘监管。各地建立施工工地管理清单。因地制宜稳步发展装配式建筑。将施工工地扬尘污染防治纳入建筑施工安全生产标准化文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，将扬尘治理费用列入工程造价。县级及以上城市建成区建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。城市建成区建筑施工工地安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。强化扬尘防治监督检查，将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。 2施工期水环境保护措施 本项目施工现场设施工营地，施工人员会产生生活污水。因此施工期废水主要为生活污水和施工废水。 本项目距离新源县城较远，施工建设均无法采用商品混凝土，施工过程中会产生砂石骨料加工系统废水及混凝土拌和系统的冲洗废水。施工期采取以下措施： （1）施工营地修建防渗化粪池（运营期继续使用），用于收集施工人员的生活污水，定期将生活污水拉运至新源县污水处理厂处理。 （2）施工现场严禁施工废水随意排放。施工期间，在排污工程不健全的情况下，应尽量减少物料流失、散落和溢流现象。 （3）施工现场修建防渗的集水池、沉淀池、排水沟等水处理构筑物，骨料加工系统废水及混凝土拌和系统的冲洗废水经沉淀分离，上清液回用于施工，剩余物自然干化处理，施工结束后拆除平整。 3施工期噪声环境保护措施 在施工期间，为降低噪声影响，必须加强施工管理，控制作业时间，采取合理的方法。具体措施为： （1）噪声大的施工机械设备，使用减震坐垫与隔声装置。 （2）加强对施工现场的噪声污染源的管理，金属材料在装卸时，要求轻抬、轻放，避免野蛮操作产生人为的噪声污染。 （3）做好劳动保护工作，在噪声源附近操作的作业人员佩戴防护耳塞。 4施工期固废环境保护措施 （1）本项目不涉及大面积的地基开挖，产生的废弃土石方较少，施工过程中废弃土石方采取苫盖措施，在施工完成后，废弃土石方可用于厂区内的土地平整。 （2）本项目建筑垃圾部分能够回收利用，不能回收利用的拉运至当地垃圾填埋场填埋处理，不得随意掩埋或者丢弃。 （3）施工期生活垃圾统一收集并交由环卫部门及时清运至当地生活垃圾填埋场处理。 5施工期生态环境保护措施 施工期生态影响主要为水土流失，本项目在施工建设过程中，将对原有土壤进行扰动，造成水土流失，建筑材料、临时堆土遇大风或降水造成水土流失。这种水土流失现象尤其是在大风或强降水天气会变得更为突出。水土流失危害仅对项目建设区域影响较大，对周边环境影响甚微。 5.1水土流失防治 施工期水土流失防治要遵从“全面规划、预防为主、防治结合”的原则。为减少水土流失量，在施工中应先做好拦护，再存放土方，挖出土方应及时回填和用于绿化，尽量避免长时间、不加围栏的露天堆放。在临时存放的土堆表面喷洒覆盖剂或使用遮蔽材料，当土堆在雨季不能回填时，也可考虑在其上面种植一些草本植物以保持水土。项目有一定量的建筑垃圾需外运，运输车辆出厂时必须用苫布覆盖后运至专门的建筑垃圾堆放场，不得随意倾倒。 5.2植被的恢复及绿化 恢复植被的主要方法是进行绿化，本项目要做好项目区内绿化环境的工作，尽可能绿化建筑物周边的空地。绿化时要以保护生物多样性为核心，尽量增加绿化植物的种类，尽量选择对环境适应性强、耐贫瘠、保持水土、具有良好生物效益的本地树种，同时要考虑对大气污染物吸附性较强和降噪效果显著的物种。进行梯度绿化，高大树木、乔灌木与花卉、草皮相结合种植，以提高环境的自然净化能力，对基建施工和交通破坏的绿地，应尽快恢复绿化，以保护周围良好的生态环境状况。 5.3土壤保护措施 施工前先采取表土剥离措施，剥离面积9853.38m2，剥离厚度约30cm，剥离量2956m3，对具有腐殖质的表土采取保护措施，开挖土方应分层有序堆放，并控制合理的堆放边坡。土壤堆置表层采取人工洒水措施促进结皮，避免因起风造成扬尘。为使土壤有机质尽快恢复，对表层腐殖质采取防护措施，避免和砾石、下层黄土混合堆放，造成腐殖质永久性损失。回填土方时，应分层回填，将具有腐殖质的土层回填至表面，以利于后期植物措施的有效实施，尽早恢复植被，促进土壤有机质的形成。 5.4退役后生态恢复措施 本项目退役后，所有建构筑物全部转移至新建地点后，进行生态恢复。厂区内建构筑物全部拆除，采取土地平整措施，将剥离表土平铺在厂区内，平铺厚度约30cm，再撒播草籽，草种选择无芒雀麦、草原糙苏、细叶早熟禾、矮生蒿草等，撒播密度为80kg/hm2，后期进行洒水施肥养护。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1废气 （1）物料输送粉尘 项目混凝土生产线设有1套混凝土搅拌楼，共3个粉料仓（2个100t的水泥料仓、1个100t的粉煤灰料仓），粉状物料（水泥、粉煤灰）料仓均为密封钢制圆料仓，料仓顶部设置有脉冲式布袋除尘器，料仓高度均为20m。本项目粉状物料输送储存粉尘产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021 年第 24 号）中“3021水泥制品制造业（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）产污系数表”中物料输送工序产污系数计算，产污系数表见表4-1。 表4-1 水泥制品制造业（含混凝土结构构件、其他水泥制品业）产污系数表 产品名称 原料名称 工艺（工序）名称 规模等级 污染物 产污系数 混凝土制品 水泥、砂子、石子等 物料输送 所有规模 废气量 22m3/t－产品 粉尘 0.12kg/t－产品 本项目年产商品混凝土10万m3，折算为23万t/a，粉尘量27.6t/a，粉尘经过仓顶脉冲式布袋除尘器处理后无组织排放，去除效率99.7%，无组织排放量为0.0828t/a。粉料仓顶配套的脉冲式布袋除尘器（没有设置排气筒和风机），即粉尘被捕集在滤袋内，通过压缩空气使滤袋表面粉尘落入仓内回用于生产，气体则在仓内循环，少量气体通过排风口无组织排放。 （2）搅拌粉尘 本项目新建1条搅拌商品混凝土生产线，生产线设置1台搅拌机，其在生产进料过程中易产生粉尘，项目搅拌机顶部设置脉冲式布袋除尘器。本项目搅拌粉尘产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021 年第 24 号）中“3021水泥制品制造业（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）产污系数表”中物料混合、搅拌工序产污系数计算，产污系数表见表4-2。 表4-2 水泥制品制造业（含混凝土结构构件、其他水泥制品业）产污系数表 产品名称 原料名称 工艺（工序）名称 规模等级 污染物 产污系数 混凝土制品 水泥、砂子、石子等 物料混合搅拌 所有规模 废气量 25m3/t－产品 粉尘 0.13kg/t－产品 本项目年产商品混凝土10万m3，折算为23万t/a，粉尘量29.9t/a，粉尘经过搅拌楼顶部脉冲式布袋除尘器处理后无组织排放，去除效率99.7%，无组织排放量为0.0897t/a。搅拌楼配套的脉冲式布袋除尘器（没有设置排气筒和风机），即粉尘被捕集在滤袋内，通过压缩空气使滤袋表面粉尘落入仓内回用于生产，气体则在仓内循环，少量气体通过排风口无组织排放。 （3）道路扬尘 本项目运营期厂区道路约300m，均做硬化处理，故以铺装道路计算，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》，道路扬尘计算公式如下： 式中： Epi 为铺装道路的扬尘中PMi排放系数，g/km （机动车行驶1千米产生的道路扬尘质量）。 ki 为产生的扬尘中PMi的粒度乘数；根据铺装道路产生颗粒物的粒径乘数本次取3.23g/km 。 sL 为道路积尘负荷，g/m2。根据《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T 393-2007) 中的附录C，本次取8.0g/m2。 W 为平均车重，t；取35t/辆。 η 为污染控制技术对扬尘的去除效率，%；本次控制措施以洒水2次/天计，取66%。 经计算，本次道路扬尘约为0.221t/a。项目通过对运输汽车采取密封和遮盖，加强原料运输车辆的管理等措施，同时辅助洒水措施可减轻道路运输扬尘影响，措施可行。 （4）堆场扬尘 根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下： 式中：P 指颗粒物产生量（单位：吨）； ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）； FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； Nc指年物料运载车次（单位：车），本次取4600车次； D 指单车平均运载量（单位：吨/车），本次取50吨/车； (a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a 指各省风速概化系数，本次取0.0011，b 指物料含水率概化系数，本次取0.0084； Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，见附录3（单位：千克/平方米），本次取0； S指堆场占地面积（单位：平方米），本次取700平方米。 综上可得，堆场扬尘总排放量为30.13t/a。本项目砂石料堆放场采用三面围挡隔断式结构，顶部设置防尘网苫盖防止二次扬尘，装卸粉尘通过洒水抑尘，厂区地面进行硬化处理，定期洒水抑尘并采取绿化措施，对运输和装卸人员进行专业培训，规范操作，可有效减少原料在装卸、运输及风蚀过程中堆场扬尘的产生。 项目无组织颗粒物产排情况见表4-3。 表4-3 无组织颗粒物产排情况一览表 来源 污染物 产生量 t/a 治理措施 处理效率% 排放量t/a 标准限值 mg/m3 是否 达标 料仓 无组织颗粒物 27.6 脉冲式布袋除尘器 99.7 0.0828 0.5 是 搅拌机 无组织颗粒物 29.9 脉冲式布袋除尘器 99.7 0.0897 0.5 是 道路扬尘 无组织颗粒物 0.502 车辆苫盖、道路硬化并洒水抑尘 66 0.221 0.5 是 堆场扬尘 无组织颗粒物 30.13 砂石料堆放场采用三面围挡隔断式结构，顶部设置防尘网苫盖防止二次扬尘，装卸粉尘通过洒水抑尘 99 0.3 0.5 是 合计 88.132 0.6935 综上所述，项目无组织粉尘总排放量为0.6935t/a，经过采取以上措施后，可有效降低粉尘排放浓度，厂界无组织粉尘满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值（颗粒物0.5mg/m3）。 （6）柴油发电机废气 柴油发电机功率为300kw，年使用时间约1680小时，该柴油发电机采用城市车用0#清洁柴油（含硫率不大于0.05%、灰分率不大于0.01%）为燃料，柴油热值11000千卡/kg，发电机耗油量为200g/kwh，由此推算发电机年耗油量为100.8t（约119950L）。发电机运行污染物排放系数为：SO2 4g/L，烟尘0.714g/L，NOx2.56 g/L，CO1.52 g/L，总烃1.489g/L，烟气量20m3/kg。则本项目柴油发电机污染物排放情况如下： 表4-4 柴油发电机污染物情况一览表 污染物 产生量t/a 排放浓度mg/m3 SO2 0.48 238 烟尘 0.09 42.48 NOx 0.31 152.32 CO 0.18 90.44 总烃 0.179 88.59 本项目柴油发电机污染物满足《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB 36886—2018），对周边环境影响较小。 （6）废气治理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范水泥工业》（HJ847-2017），5.2.4 无组织排放控制要求，对于水泥工业排污单位无组织排放源，应根据所处区域的不同，按照主要生产单元分别明确无组织排放控制要求，具体见下表。 表4-5 水泥工业排污单位无组织排放控制要求表（节选） 序号 主要生产单元 无组织排放控制要求 本项目情况 重点地区a 一般地区 本项目位于一般地区 4 水泥粉磨 物料 堆存 （1）粉状物料全部密闭储存，其他物料全部封闭储存。 （1）粉状物料全部密闭储存，其他块石、粘湿物料、浆料等辅材设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖等措施防止扬尘污染。 本项目砂石料堆放场采用三面围挡隔断式结构，顶部设置防尘网苫盖防止二次扬尘，装卸粉尘通过洒水抑尘。水泥、粉煤灰等粉状原料通过螺旋输送机密闭上料至搅拌楼内。 物料 堆存 （2）封闭式皮带、斗提、斜槽运输，各物料破碎、转载、下料口应设置集尘罩并配置高效袋式除尘器，库顶等泄压口配备高效袋式除尘器。 （2）封闭式皮带、斗提、斜槽运输，对块石沾湿物料、浆料等装卸过程也可采取其他有抑尘措施的运输方式，各转载、下料口等产尘点应设置集尘罩并配备袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器。 本项目粉料仓仓顶配套脉冲式布袋除尘器，处理后的废气无组织排放；搅拌机顶部配套脉冲式布袋除尘器，处理后的废气无组织排放。 （3）粉煤灰采用密闭罐车运输。 粉料水泥、粉煤灰等由粉料罐车运输。 水泥 散装 （4）水泥散装采用密闭罐车，散装应采用带抽风口的散装卸料装置，物料装车与除尘设施同步运行。 粉料水泥、粉煤灰等由粉料罐车运输。 包装 运输 （5）包装车间全封闭； （6）袋装水泥装车点位采用集中通风除尘系统。 / a 是指执行GB4915 中特别排放限值的地区。 本项目粉料仓均为密封钢制圆料仓，料仓顶部设置有脉冲式布袋除尘器，搅拌机顶部设置脉冲式布袋除尘器，符合《排污许可证申请与核发技术规范水泥工业》（HJ847-2017）5.2.4 无组织排放控制要求和3021 水泥制品制造（含 3022 砼结构构件、3029 其他水泥类似制品制造）行业（续 1）末端治理要求。 根据本项目与生态保护红线的相对位置关系图，项目区北距生态保护红线（水源涵养区）约1500m，南距生态保护红线（水源涵养区）约2200m，距离相对较远。本项目砂石料堆放场采用三面围挡隔断式结构，顶部设置防尘网苫盖防止二次扬尘，装卸粉尘通过洒水抑尘。水泥、粉煤灰等粉状原料通过螺旋输送机密闭上料至搅拌楼内。本项目粉料仓仓顶配套脉冲式布袋除尘器，搅拌楼顶部配套脉冲式布袋除尘器，采取上述措施后有效降低粉尘排放浓度，厂界无组织粉尘满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值（颗粒物0.5mg/m3），本项目无组织排放的粉尘对生态保护红线（水源涵养区）影响较小。 （7）大气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》及《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》，本项目运营期大气监测计划见下表。 表4-6 运营期无组织废气监测计划 监测对象点位 监测因子 监测频次 厂界 颗粒物 1次/季度 （8）大气非正常情况排放 项目非正常排放情况为环保设备故障，其排放情况见下表。 表4-7 非正常排放产污情况一览表 产污环节 频次 污染物 排放速率（kg/h） 持续时间 措施 水泥料仓除尘器故障 1次/工况期 颗粒物 2.74 2h 通过加强正常运营时污染物排放管理、减少污染物排放量的方式，确保全厂污染物年排放量满足许可排放量要求。 粉煤灰料仓除尘器故障 1次/工况期 颗粒物 2.74 2h 搅拌楼除尘器故障 1次/工况期 颗粒物 8.9 2h 2废水 2.1废水 （1）清洗废水 根据水平衡可知，搅拌机清洗废水产生量184.8m3/a，运输车辆清洗废水产生量为16.8m3/a，清洗废水共计201.6m3/a，主要污染因子是SS，浓度约2000mg/L，清洗废水经沉淀池沉淀处理后用于地面洒水降尘，不外排。沉淀池位于项目区西侧，总容积70m3，共分为三级，每级23m3，分别为初沉池、二沉池和清水池。 （2）生活污水 根据水平衡可知，本项目工作人员生活污水排放量为0.528m3/d，110.88m3/a。废水中的主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮等，其污染物浓度及排放量分别为COD（350mg/L、0.039t/a）、SS（250mg/L、0.028t/a）、BOD5（200mg/L、0.027t/a）、氨氮（30mg/L、0.003t/a）。 本项目污水主要为清洗废水及生活污水，项目清洗废水经沉淀池沉淀后用于厂区洒水降尘。项目职工生活污水排放量为110.88m3/a，污水主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N。生活污水经防渗化粪池处理后由吸污车定期拉运至新源县污水处理厂处理。 新源县污水处理厂位于七十一团部以西1.5km，距离项目区约42km，污水处理厂的规模是20000m³/d，污水处理工艺流程如下：污水→粗格栅→细格栅→沉砂池→CASS池→调节水池→BAF曝气生物池→滤布滤池→二氧化氯消毒→出水，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准。 本项目生活污水排放量为0.528m3/d，水量较小且排水水质符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，满足污水处理厂进水水质要求，不会对新源县污水处理厂产生冲击影响，生活污水排入防渗化粪池处理后再拉运至新源县污水处理厂可行。 2.2地下水及土壤环境影响分析 （1）项目防渗分区划分 按照分区防渗的划分原则：没有污染物泄漏不会对地下水环境造成污染的区域或部位属于简单防渗区；污染地下水环境的物料或污染物泄漏后可及时发现和处理的区域和部位属于一般防渗区；位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后不易及时发现和处理的区域或部位属于重点防渗区。 项目进行分区防渗，划分为化粪池、沉淀池和危废间为重点防渗区，生产区和材料堆场划分为简单防渗区。 （2）项目各防渗分区防渗措施 简单防渗区：采用混凝土硬化防渗措施，可满足简单防渗区防渗要求。 重点防渗区：防渗技术要求达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m、防渗层渗透系数≤10—10cm/s。 沉淀池：采用钢筋混凝土结构设备，为了避免地下水渗入或污水渗出，钢筋混凝土采用防渗设计，并在混凝土池内壁用20mm厚1：2水泥浆粉刷，池外壁用851防水涂料，保证设备本体耐腐寿命，以防止二次污染，保证渗透系数≤1×10—10cm/s。 防渗化粪池和危废暂存间采取重点防渗措施，具体做法如下：防渗层采用抗渗混凝土（20cm）+高密度聚乙烯（2mm）或其他等同材料进行防渗，地面渗透系数≤10—10cm/s，同时加强施工过程管理，确保地面无裂缝。 综上，项目对可能产生地下水及土壤影响的各项途径均进行有效预防，各项防渗措施可以有效地防止对区域地下水及土壤造成污染。 3噪声 项目运营过程中噪声源主要是装载机、发电机、搅拌楼、运输车辆、水泵、物料传输装置等产生的噪声。多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下： 式中，—多个噪声源叠加的综合噪声声级，dB（A）； —第I个噪声源的声级，dB（A）； —噪声源的个数。 本项目拟采取的噪声防治措施如下：①设备连接处安装减振垫，进行基础减震处理；②选购设备均为鼓励使用的先进设备；③营运期对各机械设备定期维修与保养，并对各设备的主要磨损部位添加润滑油，确保正常运行。 本项目主要产噪设备及源强见表4-7。 表4-7 主要噪声设备及源强 设备名称 声源强度dB（A） 数量 治理措施 降噪效果 降噪后 源强 搅拌楼 85～90 1 减震 15 81.1 发电机 85～90 1 皮带输送机 65～70 2 减震 水泵 70～75 4 减震 混凝土搅拌车 75～80 4 定期维修、保养 装载机 88～90 4 定期维修、保养 由上表计算可知，本项目设备综合噪声源强为81.1dB（A）。 声环境预测模式选用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4—2021）B.1.5工业企业噪声计算，设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T —用于计算等效声级的时间，s； N —室外声源个数； ti —在 T 时间内 i 声源工作时间，s； M —等效室外声源个数； tj—在 T 时间内 j 声源工作时间，s。 表4-8 本项目厂界噪声贡献值 单位dB（A） 序号 综合源强 方位 距噪厂界距离（m） 贡献值 标准值 1 81.1 东 48 47.4 昼间60dB（A） 2 南 45 47.9 3 西 48 47.4 4 北 45 47.9 本项目夜间不生产，经过预测分析，厂界四周昼间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间60dB（A））。因此项目正常运营期间设备噪声对厂区外部环境影响不大。 （2）运营期噪声监测计划 表4-9 运营期噪声监测计划 监测对象点位 监测因子 监测频次 厂界外1m处 噪声（Leq(A)） 1次/季度 4固体废弃物 4.1固废的产生和处置情况 （1）废砂浆 在生产过程中会有少量的试验砂浆和剩余砂浆产生，根据建设单位提供的资料废砂浆产生量约2t/a。 （2）沉淀池产生的沉渣 沉淀池产生的沉渣量约0.4t/a。 （3）除尘器收尘 项目粉状物料料仓粉尘、搅拌粉尘产生量约为57.5t/a，经脉冲式布袋除尘设备除尘（除尘效率99.7%），收尘量约为57.32t/a。 （4）员工生活垃圾 本项目共有员工22人，生活垃圾按每人每天1kg计算，则日产生活垃圾22kg，全年生活垃圾产生量约4.62t，生活垃圾由环卫部门统一收集清运。 废机油HW08（900-217-08） 废机油按照每2000小时更换一次计，则本项目预计一年更换一次，废机油的产生量约为0.2t/a。对照最新的《国家危险废物名录》（2021年版），其危险废物类别为HW08类，危废代码为900-217-08。废机油暂存于危废间，定期委托有资质的单位处置。 废砂浆、沉渣、除尘器收尘收集全部回用于生产工艺，不外排。综上所述，本项目生产系统所产生的固体废物均妥善处置不外排。废机油暂存于危废间，定期委托有资质的单位处置。生活垃圾由垃圾箱收集后，由当地环卫部门清运处理。因此，本项目产生的固体废物不会对周围环境产生不良影响。 本项目固废产生及处置情况见表4-10。 表4-10 本项目固废产生及处置情况表 序号 固废名称 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险 特性 废物 类别 废物代码 估算产生量（吨/年） 1 除尘器收尘 一般固废 除尘 固态 颗粒物 《国家危险废物名录》 / 66 302-001-66 57.32 2 沉渣 沉淀池 砂石料 / 44 302-001-44 0.4 3 废砂浆 实验 砂石料 / 49 302-001-49 2 4 生活垃圾 员工生活 纸屑、果皮等 / 99 900-999-99 4.62 5 废机油 危险废物 设备维修、柴油发电机 液态 矿物油 T，I HW08 900-217-08 0.2 4.2危险废物储存及要求 （1）贮存场所基本情况 本项目在保温料仓内设1座5m2危废间，满足安全设计要求，具有防渗漏、防雨淋、防流失功能，危废间防渗按照GB18597-2001执行；由专人看管，设有警示标志。本项目危险废物在收集和贮存过程中按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，选择相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求的容器，并按照要求张贴对应标签，包括危废类别、主要成分、危险情况、安全措施、数量等内容。 表4-11 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所 危险废物名称 危废类别及代码 占地面积 贮存方式 贮存能力（t） 贮存周期 危废间 废机油 HW08 900-217-08 5m2 危废间暂存 1t 1年 （2）贮存场所选址可行性分析 本项目为危废间位于保温料仓内，危废间选址区域地质结构稳定，选址周边无易燃、易爆等危险品仓库，并远离高压输电线路等防护区域，项目严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中贮存设施的选址要求，因此项目危废间选址可行。 （3）贮存场所设置要求 项目保温料仓内设置一座5m2的危废间，危废暂存须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定执行。危险废物不露天堆放，存放在防雨、防风、防晒、防漏、防渗、防腐的危废间内，并使用符合标准的容器盛装危险废物，转移过程严格执行《危险废物转移管理办法》相关规定要求。 （4）贮存场所环境影响分析 本项目废机油采用耐腐蚀容器密闭储存，废油桶全部加盖密封，贮存过程中挥发量较少，不会对环境空气产生明显影响；项目危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，在采取防火、防雨、防渗处理等措施基础上，可有效防止危险废物泄漏可能对地下水、地表水及土壤环境的产生影响。 （5）危废转运要求 本项目产生的危险废物收集后通过场区道路运至危废间贮存，运输道路较短，且路线不经过办公区等人员密集区，转运结束后及时对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物散落或泄漏在转运路线上。危险废物运输过程中全部采用密闭容器储存，正常情况下不会发生散落或泄漏，同时场区道路均进行了硬化，可有效阻止泄漏后危险废物的下渗，因此危险废物在运输过程中发生散落或泄漏时，及时清理，不会对周边环境产生明显影响。 建设单位应严格按照国家危险废物转移工作程序相关规定进行网上申报后开展办理转移手续。综上，本项目产生的各类固体废物均能得到妥善处置，对周围环境影响较小。 5环境风险分析 （1）风险识别 本次评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的要求，对项目的生产装置、储运系统、公用工程系统等生产和辅助设施进行了风险识别，对使用和存储的原辅材料及能源的特性也进行了风险识别。项目未涉及易燃易爆、有毒有害物质和原料，不存在重大危险源。项目可能存在的风险为火灾及粉尘爆炸，风险源为料仓。粉尘爆炸、火灾将会对周边环境空气造成不良影响，消防废水收集处置不合理将对周边水环境造成不良影响。 （2）火灾风险防范措施 ①总图布置符合《工业企业总平面设计规范》（GB501798-2012）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等有关规定，满足生产工艺要求，保证工艺流程顺畅，管线短捷，有利生产和便于管理，同时应满足安全、卫生、环保、消防等有关标准规范的要求； ②严格按照消防安全部门要求，配置消防设施； ③设计和建设过程中能够严格按照现行的消防技术规范和标准进行设计和施工； ④对厂区安全及环保管理人员进行安全与环保知识培训，熟悉国家安全生产方针、政策、法规、标准，增强安全意识和法制观念，掌握安全卫生基本知识，具有一定的安全管理和决策能力。 6环境管理 （1）环境管理要求 ①安排专人负责环境保护事宜，积极贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。 ②项目的建设遵循“三同时”制度，即项目环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 ③排污许可制度衔接。根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号），建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，生态环境部门通过对企事业单位发放排污许可证并依证监管实施排污许可制。 ④建设项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规。建设项目竣工环境保护验收技术规范。建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。 ⑤验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告表编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入运营或者使用，并纳入环境保护管理部门的管理，对项目各阶段工作进行监督、检查。 （2）排污口规范化管理 对排放口规范化整治的统一要求做到：首先排污口要设立标识管理，按照国家标准规定设立标志牌，根据排放口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌。一般污染源设置提示性标志牌。建设项目的污染源需设立提示性标志牌。其次废气排放口应按照国家有关规定，规范排气筒数量，高度。废水排水口应规范化，使排水口清晰可见，便于采样、计量，排水口旁设置环保图形标志牌。此外按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373－2007）、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）和《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监﹝1996﹞470号），对现场监测条件按规范要求搭设采样监测平台，废气治理措施治理前、后预留监测孔，便于环境管理及监测部门的日常监督、检查及监测。 a.建设规范化排污口 建设完善规范化排污口，同时建设的规范化排污口要充分考虑便于采集样品、便于监测计量、便于日常环境监督管理的要求。 b.设立标志牌 表4-12 环境保护图形符号一览表 序号 提示图形符号 警告图形 符号 名称 功能 1 废气排放口 表示废气向大气环境排放 2 一般固体废物 表示一般固体废物贮存、处置场 3 噪声排放源 表示噪声向外环境排放 4 污水排放口 表示污水向水体排放 5 危险废物提示图形符号、危险废物贮存识别标签及标志 表示危险废物贮存、处理场 c.建立规范化档案 建立各排污口相应的监督管理档案，内容包括排污单位名称，排污口性质及编号，排污口的地理位置（GPS定位经纬度），排污口所排放的主要污染物种类、数量、浓度及排放去向、立标情况，设施运行及日常现场监督检查记录等有关资料和记录。 7环保投资 本项目总投资为1000万元，其中环保投资为90.7万元，占总投资的9.07%。 表4-13 环境保护投资估算 项目 治理项目 环保措施 投资估算（万元） 施 工 期 扬尘 现场围挡、洒水降尘 1 噪声 合理布局，施工围挡 0.5 废水 防渗沉淀池 0.2 固废 收集清运 0.5 运 营 期 废气 砂石料堆放场采用三面围挡隔断式结构，顶部设置防尘网苫盖，装卸粉尘通过洒水抑尘 35 脉冲式布袋除尘器 32 厂区四周绿化 5 废水 沉淀池、防渗化粪池 10 噪声 隔声、减震 1 固废 垃圾箱、清运 0.5 竣工验收 验收监测 5 总 计 90.7 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 料仓 | 颗粒物 （无组织） | 脉冲式布袋除尘器 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值（颗粒物0.5mg/m3） |
|  | 搅拌楼 | 颗粒物 （无组织） | 脉冲式布袋除尘器 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值（颗粒物0.5mg/m3） |
|  | 道路扬尘、堆场扬尘 | 颗粒物 （无组织） | 砂石料堆放场采用三面围挡隔断式结构，顶部设置防尘网苫盖防止二次扬尘，装卸粉尘通过洒水抑尘。水泥、粉煤灰等粉状原料则通过螺旋输送机密闭上料至搅拌楼内。粉料水泥、粉煤灰等由粉料罐车运输。 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值（颗粒物0.5mg/m3） |
|  | 柴油发电机 | SO2、NOX、烟尘、CO、总烃（无组织） | 使用0#清洁柴油 | 《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB 36886—2018） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 防渗化粪池 | 《污水综合排放标准》(GB8978—1996）三级标准 |
|  | 清洗废水 | SS | 清洗废水经过沉淀处理后用于厂区洒水降尘 | / |
| 声环境 | 设备噪声 | 连续等效A声级 | 低噪声设备、隔声、减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）中2类标准 |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 项目试验砂浆和剩余砂浆等废砂浆、除尘器收集的粉尘及沉淀池沉渣均收集后全部回用于生产工艺，不外排。生活垃圾由垃圾箱收集后，由当地环卫部门清运处理。废机油暂存于危废间，定期委托有资质的单位处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目区地面经过硬化、分区防渗，固体废物做到防渗漏、防流失、防扬散，项目废水、固废采取有效措施后不会对土壤、地下水造成不良影响。 |
| 生态保护措施 | 1 施工期生态影响保护措施 （1）水土流失防治 施工期水土流失防治要遵从“全面规划、预防为主、防治结合”的原则。为减少水土流失量，在施工中应先做好拦护，再存放土方，挖出土方应及时回填和用于绿化，尽量避免长时间、不加围栏的露天堆放。在临时存放的土堆表面喷洒覆盖剂或使用遮蔽材料，当土堆在雨季不能回填时，也可考虑在其上面种植一些草本植物以保持水土。项目有一定量的建筑垃圾需外运，运输车辆出场时必须用苫布覆盖后运至专门的建筑垃圾堆放场，不得随意倾倒。 （2）植被的恢复及绿化 恢复植被的主要方法是进行绿化，本项目要做好项目区内绿化环境的工作，尽可能绿化建筑物周边的空地。绿化时要以保护生物多样性为核心，尽量增加绿化植物的种类，尽量选择对环境适应性强、耐贫瘠、保持水土、具有良好生物效益的本地树种，同时要考虑对大气污染物吸附性较强和降噪效果显著的物种。进行梯度绿化，高大树木、乔灌木与花卉、草皮相结合种植，以提高环境的自然净化能力，对基建施工和交通破坏的绿地，应尽快恢复绿化，以保护周围良好的生态环境状况。 （3）土壤保护措施 施工前先采取表土剥离措施，剥离面积9853.38m2，剥离厚度约30cm，剥离量2956m3，对具有腐殖质的表土采取保护措施，开挖土方应分层有序堆放，并控制合理的堆放边坡。土壤堆置表层采取人工洒水措施促进结皮，避免因起风造成扬尘。为使土壤有机质尽快恢复，对表层腐殖质采取防护措施，避免和砾石、下层黄土混合堆放，造成腐殖质永久性损失。回填土方时，应分层回填，将具有腐殖质的土层回填至表面，以利于后期植物措施的有效实施，尽早恢复植被，促进土壤有机质的形成。 2营运期生态保护措施 （1）制定环境保护制度，增强项目区管理人员和全体员工的环保意识。 （2）加强对绿化工程的管理与抚育，禁止采伐项目区周边树木及对周围种草地段的破坏，以保护水土保持工程设施。 （3）在运营中要有计划组织员工学习生态与环保知识，张贴环保公益广告，设置提示牌等视听措施，提高员工的生态与环境保护意识。 （4）项目服务期满后采取土地复垦措施，项目区生态环境基本维持原状。3退役后生态恢复措施 本项目退役后，所有建构筑物全部转移至新建地点后，进行生态恢复。厂区内建构筑物全部拆除，采取土地平整措施，将剥离表土平铺在厂区内，平铺厚度约30cm，再撒播草籽，草种选择无芒雀麦、草原糙苏、细叶早熟禾、矮生蒿草等，撒播密度为80kg/hm2，后期进行洒水施肥养护。 |
| 环境风险防范措施 | 进行风险识别及火灾风险防范措施，制定环境风险应急预案，加强员工培训及应急演练。 |
| 其他环境管理要求 | （1）排污许可 建设单位应当根据《排污许可管理办法（试行）》以及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，并按照规定的时限申请并取得排污许可证或填报排污登记表。本项目为混凝土制造项目，属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中 “二十五、非金属矿物制品业30－水泥制品制造3021”，本项目不涉及通用工序，故本项目需要申请取得排污许可证（登记管理）。 （2）环保验收 根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院[2017]第682号令）、《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评[2017]4 号）等相关规定，建设单位应在设计、施工、运行中严格执行环境保护措施“三同时”制度，并在建设项目竣工后开展竣工环境保护验收工作。本项目配套建设的环境保护设施经验收合格，本项目方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，本项目不得投入生产或者使用。建设单位是竣工环境保护验收工作的责任主体，建设项目竣工后，建设单位应根据国环规环评[2017]4 号文件的规定和要求，自主组织对配套建设的环境保护设施进行验收。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）第十二条，建设项目竣工后，除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，自竣工之日起，项目环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，最长不超过12个月。 |

# 结论

建设项目符合产业政策和当地规划要求。项目设计布局基本合理，采取的污染防治措施可行有效，项目实施后污染物可实现达标排放，项目风险可控。项目建设对环境的影响可以接受，不会改变项目周围地区的大气环境、水环境和声环境质量的现有功能要求。因此，从环境保护的角度来看，本项目的建设是可行的。建议： （1）按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ 2025-2012）要求建设；转移和处置按《危险废物转移管理办法》（部令2021 第23号）的规定执行。 （2）项目单位需在施工建设前，按规定在当地林业和草原部门申报林业和草原相关手续。 （3）项目服务期满后采取土地复垦措施，确保项目区生态环境基本维持原状。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.6935t/a | 0 | 0.6935t/a | +0.6935t/a |
| 废水 | 化学需氧量 | 0 | 0 | 0 | 0.039t/a | 0 | 0.039t/a | +0.039t/a |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.003t/a | 0 | 0.003t/a | +0.003t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废砂浆 | 0 | 0 | 0 | 2t/a | 0 | 2t/a | +2t/a |
|  | 沉淀池沉渣 | 0 | 0 | 0 | 0.4t/a | 0 | 0.4t/a | +0.4t/a |
|  | 除尘器收尘 | 0 | 0 | 0 | 57.32t/a | 0 | 57.32t/a | +57.32t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | +0.2t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

委  托  书

新疆天辰环境技术有限公司：

我公司拟建 新源县尚宏商贸有限公司混凝土拌和站建设项目 ，根据国家环境保护条例的规定，特委托贵公司编制本项目环境影响评价报告表。请贵公司按有关规定按时完成。

特此委托！

单位名称：新源县尚宏商贸有限公司（盖章）

日期：    年   月   日