# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  新源县进京商贸有限公司废钢渣分选

再生资源利用及废品收购项目

建设单位（盖章）：新源县进京商贸有限公司

编制日期：           2023年5月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新源县进京商贸有限公司废钢渣分选再生资源利用及废品收购项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位联系人 | 张进京 | 联系方式 | / |
| 建设地点 | 新源县则克台镇则新路26号场地（见附图1-1） |
| 地理坐标 | （ 83 度 16 分 27 秒， 43 度 31 分 34秒） |
| 国民经济 行业类别 | N7723 固体废物处理 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业--103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用--其他 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 15.7 |
| 环保投资占比（%） | 3.14 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 33315.4 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1 项目与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号），自治区共划定1323个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。 本项目位于新源县则克台镇则新路26号场地，属于《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）环境管控单元中的重点管控单元，即“重点管控单元699个，主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题”。 本项目根据工艺流程，合理优化空间布局，针对本项目产生的污染物采取相应的治理措施，对生态环境影响较小，因此本项目符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）相关要求。 2 选址合理性分析 本项目为废钢渣分选利用项目，参考《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中Ⅱ类固废处置场选址要求，本项目选址符合性详见表1-1。 表1-1 本项目选址符合性分析 序号 选址要求 本项目情况 符合性 1 所选场址应符合当地城乡建设总体规划要求。 本项目租赁现有厂房进行生产，符合新源县用地规划。 符合 2 应选在工业区和居民集中区主导风向下风侧，厂界距居民集中区500 m以外。 本项目周边500m范围内无居民等环境敏感点，新源县主导风向为西风/西南风，本项目处于居民集中区的下风向。 符合 3 应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响。 本项目地基承载力符合要求。 符合 4 应避开断层、 断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区。 本项目选址不在断层、 断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区。 符合 5 禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区。 本项目所在区域无江河、湖泊、水库，也不属于洪泛区。 符合 6 禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区城。 本项目不在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区城。 符合 7 应避开地下水主要补给区和饮用水源含水层。 本项目不在地下水主要补给区和饮用水源含水层。 符合 8 应选在防渗性能好的地基上。天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5 m。 本项目区域地下水位大于1.5m。 符合 根据上表可知，本项目选址合理可行。 3 产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于“鼓励类”中“四十三、环境保护与资源节约综合利用 ”-“15、 “三废”综合利用与治理技术、装备和工程”，因此符合国家产业政策。 4 项目“三线一单”符合性分析 2016年10月26日，环境保护部以环环评[2016]150号发布《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称“通知”），通知中明确应强化“三线一单”（即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单）的约束作用，本项目与“三线一单”文件相符性分析具体见表1-2。 表1-2 项目与“三线一单”文件相符性分析 序号 类别 “三线一单”要求 本项目情况 1 生态保护红线 相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本工程位于新源县则克台镇则新路26号场地，其占地不在农业保护区、自然保护区、风景名胜区、文物（考古）保护区、生活饮用水水源保护区、供水远景规划区和其他需要特别保护的区域内。因此，不涉及生态红线保护范围。 2 环境质量底线 有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 （1）大气环境质量底线：本工程运营期产生的粉尘经布袋除尘器处理后可达标排放，本工程营运后对区域内环境影响较小，运营期间不会突破大气环境质量底线。 （2）地表水环境质量底线：运营期无生产废水外排，生活污水经自建化粪池处理后定期清掏拉运作为农肥利用。故正常情况下对地表水环境质量底线无影响。 （3）声环境质量底线：本工程选用低噪声设备减振、距离衰减、加强管理，项目运营期间不会突破声环境质量底线。 3 资源利用上线 相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本工程利用钢铁厂废渣进行生产，不会突破资源利用上线。 4 环境准入清单 要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 本工程属于建筑垃圾贮存场工程，不属于《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》以及《市场准入负面清单（2020年版）》中禁止建设的项目。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.建设内容及规模 项目总占地33315.4m2（约50亩），租赁已建厂房进行生产。建设废钢渣生产线一条，年筛分废钢渣规模为5万吨。并对市场废旧钢铁、钢管等废旧产品进行回收转售，本次建设内容仅为设备安装。 （1）工程建设 本项目主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等，主要工程具体见表2-1。 表2-1 主要工程组成情况一览表 项目 建（构）筑物名称 建设内容 主要工程量 主体 工程 生产区 1600m2 生产区安装1条废渣利用生产线 辅助 工程 办公生活区 100m2 1F，1间，砖混结构 储运 工程 堆场 废钢渣堆料区 2000m2 水泥硬化地面，露天堆放，加盖篷布 废品收购堆料区 1800m2 水泥硬化地面，加盖篷布 厂内运输 原料铲车、成品翻斗车运输 厂外运输 成品翻斗车运输，依托乡镇道路 公用 工程 供电系统 接市政供电电网 供水系统 由新源县则克台镇自来水进行供应可满足项目需求 排水系统 生活污水 生活污水经自建化粪池处理后定期清 掏拉运作为农肥利用 供热 项目生产、生活均无供热需求 环保 工程 废气治理 粉尘 粉尘经布袋除尘器处理后通过15m高 排气筒排放。 废水治理 生活污水 建设化粪池1座，生活污水经自建化粪池处理后定期清掏拉运作为农肥利用。 噪声治理 设备噪声 低噪声设备、隔声减振、距离衰减、合理布局。 固废处置 生产固废 布袋除尘器收集粉尘、尾渣，以及废水循环池的污泥均出售。 生活垃圾 设置垃圾桶集中收集，定期清运至新源县垃圾收集点，交由环卫部门统一清运处置。 2.生产设备的购置 项目主要生产设备详见表2-2。 表2-2 主要设备一览表 序号 产品名称 单位 数量 1 分选机 台 1 2 球磨机 台 1 3 铲车 台 1 4 挖掘机 台 1 3. 原材料及产品 项目主要原材料及产品见表2-3。 表2-3 项目原材料及产品一览表 名称 年耗/用量 备注 废钢渣 5.0万t/a 本项目处理废渣来自首钢伊犁钢铁有限公司 4.总平面布置 本项目主要进行废渣钢加工处置及废旧钢铁回收转售，根据项目需求，厂区布置有生产区、废钢渣堆料区、废品收购堆料区、办公生活区，其中生产区布置在项目区西南侧，废钢渣堆料区在项目区东南侧，废品收购堆料区布置在项目区中东部，办公区生活布置在项目区北侧。具体厂区平面布置详见附图2-1。 5.劳动定员及工作制度 劳动定员：根据项目工艺技术特点，全厂总定员7人。 工作制度：年工作220d，采用一班制，每班8h。 6. 公用工程 （1） 供电 项目用电由市政供电网统一供给。由架空专线引入厂区，经厂区变压器变配电后使用，可满足项目用电负荷的需要及对供电可靠性的要求。 （2） 供水 项目用水主要为生产用水和员工生活用水，由厂区自备井供应，能够满足项目生产用水要求。 ①生产用水量 项目生产用水主要为球磨磁选用水，根据建设单位提供资料，球磨磁选用水循环利用，补充新鲜水约1.0m3/d（220m3/a）。 ②生活用水量 本项目劳动定员7人，根据《新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额》（2007.7.31），本次环评按80L/人▪d计，则生活用水量约0.56m3/d（123.2m3/a）。 综上所述，厂区总用水量1.56m3/d（462m3/a）。 （3） 排水 本项目球磨磁选用水循环利用，无废水排出，因此项目排水主要为生活污水，工作人员生活污水经自建化粪池处理后定期清掏拉运作为农肥利用。 本项目用、排水情况见表2-4，水平衡关系见图2-2。 表2-4 用、排水标准及情况 用水类别 用水定额 用 规模 用水 时间 用水量 排水量 （(m3/d) （(m3/a) （(m3/d) （(m3/a) 生活污水 80L/人▪d 7人 0.56 123.2 0.48 104.72 球磨磁选用水 补充新鲜水1.0m3/d 1.00 220.00 0.00 0.00 合计 -- -- -- 1.56 343.2 0.48 104.72 附图2-2 项目水平衡（(m3/d) （4） 采暖 本项目生产无需供热，冬季不生产，因此办公无需供暖。 （5） 交通 项目四周乡镇道路贯通，交通运输条件良好。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目运营期工艺及产污环节图详见附图2-3。 附图2-3 运营期工艺流程及产污环节图 工艺流程简介 本项目原材料为钢铁废渣，拉运至原料堆场堆放。废渣首先进入分选机进行干式磁选，将粉铁磁选出来，粉铁出售给钢铁厂；然后将其他废渣输送至球磨机球磨、进行湿式磁选，磁选出的粉铁脱水后出售给钢铁厂，其他尾渣是良好的建筑材料，脱水后出售给砖厂。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不占用基本农田，项目区附近无环境敏感制约因素，环境状况基本良好。因此，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1 环境空气质量现状及评价 1.1 基本污染物 （1）基本污染物数据来源 本次评价基本污染物 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO 和 O3 的数据引用伊犁哈萨克自治州国控监测站2021年基准年连续1年的监测分析数据。站点坐标：E：81.3364，N：43.941，站点编号：654000409，站点类型：城市点。监测点距离本项目东侧 15km处，监测点数据可靠，具有较强代表性。 （2）评价标准 基本污染物 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和 O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单“生态环境部 2018 年第 29 号”中的二级标准。大气环境质量评价标准值见表 3-1。 表3-1 大气环境质量评价标准值 序号 污染物 取值时间 浓度限值（mg/m3） 标准 1 SO2 年平均 0.06 GB309-2012及 修改单二级标准 24小时平均 0.15 1小时平均 0.50 2 NO2 年平均 0.04 24小时平均 0.08 1小时平均 0.20 3 PM10 年平均 0.07 24小时平均 0.15 4 PM2.5 年平均 0.035 24小时平均 0.075 5 O3 日最大8小时平均 0.16 1 小时平均 0.20 6 CO 24小时平均 4 1小时平均 10 评价方法：基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》HJ663-2013 中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数 24h 平均或 8h 平均质量浓度满足 GB3095 中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 （3）空气质量达标区判定 根据 2021年伊犁哈萨克自治州国控监测站空气质量逐日统计结果，空气质量达标区判定结果见表3-2。 表3-2 区域空气质量现状评价结果一览表 评价因子 年评价指标 现状浓度 标准限制 占标率 达标情况 （μg/m3） （μg/m3） SO2 年平均 11.58 60 19.3 达标 NO2 年平均 30.08 40 75.2 达标 CO 24h的第95百分位数 3200 4000 80 达标 O3-8h 最大8h平均 值的第90百 分位数 122 160 7625 达标 PM2.5 年平均 35.58 35 101.66 超标 PM10 年平均 64.75 70 92.5 达标 项目所在区域 NO2、SO2、PM10、CO 及 O3百分位日平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求；PM2.5的百分位日平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求。PM2.5年平均质量浓度为 35.58µg/m3，占标率为 101.66%，超标倍数为0.017倍。因此区域为大气环境质量非达标区。本项目所在区域 PM2.5超标的月份为 11 月至次年 3 月，主要为冬季取暖期燃煤产生的废气造成PM2.5超标。 2.地表水环境现状调查及评价 本项目周边无地表水体，因此本环评不再开展地表水环境质量现状评价。 3.地下水、土壤环境现状调查及评价 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目运营期无地下水和土壤污染源，对地下水及土壤影响不大，故不再开展地下水、土壤环境质量现状评价。 4.声环境质量现状监测及评价 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目四周均为空地且周边50m范围内无环境敏感目标，本次环评不再对声环境质量现状进行监测评价。 5.生态环境质量现状监测及评价 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于新源县则克台镇则新路26号场地，项目区所在区域无生态环境保护目标，因此本环评不再开展生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.大气环境 本项目周边500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等大气环境保护目标。项目区东侧为农田，东南侧依次为废品收购厂及汽车报废拆解公司，南侧为绿峰科技有限公司，西侧及北侧均为苏丰亚麻厂。见附图3-1。 2.声环境 本项目周边50m范围内无声环境保护目标。 3.地下水环境 本项目周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、 温泉等特殊地下水资源。 4.生态环境 本项目不新增用地，且周边不存在生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.运营期有组织排放粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求（颗粒物120mg/m3，15m 高排气筒：3.5kg/h），无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织浓度限值要求（颗粒物1.0mg/m3）。 2. 项目运营期生活污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996）表4中三级标准限值，具体指标详见表3-3。 表3-3 污水综合排放标准三级标准 （单位：mg/L） pH COD BOD5 氨氮 SS 动植物油 6.0~9.0 ≤500 ≤300 -- ≤400 ≤100 3. 营运期噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值，具体数值详见3-4。 表3-4 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 单位：dB（A） 3类 昼间≤65 夜间≤55 4. 运营期生产固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001）及其2013年修改单中相关标准。 |
| 总量 控制 指标 | 结合本项目排污特点、所在区域环境质量现状等因素综合考虑，本项目不设置总量排放控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1.施工期大气环境影响分析 1.1大气污染防治措施： （1）扬尘防治措施 ①施工场地四周设置围栏，当起风时，可使影响距离缩短； ②对施工场地内松散、干涸的表土，经常洒水防止扬尘； ③加强回填土方堆放场的管理，采取土方表面、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土、建筑材料弃渣应及时运走； ④施工前对进厂车辆应限制车速； ⑤加强运输管理，如散货车不得超高超载、使用有遮盖的运输车辆，以免车辆颠簸物料洒出；散装物料在装卸、运输过程中要用隔板阻挡以防止物料撒落；堆放物料的露天堆场要遮盖；坚持文明装卸； ⑥施工期工程平整场地产生的弃土应集中堆放，严禁任意堆放，注意对开挖处及时进行回填、压实； ⑦合理安排施工计划，根据平面布局，可以对厂址局部提前进行绿化，改善生态景观，减轻扬尘环境影响； ⑧做到六个扬尘防治“百分百”，建筑工地围挡设置100%，散体物料、裸露场地遮盖100%，出入口和场区内主要道路硬化100%，车辆冲洗平台设置和出场车辆冲洗100%，渣土运输车辆遮盖100%，洒水、喷淋（雾）设施安装100%。 1.2.废水污染防治措施： （1）工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对排水进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境； （2）加强施工机械设备的维修保养，避免在施工过程中燃料油的跑、冒、滴、漏； （3）在回填土堆放场、施工泥浆产生点以及沙子、水泥、陶粒搅拌机及输送系统的冲洗废水应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀后回用到生产中去； （4）施工时产生的泥浆水未经处理不得随意排放，不得污染现场及周围环境； （5）不得随意在施工区域内冲洗汽车，对施工机械进行检修和清洗时必须定点，检修和清洗场地必须经水泥硬化。清洗污水应根据废水性质进行隔渣、隔油和沉淀处理，用于道路的洒水降尘； 1.3.噪声防治措施： （1）制订施工计划时应避免同时使用大量高噪声设备施工； （2）做好施工机械的维护和保养，有效降低机械设备运转的噪声源强； （3）合理安排强噪声施工机械的工作频次，合理调配车辆来往行车密度； （4）做好劳动保护工作，为强噪声源施工机械操作人员配备必要的防护耳塞或耳罩。 1.4.固体废物防治措施： （1）根据施工产生的工程垃圾和渣土的量，分类管理，可利用的渣土尽量在场内周转，就地利用，多余弃土及建筑垃圾应由建设方统一集中处置，严禁乱倒，以防污染周围水体水质和影响周围环境卫生； （2）车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定时间内，按指定路段行驶； （3）在工程竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.废气 本项目运营期大气污染物主要为分选机（干式磁选）运行过程产生的粉尘。 （1）分选机（干式磁选）运行过程产生的粉尘 本项目分选机风量由建设单位提供资料确定。由于目前未颁布本项目所在行业污染源源强核算技术指南，本项目分选机（干式磁选）运行过程产生浓度参照《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ 884-2018）、《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料加工厂逸散尘的排放因子确定，该工序粉尘产生系数取0.02kg/t原料，本项目加工废渣为5.0万t/a，则产生粉尘量为0.1t/a。 干磁选工序产生的颗粒物通过抽尘支管汇入一根抽尘总管内，再送入布袋除尘器处理后，由15m高排气筒排放。布袋除尘器除尘风量为5000m3/h，则有组织粉尘产生量及产生浓度分别为0.1t/a、42.85mg/m3；除尘效率 99%，排放量及排放浓度分别为0.001t/a、0.42mg/m3，排放速率为 0.02kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求（颗粒物120mg/m3，15m 高排气筒：3.5kg/h）。 干磁选工序未被收集的少量粉尘（约10%）粉尘无组织排放，无组织粉尘排放量为0.01t/a，排放速率0.024kg/h。类比同类项目，厂界无组织最大浓度为0.354mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织浓度限值要求（颗粒物1.0mg/m3）。为进一步减缓无组织粉尘对周边环境的影响，环评建议建设单位在厂界四周设防尘网，防尘网高度不低于4.5m。 综上，本项目产生粉尘对周边环境影响较小。 2.废水 本项目球磨磁选用水循环利用，无废水排出，因此项目排水主要为生活污水。 项目劳动定员7人，年生产作业220天，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》（2007年）的规定，职工用水量按80L/人·d计，则项目生活用水量为0.56m3/d（123.2m3/a），排水量按用水量的85%计，废水排放量为0.48m3/d（104.72m3/a）。生活污水中成分简单，不含有毒害物质，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油等。生活污水经自建化粪池处理后定期清掏拉运作为农肥利用。项目生活污水产排量见表4-1。 表4-1 生活污水污染物产生及排放情况 mg/L 项 目 CODCr BOD5 SS NH3-N 动植 物油 废水量（m3/a） 104.72 产生浓度（mg/L） 350 200 220 35 50 产生量（t/a） 0.037 0.021 0.023 0.004 0.005 GB8978-1996表4中三级标准 500 300 400 -- 100 根据现场勘查，项目周边无污水管网敷设，本项目生活污水经自建化粪池处理后定期清掏拉运作为农肥利用。 本项目化粪池采取防渗及保护措施后不会对评价区内的地下水水质产生影响。化粪池防渗措施主要为： ① 基底处理 开挖基坑后，先对基底整平、夯实，进行20cm厚碎石填筑，在碎石上用30cm厚粘土进行压实，采用小型打夯机进行夯实。 ② 边墙处理 池壁采用混凝土砖墙，池壁厚50cm，并用水泥砂浆抹面。 ③ 地上部分 池壁浇筑地上高出50cm，并设置围栏，围栏高度1m。 ④ 防渗材料 防渗材料选择抗渗钢筋混凝土+1.5mm厚高密度聚乙烯（HDPE）膜，对化粪池进行防渗铺设，铺设自池壁放至坡底。 3.噪声影响分析 （1）噪声源 本项目噪声源主要包括分选机和球磨机，其噪声值一般在75~80dB(A）之间，主要噪声源强见表4-2。 表4-2 主要设备噪声源强 单位：dB(A) 噪声源 噪声设备 数量（台/套） 噪声值 处理措施 降噪效果 生产区 分选机 1台 80 选用低噪声设备 设置减振垫 20~30dB(A) 球磨机 1台 75 （2）预测方法 对声环境影响采取《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的噪声预测模式。 由于在声波传播的过程中，通过距离衰减、空气吸收衰减到达厂界外，故实际衰减量要低于其预测衰减量，即实际噪声值将略低于其预测值。 （3）噪声排放标准 厂界噪声标准采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，其标准值见表4-3。 表4-3 噪声评价标准 单位：dB（A） 采用标准 类别 昼间 夜间 工业企业厂界环境噪声排放标准 3 65 55 （4）噪声影响预测模式 ① 点声源随传播距离增加引起其衰减值预测模式计算： L2=L1-20lg(r2/r1) 式中：L2--距源r2m处噪声级，dB(A)； L1--距源r1m处噪声级，dB(A)。 ② 噪声叠加模式 L=10lg[Σ100.1Li] 式中：L--总声压强度，dB(A)； L1--第i个参与合成的声压级强度，dB(A)。 根据以上模式对主要声源噪声衰减进行预测。详见噪声衰减预测结果表4-4。 表4-4 各声源与预测点间的距离一览表 噪声源 噪声设备 数量 （台） 距厂界距离（m) 东 南 西 北 生产区 分选机 1 23 86 47 64 球磨机 1 20 82 50 68 产噪设备架设减振基础或减振垫等，噪声减少量达按20dB(A)，结合距离衰减，项目各设备噪声源同时运行时对厂界噪声贡献值见表4-5。 表4-5 距离衰减对各预测点的影响值表 单位：dB(A) 噪声源 噪声设备 降噪后声级［dB(A)］ 数量（台） 厂界东 厂界南 厂界西 厂界北 生产区 分选机 65 1台 42.77 31.31 36.55 33.88 球磨机 55 1台 33.98 21.72 26.02 23.35 厂界贡献值 43.31 31.76 36.92 34.25 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）可知，进行边界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量。由上表可知，建设项目投入运营后，各厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值，不会对周围环境产生明显影响。 （5）噪声影响预测结论及措施 正常工况下厂界内部产生的噪声经过距离衰减以及消声器作用，有了很大程度的降低，到达厂界东、南、西、北侧的噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区标准限值。但在筛分和破碎工序产生的噪声对操作人员的影响较大，应对操作人员采取佩戴耳塞、控制噪声接触时间等必要的噪声防护措施，降低设备噪声对操作人员的影响程度，要求采取以下措施： ① 在满足生产工艺需求的前提下，对生产设备要选用优质低噪声设备，以减轻噪声对环境的污染； ② 加厚设备基底、设备缓冲器，在设备基座与基础之间设橡胶隔振垫，同时安装防震垫，吸声等降噪设备； ③ 定期检查、及时对设备保养和维修，对不符合要求的设备及时更换，使设备处于良好的技术状态，防止机械噪声的升高； ④ 加强个体防护，凡在80dB(A）以上环境中操作人员必须佩戴耳塞、耳罩等。 在采取以上措施后，可降低机械设备噪声对操作人员的影响程度。 4.固体废物影响分析 项目所产固废包括生产固废和生活垃圾。 （1）生产固废 项目生产过程产生的固废主要为：布袋除尘器收集的粉尘、尾渣以及废水循环池的污泥。 布袋除尘器收集的粉尘0.01t/a，尾渣产生量为1.0万t/a，均出售给砖厂；废水循环池的污泥产生量不大，其成分与尾渣成分类似，出售给砖厂。 （2）生活垃圾 项目劳动定员7人，按每人每天产生1.0kg生活垃圾计，则年产生活垃圾1.54t。生活垃圾有机物成分较高，含水率大，极易腐烂，影响环境卫生，可导致病原微生物的传播，同时还向大气释放出大量的氨、硫化物等污染物，据资料介绍，生活垃圾堆放时，仅有机挥发性气体就多达100多种，其中含有许多致癌、致畸物，新疆夏季炎热，垃圾在短时间内就会腐烂，使得垃圾污染情况更为严重，生活垃圾如不作妥善处理，将严重影响区域及周围环境。生活垃圾集中收集在垃圾桶，定期拉运至新源县生活垃圾填埋场填埋处置，以最大限度地减少生活垃圾对环境的影响。 5.土壤、地下水治理措施 项目区分为非污染防渗区、一般防渗区和重点防渗区。 重点防渗区： 化粪池、生产废水循环池进行防渗处理，防渗层渗透系数≤10-10cm/s。 一般防渗区： 生产区、原料堆场、成品堆场，采用防渗混凝土进行防渗处理，防渗系数≤10-7cm/s。 非污染防渗区： 绿化及生活区，除绿化区外，仅需地面硬化。 为进一步减轻项目运营过程对地下水的影响，环评建议除上述地下水防护措施外，应严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）以及《中华人民共和国水污染防治法》的相关规定，按照“源头控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则对地下水进行防治。 综上所述，在采取各种防渗措施以及防护措施之后，项目还应加强日常检修、维护、管理，项目生产对地下水影响轻微。 6.环保投资及环境保护“三同时”验收内容 （1）环保投资 本项目总投资500万元，其中环保投资15.7万元，占总投资的3.14%。本项目环保投资见表4-6。 表4-6 项目环保投资一览表 单位：万元 污染类别 治理措施 投资 废水治理 生产废水：废水循环池 3 生活污水设置防渗化粪池集中收集处理后进行清掏拉运 0.5 废气治理 原料堆场、成品堆场加盖篷布，分选机干磁选过程产生粉尘通过集气罩收集后经脉冲式布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排出；厂界四周设置不低于4.5m的防尘网 10.0 噪声治理 低噪声设备、减振 1.0 固体废物 布袋除尘器收集粉尘、尾渣，以及废水循环池的污泥均出售 1.0 生活垃圾设置垃圾桶集中收集后运至新源县生活垃圾填埋场填埋处置 0.2 合计 15.7 总投资 500 占总投资比例 3.14% （2）环保“三同时”验收 根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目建成后，建设方须在项目运行稳定后尽快组织相关单位和人员对项目进行验收监测。本项目环境保护“三同时”验收一览表4-7。 表4-7 建设项目“三同时”验收一览表 治理 项目 污染物 治理措施 验收标准 大气 治理 粉尘 分选机干磁选粉尘通过集气罩收集后经脉冲式布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排出；厂界四周设置不低于4.5m的防尘网 运营期有组织排放粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求（颗粒物120mg/m3，15m 高排气筒：3.5kg/h），无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织浓度限值要求（颗粒物1.0mg/m3）。 废水 治理 生产废水 循环池 循环利用不外排 生活污水 防渗化粪池 《污水综合排放标准》(GB8978-1996）表4中三级标准限值 噪声 治理 设备噪声 低噪声设备、隔声减振、 距离衰减、合理布局 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值 固废 治理 生产固废 布袋除尘器收集粉尘、尾渣，以及废水循环池的污泥均出售 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》(GB18599-2001）及其2013年修改单中有关规定 生活垃圾 运至新源县生活垃圾填埋场处置 7.环境管理及环境监测计划 （1）环境管理 为贯彻环境保护法规，促进项目社会效益、经济效益、环境效益的协调统一，对项目污染排放及区域环境质量实行监控，为区域环境管理与环境规划提供科学依据，必须加强企业环境管理与监测工作，建议建设单位至少指派1人负责企业环境管理与监测工作。环境管理采取总经理负责制，具体工作如下： ① 贯彻执行国家和自治区现行各项环保方针、政策、法规和标准，并认真执行环保行政管理部门下达的各项任务。 ② 建立各项环境保护规章制度，并经常进行监督检查。 ③ 定期对各污染源进行检查，请当地环境监测部门对本企业污染源排放情况进行监测，了解各污染源动态，及时发现和掌握企业污染变化情况，从而制定相应处理措施。 ④ 加强对污染治理设施的管理、检查及维护，确保污染治理设施正常运行，并把污染治理设施的治理效率按生产指标一样进行考核，以防止污染事故发生。 ⑤ 学习并推广应用先进的环保技术和经验，组织污染治理设施操作人员进行岗前专业技术培训。 ⑥ 对职工进行环保宣传教育，增强职工环保意识。 （2）验收阶段的环境管理包括以下方面的内容。 ① 落实环保投资，确保污染治理措施执行“三同时”和各项治理与环保措施达到设计要求。 ② 建设单位或者其委托的技术机构依照法律法规及技术规范等要求，查验建设项目环保“三同时”落实情况，监测污染物达标排放情况，核实环评文件及批复要求的污染防治措施、总量减排控制、防护距离等落实情况，并据此编制竣工环保验收报告。 ③ 环境保护验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。验收组对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收，形成验收意见。建设单位对照验收组提出的问题进行整改，经整改合格后验收组出具验收合格的意见。 ④ 建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用。 ⑤ 建设单位取得验收合格的意见后5个工作日内，建设单位将意见分别送属地生态环境局和环境监察部门，并通过网站或者其他便于公众知悉的方式，依法向社会公开验收报告和验收意见。 （3）环境监测制度和计划 环境监测是环保工作重要组成部分，它是弄清污染物来源、性质、数量和分布，正确评价环境质量和处理装置效果必不可少的手段。要求本企业监测任务委托专业环境监测站承担，并要求必须与对方签订协议，明确监测范围、监测项目及监测频次。 环境监测布点的基本原则应包括污染源源强（生产车间所有排污口）与环境质量（项目区及环境敏感目标）。从气、水、声、渣等几方面进行监控。根据本项目生产工艺特点，其监测工作内容详见表4-8。 表4-8 项目环境监测计划一览表 项目 监测对象 监测点 监测项目 监测频次 废气 粉尘 排气筒出口、厂界四周 粉尘浓度 有资质单位：1次/年 噪声 环境噪声 厂界 等效连续A声级 有资质单位：1次/季度 上述各监测项目的监测计划应严格按照国家有关监测技术规范执行。本项目建成投产验收时，污染监测和正常运营期间定期污染监测工作，可委托相应环境监测部门定期进行，并将监测结果上报当地生态环境局。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 粉尘排气筒 | 粉尘 | 布袋除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求 |
|  | 无组织粉尘 | 粉尘 | 防尘网（不低于4.5m） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 化粪池集中收集处理后清掏拉运作为农肥利用 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996）表4中三级标准 |
|  | 生产废水 | SS | 循环池 | 循环利用不外排 |
| 声环境 | 机械设备 | 设备噪声 | 减振、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值 |
| 电磁辐射 | 无 |
| 固体废物 | 布袋除尘器收集粉尘、尾渣，以及废水循环池的污泥均出售；生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一处置。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目区分为非污染防渗区、一般防渗区和重点防渗区。 重点防渗区： 化粪池、生产废水循环池进行防渗处理，防渗层渗透系数≤10-10cm/s；一般防渗区： 生产区、原料堆场、成品堆场，采用防渗混凝土进行防渗处理，防渗系数≤10-7cm/s；非污染防渗区： 绿化及生活区，除绿化区外，仅需地面硬化。 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险防范措施 | 无 |
| 其他环境管理要求 | 无 |

# 六、结论

本项目符合国家和地方的产业政策，建设项目建成后对促进本地区经济发展有一定促进作用。项目所在地环境质量较好，建设单位在严格执行我国建设项目环境保护“三同时制度”、对各项污染防治措施和上述建议切实逐项予以落实、并加强生产和污染治理设施的运行管理、保证各种污染物达标排放的前提下，本项目对周围环境质量影响较小，符合国家、地方的环保标准，因而本项目从环境保护的角度来看，该项目的建设是合理可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 |  |  |  | 0.001t/a |  | 0.001t/a |  |
| 废水 | CODCr |  |  |  | 0.037t/a |  | 0.037t/a |  |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.021t/a |  | 0.021t/a |  |
|  | SS |  |  |  | 0.023t/a |  | 0.023t/a |  |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.004t/a |  | 0.004t/a |  |
|  | 动植物油 |  |  |  | 0.005t/a |  | 0.005 t/a |  |
| 一般工业 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

用水1.56

损耗1.00

球磨磁选用水

厂区自备井

1.0

排水0.48

生活用水

化粪池

作为农肥

利用

0.56

损耗0.08

循环利用5.00m3

废渣

原料堆场

球磨机（湿式磁选）

成品料堆场

出售给砖厂

噪声

分选机（干式磁选）

噪声

拉运

粉铁

出售给钢铁厂

粉铁

尾渣

粉铁脱水

尾渣脱水