# 建设项目环境影响报告表

### （污染影响类）

项目名称：新源县绿色牛羊定点屠宰有限公司

屠宰场建设项目

建设单位（盖章）：新源县绿色牛羊定点屠宰

有限公司

编制日期： 2023年8月

中华人民共和国生态环境部制

#### 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新源县绿色牛羊定点屠宰有限公司屠宰场建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2206-654025-20-01-206136 |
| 建设单位联系人 | 阿斯哈尔·阿吉木 | 联系方式 | / |
| 建设地点 | 新疆伊犁哈萨克自治州新源县工业园区（A区） |
| 地理坐标 | E：83°16′51.229″，N：43°27′7.383″ |
| 国民经济 行业类别 | C1351牲畜屠宰 | 建设项目 行业类别 | 18屠宰及肉类加工 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 新源县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 新发改综2022042 |
| 总投资（万元） | 1500 | 环保投资（万元） | 236 |
| 环保投资占比（%） | 15.7 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 11048.22 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《新源工业园区总体规划（2018-2030年）》 审批机关：新疆维吾尔自治区人民政府 审批文件名称及文号：《关于同意设立新源工业园区为自治区级园区的批复》（新政函〔2012〕277号） |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划名称：《新源工业园区总体规划（2018-2030年）境影响报告书》 审查机关：新疆维吾尔自治区生态环境厅 审查文件名称及文号：《关于新源工业园区总体规划（2018-2030年）环境影响报告书的审查意见》新环审[2019]340号。 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目与《新源工业园区总体规划（2018-2030年）》符合性分析 新源工业园区位于新源县城以北，则克台镇南部，南距新源县中心城区12公里。规划基准年2018 年，规划近期2018 年-2025年，规划远期2026年-2030年，规划范围：北邻218国道，东到X747县道，西到西环路，南到工业大道。规划园区10 平方公里，其中建设用地面积9.28 平方公里。产业定位：依托县内县外两种资源，大力发展加工制造业、新兴产业（新材料、新型建材）、现代物流业、生产性服务业四大产业。规划形成“两平台、两片区、四轴线”空间结构。 本项目位于新疆伊犁哈萨克自治州新源县工业园区（A区）内，拟建地为规划工业用地，与规划用地相符。本项目属于屠宰及肉类加工业，符合园区产业定位。 |
| 其他符合性分析 | 1 “三线一单”符合性分析 1.1 生态保护红线 根据《关于印发〈生态保护红线划定指南〉的通知》中结合自然边界、自然保护区、风景名胜区等各类保护地边界、江河、湖库以及海岸等向陆域延伸一定距离的边界、地理国情普查、全国土地调查、森林草原湿地荒漠等自然资源调查等明确的地块边界划定生态保护红线的原则，本项目所在地不涉及划定指南中相关区域，因此判定企业开发建设不涉及生态红线保护区域，符合生态保护红线要求。 本项目拟用地为规划工业用地，属于人工生态系统中城市生态系统，满足《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》要求，即：不降低生态功能、不减少生态功能区面积、不改变所在区域生态功能性质。 1.2 环境质量底线 （1）环境空气：本项目严格执行环评所提出的各项污染防治措施，确保项目工业废气排放满足国家和地方标准，环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；各生产装置排放的废气经处理达到相应的行业排放标准或《大气污染物综合排放标准》中的二级标准。 （2）水环境：本项目无废水排放，对所在地水环境影响较小，不改变区域水环境质量等级。 （3）噪声：区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。项目运营期应严格执行环评所提出的各项污染防治措施，对周围声环境影响较小，不改变周围声环境质量等级。 （4）土壤：项目用地为工业用地，所在地地表主要为黄土、地表仅少量杂草，项目建设期对地面进行硬化、防渗处理，尽可能使物料及产生的污废水不与土壤直接接触，对土壤环境影响较小，不改变土壤环境质量。 1.3 资源利用上线 本项目拟建地为规划工业用地，不新增工业用地，无土地资源浪费。本项目原材料均为外购，项目的建设不改变原有资源的使用量。项目年耗水量约20880m3，在所在地区水供应能力范围内。 1.4 环境准入负面清单 本项目为畜类屠宰项目，不属于《市场准入负面清单（2022年版）》所列行业类别。 1.5 产业政策符合性分析 项目年屠宰牛5000头、羊60000只，《产业结构调整指导目录》（2019年本）年屠宰生猪15万头及以下、肉牛1万头及以下、肉羊 15 万只及以下的屠宰建设项目为限制类项目，但少数民族地区除外，因此项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中限制类项目，符合国家产业政策要求。 1.6 《伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单》符合性分析 根据伊犁州生态环境局《伊犁州直“三线一单”分区管控方案》《伊犁州直区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单》，伊犁州“三线一单”如下： 1）生态保护红线 主要目标：按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。 本项目建设于新疆伊犁哈萨克自治州新源县工业园区（A区），位于重点管控范围内，项目区不属于生态功能重要区域和生态环境敏感脆弱区，不位于生态保护红线禁止开放区域。 2）环境质量底线 ①大气环境：本项目位于工业园区内。项目所在区域大气执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准及其修改单，项目厂房已建设完成，后期仅需安装生产线，因此不对施工期进行分析。项目运营期间产生的有机废气即非甲烷总烃经催化燃烧装置处理后经15m高的排气筒排出，废气排放可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572—2015）表4排放标准；项目对环境空气影响较小，不会降低区域环境空气质量。 ②水环境：本项目不对外环境排放生产废水，生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准排入管网后进入新源县污水处理厂集中处理，项目生活污水能得到有效处理，对周边水环境质量影响较小，不会降低区域水环境质量。 ③土壤环境：通过对项目建筑物区域进行硬化、防渗处理后，不会对项目区土壤环境产生不利影响。 3）资源利用上线 本项目主要利用资源为水资源和土地资源，项目用水通过市政供水管网供给；项目区占地类型为工业用地，不涉及基本农田等占地。综上所述，本项目符合资源利用上线要求。 4）生态环境准入清单 根据《市场准入负面清单（2022年版）》，项目不属于禁止准入类和许可准入类产业，项目建设符合《市场准入负面清单（2022年版）》规定。 根据《伊犁州直“三线一单”生态环境分区管控方案》（伊州政办发〔2021〕28号），新源县共划分管控分区16个，其中优先保护单元10个，重点管控单元4个，一般管控单元2个，实施分类管控。本项目位于新源县工业园区A区，属于重点管控单元，对应管控单元编码为ZH65402520001，管控要求如下： 表1-1 生态环境准入清单 管控类别 本项目 符合性 空间布局约束 严格落实规划环评及其批复文件制定的环境准入条件。 本项目不属于产业结构淘汰类和准入清单中禁止类项目 符合 下列项目禁止或限制入园：（1）不符合经济开发区产业定位的行业；（2）废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物项目；（3）《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类、淘汰类；（4）《市场准入负面清单（2020年版）》中列出的禁止准入类项目；（5）《环境保护综合名录（2017年版）》《环境保护综合名录（2020年新增部分）（征求意见稿）》中“高污染、高风险”产品加工项目；（6）超过区域污染物排放总量的项目。 执行自治区和各地州市准入要求。 不对于出台（或试行）清洁生产标准的行业，入区企业要达到清洁生产企业水平；对于没有清洁生产标准的行业，入区企业清洁生产水平要达到本行业国内先进水平。 污染排放管控 严格落实规划环评及其批复文件制定的环保措施；锅炉污染物排放应达到《锅炉大气污染物排放标（GB13271-2014）》的相关要求；完善污水收集处理设施建设，确保区域水环境质量不降低；国家及自治区级工业园区每小时65蒸吨及以上的燃煤锅炉实施节能超低排放改造；持续推进工业污染源全面达标排放；加大不达标工业炉窑淘汰力度；园区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施；园区污水处理率100%，新源工业园区实现废水零排放。 本项目采用电锅炉，污水统一排放至新源县污水处理厂集中处理 符合 环境风险防控 1.严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施。 2.园区及入园企业需组织编制环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。 3.建立有效的事故风险防范体系，使园区建设和环境保护协调发展。 4.严格执行相关行业企业布局选址要求。 5.制定重污染天气应急预案，细化应急减排措施，落实到企业各工艺环节，实施“一厂一策”清单化管理。 本项目选址符合园区规划，企业后续将落实建立有效的事故风险防范体系。 符合 资源利用效率 依据国家鼓励和淘汰的用水技术、工艺、产品和设备目录，加大工业节水先进技术的推广应用，加快落后技术、设备的淘汰退出。 本项目符合自治区和各地州的准入、管控要求。 符合 综上所述，本项目建设符合“三线一单”要求。 2 选址合理性分析 本项目建设地点位于新疆伊犁哈萨克自治州新源县工业园区（A区），项目用地为工业用地，符合用地规范。 项目东临东二环路，南临良繁场路，西侧及北侧为一般耕地，所在地附近无自然保护区、风景名胜、饮用水水源保护地等环境敏感区。无生物、化学等污染源，无架空高压线以及危及生产安全的重大危险源存在。项目区交通便利，方便原辅料及产品的运输。 综上所述，本项目选址较为合理。 3 与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 表1-2 项目与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 序号 相关规定 本工程情况 符合性 1 实施最严格的生态保护制度。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格执行能源、矿产资源开发自治区人民政府“一支笔”审批制度、环境保护“一票否决”制度，落实“三线一单”生态环境分区管控要求，守住生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，实施生态环境准入清单管控。落实最严格的水资源管理制度，科学确定水资源承载能力，严格实行区域用水总量和强度控制，强化节水约束性指标管理。强化地下水超采治理。 项目不属于“两高”项目，落实相关制度要求，项目不开采地下水。 符合 2 推进产业转型升级。坚持高质量发展与严格环境准入标准相结合，坚持淘汰落后与鼓励先进相结合，支持产业发展向产业链中下游、价值链中高端迈进，坚持推进产业结构优化调整。全力推动节能环保产业发展，引导产业向绿色生产、清洁生产、循环生产转变，加快推进产业转型升级。支持企业实施智能化改造升级，推动石油开采、石油化工、煤化工、有色金属、钢铁、焦化、建材、农副产品加工等传统产业的重点企业改进工艺、节能降耗、提质增效，促进传统产业绿色化、智能化、高端化发展。 项目坚持推进产业转型升级，项目不属于表列行业。 符合 3 提升重点行业领域能效水平。加强高耗能行业企业的能效管理，提高能源利用效率，大力推动钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能工作，有效降低单位产品能耗。提高企业能源利用效率，实施重点工艺环节的能效提升改造，树立一批能效领跑、技术先进的示范领军企业。 项目不属于高耗能行业。 符合 4 加强环境噪声污染防控。加强噪声污染源监管，继续强化和深入推进交通运输噪声、建筑施工噪声、社会生活噪声、工业企业、机场周边噪声污染防治，推进工业企业噪声纳入排污许可管理。优化重点区域声环境质量监测点位，加强城市环境噪声、道路交通噪声、功能区噪声例行监测与评价，推动功能区声环境质量自动监测，强化声环境功能区管理，适时调整完善声环境功能区。继续强化噪声信访处置，畅通噪声污染投诉渠道，完善生态环境与相关部门的噪声污染投诉信息共享处理机制。 项目加强环境噪声污染防控，选用低噪声机械，并进行隔声及减振处理；项目合理安排运输时间。 符合 4 与《伊犁州直生态环境保护“十四五”规划（2021-2025）》符合性分析 根据《伊犁州生态环境保护“十四五”规划》（2021-2025）文件要求： 持续优化产业结构调整。严格落实环境准入制度，强化源头管理，严禁“三高”项目进伊犁，落实“三线一单”硬约束。 （2）强化源头能耗控制。加强能耗“双控”管理，严格控制能源消费强度和总量。优化能源消费结构，严格实施新建用煤项目煤炭等量或减量替代。推动钢铁、建材、石化、化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展以减煤为重点的节能工作和以电代煤、以气代煤工作。 （3）强化工业污染源减排力度。持续推进工业污染物全面达标排放，未达标排放的企业一律依法停产整治。重点区域主要污染物全面执行大气污染物特别排放限值。推动实施钢铁、水泥、石化行业超低排放改造，继续开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业无组织排放排查整治，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理，实现工业行业污染物排放总量进一步下降。 （4）加强重点行业VOCs治理。继续推进石油炼制、石油化工、煤化工、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治，加强重点排放行业的精细化管控。石油炼制、石油化工、煤化工、化工等重点行业定期开展泄漏检测与修复。持续削减重点企业VOCs排放量，实施VOCs排放总量控制。全面推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，加强汽修行业VOCs综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度。 符合性分析：本项目为屠宰及肉类加工业，不属于三高项目。项目位于新疆伊犁哈萨克自治州新源县工业园区（A区）内，符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）和《伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单》（伊州政办发〔2021〕28号）。项目主要能源消耗种类为电，项目未使用高污染高能耗燃料。生产期间严格执行环评中所提出的废气治理措施后，满足相应排放标准。综上，项目的建设符合《伊犁州生态环境保护“十四五”规划》（2021-2025）相关要求。 5 动物防疫符合性分析 根据《动物防疫条件审查办法》（2022.12.1），动物 屠宰加工场所动物防疫条件如下： 各场所之间，各场所与动物诊疗场所、居民生活区、生活饮用水水源地、学校、医院等公共场所之间保持必要的距离； 场区周围建有围墙等隔离设施；场区出入口处设置运输车辆消毒通道或者消毒池，并单独设置人员消毒通道；生产经营区与生活办公区分开，并有隔离设施；生产经营区入口处设置人员更衣消毒室； 配备与其生产经营规模相适应的执业兽医或者动物防疫技术人员； 配备与其生产经营规模相适应的污水、污物处理设施，清洗消毒设施设备，以及必要的防鼠、防鸟、防虫设施设备； 建立隔离消毒、购销台账、日常巡查等动物防疫制度。 入场动物卸载区域有固定的车辆消毒场地，并配备车辆清洗消毒设备； 有与其屠宰规模相适应的独立检疫室和休息室；有待宰圈、急宰间，加工原毛、生皮、绒、骨、角的，还应当设置封闭式熏蒸消毒间； 屠宰间配备检疫操作台； 有符合国家规定的病死动物和病害动物产品无害化处理设施设备或者冷藏冷冻等暂存设施设备； 建立动物进场查验登记、动物产品出场登记、检疫申报、疫情报告、无害化处理等动物防疫制度。 本项目平面布局满足以下条件： 1）场区周围建有围墙； 2）运输动物车辆出入口设置与门同宽，长4米、深0.3米以上的消毒池； 3）生产区与生活办公区分开，并有隔离设施； 4）入场动物卸载区域有固定的车辆消毒场地，并配有车辆清洗、消毒设备。 5）动物入场口和动物产品出场口应当分别设置； 6）屠宰加工间入口设置人员更衣消毒室； 7）有与屠宰规模相适应的独立检疫室、办公室和休息室； 8）有待宰间、急宰间。 项目平面布局满足《动物防疫条件审查办法》（2022.12.1）相关要求。 （3）本项目按要求配套下列设施设备： 1）不小于300Lx的照明设备； 2）采光设备，地面、操作台、墙壁、天棚应当耐腐蚀、不吸潮、易清洗； 3）屠宰间配备检疫操作台和照度不小于500Lx的照明设备； 4）与生产规模相适应的无害化处理、污水污物处理设施设备。 |

#### 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1项目概况 建设内容及规模：项目总占地面积11048.22m2，总建筑面积8000m2，其中厂房及配套用房共计10274.82m2，办公生活区用地面积773.4m2，配套停车位27个及其他辅助设施。新建屠宰生产线2条，包括年屠宰牛5000头生产线一条，年屠宰羊60000只生产线一条。新建肉类加工生产线2条。 具体组成见表2-1： 表2-1 工程组成一览表 序号 项目组成 建设内容 1 主体工程 待宰圈 占地面积600m2 屠宰、分割车间、冷藏库 占地面积2700m2、计容建筑面积5400m2 2 辅助工程 防疫值班室 占地面积116.2m2 业务综合楼 占地面积1500m2 3 储运工程 车间预存 1层，占地面积383.8m2 4 公用工程 给、排水 给水：园区供水管网。 排水：项目污水处理达标后排放至园区污水管网。 供热 本项目计划共采用2台电锅炉，一台满足供厂区内供暖；一台主要用于车间生产加工。 供电 由当地供电网 5 环保工程 废气治理 UV光催化氧化除臭装置（共用两套，一备一用） 污水处理 污水处理间占地70m2，采用厌氧发酵工艺 固废处理 设置无害化处理间，占地70m2，内设高温化制罐一台 2主要生产设备 本项目主要生产设备详见下表。 表2-2 项目主要生产设备一览表 序号 名称 规格/型号 单位 数量 备注 一：牛屠宰单元 1 新型翻板箱（夹牛头装置） QDFBX-N 台 1 / 2 赶牛道 / 套 1 / 3 翻板箱操作站台 ZT-N 台 1 / 4 毛牛提升机 TSJ-mn 台 1 / 5 气动喂入装置 / 套 1 / 6 牛放血双轨手推线 STX-GG 米 20 / 7 放血池 FXC-N 台 1 / 8 牦牛吊链 / 根 20 / 9 后腿预剥（换轨）站台 YBZT-N 台 1 / 10 换轨提升机 TSJ-N 台 1 / 11 5工位步进机 BJJ-7 台 1 / 12 欧式双柱气动升降台 OUSJT-SZ 台 3 / 13 液压扯皮机 YYCPJ-N 台 1 / 14 栓牛腿架 / 台 1 / 15 单柱气动升降台 DSJT-N 台 2 / 16 取白脏站台 BZzt-N 台 1 / 17 开胸站台 ZT-01 台 1 / 18 取红脏站台 ZT-N 台 1 / 19 检验站台 ZT-N 台 1 / 20 开胸锯 KXJ 套 1 / 21 带式劈半锯 DSPBJ 套 1 / 22 白内脏滑槽 HC-01 套 1 / 23 红内脏滑槽 HC-02 台 1 / 24 二分体提升下降机 XJJ 台 1 / 25 四分体分割台 sftzt-n 台 4 / 26 控制柜 KZG-D 台 3 / 27 空压机 / 台 1 / 28 气路系统 / 项 1 / 29 二次电路系统 / 项 1 / 二：羊屠宰单元 1 羊放血自动输送线 FXX-Y 米 60 / 2 驱动装置 QDZZ-01 套 1 / 3 张紧装置 ZJZZ-01 套 1 / 4 羊用栓腿链 KJL-Y 根 50 / 5 沥血池 LXC-Y 套 1 / 6 羊转挂站台 ZGZT-Y 台 1 / 7 扯皮站台 ZT-Y 台 1 / 8 轨道电子秤 DZC-Y 台 1 / 9 电控柜 DKG-BXG 台 2 / 三、其他设备 1 双手推线 STX-SG 米 700 2 毛牛双轨滑轮 HU-MN 套 50 3 牛双轨滑轮 NHL-SG 只 80 4 羊双轨滑轮吊 钩 YHL 只 200 5 牛轨道电子秤 台 1 6 白脏接收槽 BZJSC 台 2 7 白脏清洗台 BZQXT 台 1 8 红脏接收槽 HZJSC 台 2 9 清洗池 QXC 台 4 10 不锈钢桶车 TC 辆 2 11 剔骨接肉台 JRT 台 4 12 检疫仪器 套 1 / 13 检验仪器 套 1 / 14 备用发电机 以0#柴油为能源 台 1 / 15 螺杆压缩制冷机组 / 套 3 / 16 冷藏库、冷冻冷藏库 氟利昂制冷机组 套 9 17 污水处理站设备 / 套 1 主要为风机、水泵等 3原辅材料与能源消耗 项目原辅材料用量情况见表2-3。 表2-3 项目主要原、辅材料及能源消耗情况表 序号 项目名称 消耗量 单位 来源 1 牛 0.5 万头/a 新源县及周边养殖场 2 羊 6 万只/a 3 包装箱、袋、盒 500 t/a 市场 4 氟利昂制冷剂 0.3 t/a 市场 5 次氯酸钠 1.5 t/a 市场 6 电 20000 KWh/a 新源县电网 7 水 30000 t/a 新源县工业园区自来水管网 4 产品方案 项目建成后主要产品为分割肉以及由红白内脏、头、蹄、尾等组成的副产品。项目主要产品牛羊分割肉，质量执行《鲜（冻）畜肉卫生标准》（GB 2707-2005）相关要求，主要产品及产量见表2-4。 表2-4 主要产品及产量 序号 产品名称 质量标准 包装 年产量 1 分割牛肉 《鲜（冻）畜肉卫生标准》（GB 2707-2005） 冻鲜，纸箱包装 1250t 2 分割羊肉 2400t 3 副产品（内脏、头蹄尾等） 冷鲜，纸箱包装 1500t 4 牛骨 --- 袋装 640t 5 羊骨 --- 袋装 2500t 6 牛皮（带毛） --- --- 5000张 7 羊皮（带毛） --- --- 60000张 8 牛羊血 --- 桶装 5公用工程 5.1 给排水 本项目用水主要为员工生活用水、屠宰车间用水、设备清洗用水及地面冲洗用水，由新源县给水管网供应。 项目产生的污水经污水处理设备处理后排往新源县污水管网。 5.2 电气 项目区用电接入园区电网。 5.3 通讯 项目所在区具有良好的通讯条件，项目通信可直接利用公共通讯设施。 6地理位置及平面图 本项目位于新疆伊犁哈萨克自治州新源县工业园区（A区），项目区中心地理坐标为：E：83°16′51.229″，N：43°27′7.383″，地理位置示意图见附图1。项目东临东二环路，南临良繁场路，西侧及北侧为一般耕地，项目主入口位于厂区南侧，西侧为冷藏库，东侧为待宰圈，屠宰、分割车间位于厂区中央，办公生活区位于厂区南侧，污水处理及无害化处理间位于厂区西北角。项目平面布局均按照《动物防疫条件审查办法》（2022.12.1）进行，布局合理。项目区平面示意图见附图2。 7投资、劳动定员、工作制度及项目进度 本项目总投资1500万元，资金由企业自筹。拟定员工50人，年工作300天，每天工作8小时。 本项目计划于2023年9月开始施工，预计2023年12月正式投入生产，预计工期为3个月。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1 生产工艺流程 1.1牛屠宰加工 牛屠宰加工工艺流程图及生产工艺说明如下。 图2-1 项目工艺流程及产物节点图 工艺流程简述： （1）宰前处理：育肥牛在屠宰前一天被运到屠宰厂，存放在待宰圈内，必须保证活牛有充分的休息时间，使活牛保持安静的状态，防止代谢机能旺盛，同时宰前需要至少断食12hr，并充分给水，最好是盐水，以利于宰后胴体达到尸僵并降低pH值，从而抑制微生物的繁殖，防止胴体被污染。 （2）宰前检验：宰前检验的目的是通过检疫、检测，以控制各种疫病的传入和扩散，减少污染，维护产品质量。它包括以下三个环节：进厂检疫、候宰检查、宰前检疫。 进厂检疫是指在未卸车之前，检疫员向押运员索取检疫证或防疫注射证，以便从侧面了解产地疫情；持证核对品种及头数，发现不符，及时查明原因，直到认为没有可疑疫情时允许卸下，借过磅验级之际，留神观察牲畜健康状态，对可疑者应做进一步诊断，必要时组织会诊。当确诊疫病时，及时封锁，上报疫情。同时立即采取措施，就地扑灭，确保人畜的安全。 候宰检查是指卫检员深入到待宰圈内观察育肥牛休息、饮食和行动状态，发现异常，随时剔出进行临床检查，必要时采取急宰后剖检诊断。宰前检疫是在临宰前对育肥牛进行一次普查，确保其健康，是减少屠宰过程中病与健相互污染，保证产品质量的有效措施。 （3）称重、冲淋：为防止牛群恐慌，不能让待宰的牛看见车间内的场面，经宰前检验后合格的育肥牛由人沿着指定的通道将牛牵到地磅上称重。而后用温水进行冲淋，清洗全身，以减少屠宰过程中牛身上的附着物对牛胴体的污染。 （4）起吊：由一人用绳索套牢牛的一条后腿，并挂在电动葫芦的吊钩上，启动电动葫芦将牛吊起，直到高轨上的滑轮钩住后，再放松电动葫芦吊钩并取出，使牛完全吊在高轨上。 （5）宰杀放血：从牛喉部下刀割断食管、气管和血管进行放血，放血时间约为9min，牛血外售。 （6）预剥头皮、去头：由人工预剥育肥牛头皮并去牛头。牛头出售。 （7）低中高位预剥：低位预剥是由人工剥前小腿皮、去前蹄。接着在高轨上剥悬空的那条后腿的皮，并去蹄，再用电动葫芦吊钩将牛从高轨上取出，用中轨上的滑轮钩钩住已剥过皮的那条腿，然后放下电动葫芦吊钩并取出，使牛转挂到中轨上，最后在中轨上剥另一条后小腿皮、去蹄，并将其也挂在中轨滑轮轮钩上，用撑腿器将牛的两条后腿撑开，最后再剥臀皮、尾皮，即完成了高位预剥。预剥牛的胸皮和颈皮为中位预剥。 （8）机器扯皮：用扯皮机滚筒上的链钩钩住牛的颈皮，然后由两人分别站在扯皮机两侧的升降台上，启动扯皮机并不断地插刀，修整皮张，防止扯坏皮张或皮上带肉带脂肪。将牛背部的皮扯下后，再对牛屠体背部施加电刺激，使其背肌收缩复位。扯下来的整张牛皮售给制革厂。 （9）锯胸骨、剖腹：牛屠体锯胸骨开膛，取出红、白内脏。 （10）胴体劈半：将牛胴体对半劈开。 （11）修整、冲淋：修整范围包括割牛尾、扒下肾脏周围脂肪、修伤痕、除淤血及血凝块、修整颈肉、割除体腔内残留的零碎块和脂肪，割除胴体表面污垢，然后经冲淋洗去残留血渍、骨渣、毛等污物。 （12）宰后检验：将牛的胴体、牛头、内脏、蹄等实施同步卫生检验。根据《中华人民共和国动物防疫法》和《中华人民共和国进出境动植物检疫法》中的有关规定，卫生检中华人民共和国进出境动植物检疫法验后屠体的处理如下： ●合格的：检验合格作为食品的，其卫生检验、监督均依照《中华人民共和国食品卫生法》的规定办理。 ●不合格的：检出检疫部门公布的一类传染病、寄生虫病的其阳性动物及与其同群的其他动物全群扑杀，并销毁尸体； 检出检疫部门公布的二类传染病、寄生虫病的其阳性动物应扑杀，同群其它动物在动物检疫隔离场和动植物检疫机关指定的地点继续隔离观察；检出一般性病害并超过规定标准的，可由专业技术人员按规程实施卫生无害化处理。 （13）冷却：符合鲜销和有条件食用的合格牛胴体盖章后送入冷却间冷却。冷却有以下三方面的作用： ●宰后胴体冷却降温的速度越快，越有利于抑制微生物的生长繁殖； ●冷却的时间越短，重量损失越小； ●在一定的温度和湿度的条件下，让牛肉冷却排酸。 排酸的目的主要是利用牛肉中所含的各种分解酶的作用，使游离氨基酸、游离脂肪酸、次黄嘌呤核苷酸等与风味有关的成分在肌肉中蓄积，从而改进牛肉的质量，使牛肉色泽变好，风味变佳，柔软细嫩，变得更好吃。根据牛肉的档次不同，冷却排酸的时间也不同。高档牛肉其胴体需在冷却间内停留3-6天。普通牛肉在冷却间停留24h后，当胴体温度达到7℃时即可进入下一道工序了。 （14）锯为四分体：将牛拦腰截断。 （15）剔骨分割、修整：剔骨是在10℃左右的操作间内对牛前、牛后进行剔骨。剔骨的肌肉迅速进入分割间进行分割，分割温度不得高于剔骨操作间的温度。将牛胴体分割为颈部肉、前腿、里脊、花腱等，同时应修净碎骨、结缔组织、淋巴、淤血及其他杂质。剔下的牛骨外售。 （16）包装：分割成品共有三个处理途径：第一个处理途径是经包装后装铁盒在冻结间内冻结16h，冻结温度为－33℃，当肉中心温度达到－15℃以下时，再将冻结肉从铁盒中取出装入纸箱，送入－25℃的冷藏库中冷藏。第二个处理途径是成品进入0～4℃的保鲜库内准备鲜销。第三个处理途径是分割肉修割下的碎肉作为熟食加工的原料外售。 （17）病胴体处理： 该项目拟将不合格胴体及其内脏等一起送入急宰化制间制备工业油、蛋白饲料和肉骨粉。 1.2 羊屠宰加工 羊屠宰加工工艺流程图及工艺说明： 图2-2 羊屠宰加工工艺流程及产物节点图 具体羊屠宰工艺说明如下： 活羊经宰前处理和宰前检验后淋洗干净，接着宰杀、放血，沥血时间不少于5min。然后预剥羊皮，割去羊头及前后蹄，留下背部的皮由扯皮机扯下。而后开膛、取出内脏，进行必要的修整和冲淋。再对胴体、头、蹄和内脏进行同步检验，合格胴体经称重后进入冷却间冷却并排酸。羊胴体在室温为0℃的冷却间内冷却、排酸20hr后，其中心温度达到7℃时即可在室温为8℃～10℃的分割间内进行剔骨、分割，分割下来的净羊肉装铁盒，在冻结间内冻结，然后装入纸箱入库待售。 该项目拟将不合格胴体与羊骨一起送入急宰化制间化制成工业油、肉骨粉等产品。 由以上牛及羊的屠宰加工生产工艺说明可知，该项目在屠宰加工过程中水污染源主要包括冲圈废水、冲淋屠体时产生的废水以及剖腹时产生的含有胃内容物的废水。大气污染源主要来自活畜粪便产生的恶臭、剖腹工序中肠胃处理时产生的恶臭。噪声主要来自牛、羊待宰圈内牲畜的鸣叫声。固体废弃物主要是牲畜的病胴体、病内脏和粪便等。 2 产污环节 2 运营期主要污染工序 项目具体产污环节及污染物分析见表2-5。 表2-5 产污环节一览表 类型 序号 产污环节 主要 污染物 污染防治措施 排放去向 废水 W1 待宰圈冲洗 COD、BOD、SS、氨氮、动植物油 全部管道收集，排入厂内污水处理站进行处理（设计处理能力为100m3/d），处理达标后排放至园区污水管网 新源县工业园区（A区）污水处理厂 W2 牛羊清洗 W3 胴体清洗废水 W4 设备冲洗、地面冲洗 废气 G1 待宰圈 NH3、H2S、臭气浓度 按时建设封闭式待宰圈，待宰圈内实行粪便干清粪工艺，日产日清，定时清扫，定时消毒，避免恶臭气体散发。同时在待宰圈四周种植绿化，减轻恶臭气体影响。待宰圈墙壁设置强制排风装置，通过管道将屠宰车间引出的空气引至UV光催化氧化除臭装置（共用两套，一备一用）处理，处理后废气通过1根15m高排气筒排放，消除恶臭影响。 大气环境 G2 屠宰车间 屠宰车间定时清洗地面和设备，避免能够散发恶臭的物质集聚，同时在屠宰车间东西两侧设置机械强制排风装置，通过管道将暂存间引出的空气引至UV光催化氧化除臭装置（共用两套，一备一用）处理，消除恶臭影响，于1根15m高排气筒排放 G3 胃容物暂存间 日产日清，避免堆积散发恶臭，同时在暂存间墙壁设置强制排风装置，通过管道将暂存间引出的空气引至UV光催化氧化除臭装置（共用两套，一备一用）处理，消除恶臭影响，于1根15m高排气筒排放 G4 污水处理站 厂区污水站位于待宰圈地下，各水池采用上部加盖密闭的措施，周围设置绿化，减轻恶臭散发和影响。采用风机将污水站房内恶臭气体抽出，引入UV光催化氧化除臭装置（共用两套，一备一用）处理，于1根15m高排气筒排放 噪声 N 麻电刺杀机、剥皮机、劈半锯、电机、风机、空调压缩机等全部生产设备 dB（A） 选用低噪声设备，对高噪声设备加装减震垫，厂房隔声 周围环境 固废 S1 待宰圈 粪便 待宰间粪便全部日产日清，收集后运送至有机肥企业作为原料回收处理。 有机肥厂 S2 屠宰工序 胃容物 在胃容物暂存间暂存，定时随粪便一并运送至有机肥企业回收。 有机肥厂 S3 摘除的三腺 无害化处理 无害化处理车间 S4 内脏清理 废弃内脏 收集后运送至有机肥企业作为原料回收处理。 有机肥厂 S5 检疫工序 不合格病死牛羊 无害化处理 无害化处理车间 其他产污环节分析：主要是项目职工人员生活等产生的排污，职工生活污水、生活垃圾等。具体产污环节见表2-6。 表2-6其他产污环节一览表 类型 产污 环节 主要污染物 污染防治措施 排放去向 废水 职工 生活 SS、COD、氨氮 全部管道收集至厂内污水处理站进行处理（设计处理能力为100m3/d），达标后排入园区污水管网 新源县工业园区（A区）污水处理厂 固废 职工 生活 生活垃圾 统一收集，按环卫部门要求，清运至垃圾填埋场处理。 垃圾填埋场 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建/迁建项目，项目拟建地无与项目有关的原有环境污染问题。经计算，企业卫生防护距离为100米，防护距离内无环境敏感目标。企业3000米范围内无养殖场、动物无害化处理场所等易受本项目影响或影响本项目的场所，符合动物防疫条件审查办法。 |

#### 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1环境空气质量现状调查与评价 1.1 区域达标判断 （1）基本污染物数据来源 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置临近，地形，气候条件相近的环境空气质量相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据。 本项目位于伊犁州新源县，本次区域环境质量现状参考“PM2.5历史网”空气质量数据查询（网址：https://www.aqistudy.cn/historydata），2022年伊犁哈萨克自治州空气质量指数月统计历史数据见表3-1。 表3-1 伊犁哈萨克自治州空气质量指数月均浓度统计表（2022年） 单位：μg/m3 年度月 PM2.5 PM10 SO2 CO NO2 O3（8h） 1月 85 122 13 2397 46 45 2月 59 79 13 1832 43 79 3月 24 41 7 900 25 77 4月 25 71 7 520 25 104 5月 19 46 7 513 20 106 6月 14 37 8 470 19 129 7月 15 41 9 487 21 126 8月 13 30 9 506 11 117 9月 18 46 10 587 13 117 10月 28 57 13 877 19 83 11月 42 57 15 1467 27 59 12月 97 110 15 2926 58 56 （2）评价标准 根据本项目所在区域的环境功能区划，常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单，具体见区域空气质量现状评价表3-2。 表3-2 区域空气质量现状评价表（2022年） 污染物 年评价指标 现状浓度（µg/m3） 标准值（µg/m3） 占标率/% 达标 情况 PM2.5 年平均质量浓度 36.58 35 104.35 超标标 PM10 年平均质量浓度 61.42 70 61.42 达标 SO2 年平均质量浓度 10.5 60 17.5 达标 NO2 年平均质量浓度 27.25 40 68.13 达标 CO 24小时平均第95百分位数 1123.5 4000 28.09 达标 O3 最大8小时平均值的第90百分位数 91.5 160 57.19 达标 根据上表，项目所在区域PM2.5年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准要求；NO2、O3最大8小时第90百分位数日平均浓度及CO第95百分位数日平均浓度、PM10、SO2的年均浓度均满足《环境空气质量标准》GB3095-2012）及修改单中的二级标准要求，故本项目所在区域为不达标区域，PM2.5超标是由于气候及季节造成的。 1.2 补充监测 本项目大气环境影响评价特征因子为H2S、NH3及臭气浓度，为更好地分析评价项目的建设对区域大气环境的影响，评价应对项目所在区域H2S、NH3及臭气浓度进行补充监测。 ①本次评价特征污染物监测委托新疆锡水金山环境科技有限公司于2023年03月7-9日对本项目区下风向大气环境进行监测，其监测结果作为评价本项目特征污染物分析资料数据。 ②采样时段、次数及频率 监测时间为2023年03月7-9日，4次/天，连续3天。 ④评价标准 H2S、NH3参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018）附录D中的浓度参考限值，臭气浓度详见下表3-3。 表3-3 H2S、NH3、臭气浓度质量标准 污染物 硫化氢 氨 臭气浓度 取值时间 1h平均 浓度限值 0.01 mg/m3 0.2mg/m3 / ⑤评价方法 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中其他污染物补充监测数据的现状评价要求，分别对各监测点位不同污染物的短期浓度进行环境质量现状评价，评价方法采用超标率和最大浓度占标率进行评价，计算公式为： 超标率=超标数据个数/总监测数据个数×100% 式中：Pi—第i个污染物的最大浓度占标率（无量纲）； Ci—第i个污染物的最大浓度（mg/m³）； Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准（mg/m³）。 ⑥监测及评价结果 详见下表3-4。 表3-4 现状监测及评价结果 单位：mg/m3 采样点位 采样 日期 频次 检测项目及结果mg/m3 硫化氢 氨 臭气浓度（无量纲） 项目区下风向 2023.3.7 第一次 ＜0.005 0.03 14 第二次 ＜0.005 0.03 15 第三次 ＜0.005 0.03 12 第四次 ＜0.005 0.03 15 2023.3.8 第一次 ＜0.005 0.02 13 第二次 ＜0.005 0.03 14 第三次 ＜0.005 0.03 17 第四次 ＜0.005 0.03 15 2023.3.9 第一次 ＜0.005 0.03 14 第二次 ＜0.005 0.02 16 第三次 ＜0.005 0.03 14 第四次 ＜0.005 0.03 15 浓度范围 0.005 0.03 17 最大占标率 50% 15% 85% 超标率 0 0 0 评价区域现状监测点NH3、H2S小时浓度值均能满足《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018）中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值，区域大气环境质量较好。 2水环境质量现状调查与评价 2.1 地下水 根据《环境影响技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属“98屠宰”中“其它”类，为地下水评价Ⅳ类项目，不需要进行地下水评价，故本报告不进行地下水环境质量现状调查与评价。 2.2 地表水 项目产生的污（废）水经处理后排入园区污水管网，为间接排放，最终进入新源县工业园区（A区）污水处理厂处理。地表水评价等级为三级B，可不开展区域污染源调查。主要调查所依托污水处理设施的日处理能力、处理工艺、设计进水水质、处理后废水稳定达标排放情况等，同时应调查依托污水处理设施执行的排放标准是否涵盖建设项目排放的有毒有害物质。 本项目污水排入园区污水管网后进入新源县工业园区（A区）污水处理厂处理，新源县工业园区（A区）污水处理厂设计处理能力为0.5万m3/d，主要污水处理工艺为“A2/O”工艺，出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，部分出水排放至湿地作为生态用水，部分回用于园区绿化。 3 声环境质量现状调查与评价 本项目区四周50米范围内无环境敏感目标，因此未对声环境进行监测。 4 土壤现状评价 本项目为屠宰加工业，属于《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A所列其它行业，属于Ⅳ类项目，不需要进行土壤环境影响评价，故不进行现状监测。 5生态现状评价 本项目位于新疆伊犁哈萨克自治州新源县工业园区（A区），根据《新疆生态功能区划》，项目所在地属于“Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区—Ⅲ2西部天山草原牧业、针叶林水源涵养及河谷绿洲农业生态亚区---35．哈尔克他乌—那拉提山水源涵养与生物多样性保护生态功能区”，功能区特征见表3-5。 表3-5 生态功能区主要特征 生态功能分区单元 隶属行政区 主要生态服务功能 主要生态环境问题 生态敏感因子敏感度 保护目标 保护措施 发展方向 生态区 生态亚区 生态功能区 Ⅲ 天山山地温性草原、森林生态区 Ⅲ2 西部天山草原牧业、针叶林水源涵养及河谷绿洲农业生态亚区 35．哈尔克他乌—那拉提山水源涵养与生物多样性保护生态功能区 昭苏县、特克斯县、巩留县、察布查尔县、新源县 水源涵养、生物多样性维护、林畜产品生产、生态旅游 水土流失、森林乱伐、草场退化、野果林破坏 生物多样性及其生境极度敏感，土壤侵蚀轻度敏感 保护水源、保护云杉林和野果林、保护山地草甸 开发水能、控制森林采伐量、草原减牧、野果林封育保护、加强旅游资源管理 维护生物多样性，发挥自然资源优势，促进林牧业与旅游业协调发展 36．伊犁河谷平原绿洲农业生态功能区 霍城县、伊宁县、伊宁市、察布查尔县 农牧产品生产、人居环境、土壤保持 水土流失、草地退化、毁草开荒 生物多样性及其生境中度敏感，土壤侵蚀中度敏感 保护基本农田和基本草场、保护河谷林、保护河水水质 合理灌溉、种植豆科牧草培肥地力、健全农田灌排设施、城市污水达标排放、河流整治 利用水土资源优势，建成粮食、油料和园艺基地，发展农区养殖业 项目所处生态系统为人工生态系统中的农村生态系统，据现场勘查，项目所在地地表为栗钙土，地表植被已清除。项目周围西侧及北侧为一般耕地，地表植被为农作物玉米，土壤受侵蚀程度低，未出现成规模盐碱化、荒漠化等问题。项目区附近范围内无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目周围无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。据项目特点、排污特征以及项目区地环境功能区划，确定项目的环境质量保护目标为： 大气环境：厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域，保证不因本项目建设使以上区域空气质量有明显的下降。保护级别：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级。 声环境：不因本项目建设影响区域声环境，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；保护范围为：厂界外50米范围内区域。 （3）地下水环境：项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （4）生态环境：保护项目所在地生态环境不遭到破坏。 表3-6 项目周围主要环境保护目标 保护目标 方位 距离（m） 规模 影响类别/保护要求 环境保护目标 别斯托别村 W 760 / 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 项目区地下水环境 --- --- --- 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气：厂内H2S、NH3、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级新改扩建标准及表2标准。具体标准值如下： 表3-7 恶臭污染物排放标准 控制项目 表1二级新改扩建标准 表2排气筒高度 排放速率 硫化氢 0.06mg/m3 15m 0.33kg/h 氨 1.5mg/m3 4.9kg/h 臭气浓度（无量纲） 20 2000（无量纲） （2）废水：厂区废水排放执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中表3畜类屠宰加工三级标准； 表3-8 肉类加工工业水污染物排放标准 控制项目 表3畜类屠宰加工三级标准 COD 500 mg/L BOD5 300 mg/L 悬浮物 400 mg/L 动植物油 60 mg/L 氨氮（以N计） - pH值（无量纲） 6.0-8.5 粪大肠菌群数（个/L） - （3）噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 功能区类别 昼间 夜间 2类功能区 60 50 （4）本项目所产生的一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定，产生的危废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 （5）《病死及病害动物无害化处理技术规范》（ 农医发〔2017〕25号）。 |
| 总量 控制 指标 | 国家“十三五”总量控制规划确定的国家总量控制指标污染因子包括：SO2、氮氧化物、COD和氨氮。本项目涉及总量控制指标污染因子为COD和氨氮，本项目相关污染物排放量为：COD：1.78t/a，氨氮：0.33t/a。 |

#### 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1 大气环境影响分析及防治措施 1.1 施工扬尘 施工期间产生的废气主要为施工扬尘、运输车辆排放的尾气。项目须进行“三通一平”、地基处理及打桩处理，才能进行地面建筑，而且需要运输废土、石、混凝土和建筑材料等，施工扬尘主要产生于土石方、挖掘地基、打桩、地面建筑结构、土建施工以及建筑材料的运输和堆放等过程中，施工期间对施工场所洒水降尘，降低施工扬尘，使TSP、PM10等满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。类比同类项目可知，产生的各污染物浓度分别为：TSP：≤0.30mg/m³；NO2：≤0.10mg/m³；NMHC：≤4mg/m³；CO：≤4mg/m³，建设单位应根据相关要求及规定要求施工单位制定施工期环境管理计划，采取以下主要措施控制扬尘污染： ①加强施工扬尘监管，推行“泥浆不外流、轮胎不沾泥、渣土不乱堆”的绿色文明施工。建设工程施工现场应设置全封闭围挡墙；严禁敞开式堆放渣土和敞开式作业，现有堆放的各类渣土堆限期清运；进出施工现场道路必须硬化，禁止现场搅拌混凝土，建筑物拆迁及基坑开挖必须采取降尘措施； ②施工时，合理安排施工计划，对场地地层含大量建筑垃圾、生活垃圾等杂物及黄土状粉土部分，及时清运，对其他将来可以利用的土方，选择合适地点堆存； ③采用商品混凝土浆，这样可以大大减少水泥、黄砂、石子等建筑材料在运输、装卸、堆放过程中产生的扬尘影响，同时还可减轻水泥搅拌机的噪声影响； ④严格按照渣土管理有关规定，运输车辆不得超载，被运渣土不得含水太多，造成沿途泥浆滴漏，从而影响城市道路整洁，渣土必须及时清运并按照指定的运输线路行驶，送往指定的倾倒地点，以减少由于渣土产生的扬尘对环境空气质量的影响； ⑤运输车辆必须根据核定的载重量装载建筑材料或渣土，对于在运输过程中可能产生扬尘的装载物在运输过程中应加覆盖物，防止运输过程中的飞扬和洒落； ⑥坚持文明施工，设置专用场地堆放建筑材料，堆放过程中要加篷布覆盖，以防止建材扬尘。对建筑工地应安排专人每天进行道路的清扫和文明施工的检查。对工地周围的道路应保持清洁，若发生建材或泥浆洒落、带泥车辆影响路面整洁，工程施工单位有责任及时组织人力进行清扫； ⑦妥善合理地安排工地建筑材料及其他物件的运输时间，确保周围道路畅通。 1.2 汽车尾气 运输车辆会产生一定的尾气，主要成分为CO、碳氢化合物、NOx等，呈无组织排放，且处于开放性大气环境，产生量较少，随空气流动扩散，不会对周围的大气环境产生影响。 2 水环境影响分析及防治措施 本项目施工期废水主要来源于工程废水和工程人员的生活污水。 工程废水主要是施工机械设备的冲洗水和工程设备水压试验等所产生的废水，这部分废水含有一定量的油污和泥沙，油污消解时间长，且有一定的渗透能力。这部分废水严禁未经处理随意排放，截流后集中处理。 工程人员地生活污水中含有大量的细菌和病原体，如直接排放，会造成所在区域水环境的水体污染。 施工期水污染控制对策： （1）在施工期间必须制定严格的施工制度，该制度必须对施工人员提出严格要求，并加以严格监督，要对工人宣传保护环境的重要性，要求他们自觉遵守制定的规章制度，做到人人自觉保护环境。 （2）施工期排污工程不健全，应尽量减少物料流失、散落和溢流现象。 （3）对于施工人员的吃饭、洗漱、洗衣、洗澡及废弃物抛弃地点必须统一安排，包括生产和生活污水、生产和生活垃圾等。 （4）在施工过程中还应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生；施工机械设备的维修应在专业厂家进行。 3 声环境影响分析及防治措施 项目施工期间将使用电锯、电钻、车辆等施工机械和运输机械，在运行中将产生噪声，噪声源约为80～95dB（A），特点为突发性和间歇性。施工期采取以下措施来减轻其噪声的影响： 合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止夜间（20:00-8:00）施工，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，同时施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备比较均匀地使用； 施工单位选用低噪音机械设备或带隔声、消声设备，定期保养设备，严格操作规范； 严禁高噪音、高振动的设备在午间休息和夜间时间作业； 合理安排好施工时间与施工场所，采取临时的隔音围护结构，土方工程安排多台设备同时作业，缩短影响时间； 对强噪声源设备合理安排施工时段，并设立必要的屏障以便隔声； 尽量降低行车密度和数量，控制汽车鸣笛。 做好劳动防护工作，为在高噪声区域工作的人员配备耳机。 根据本项目施工期声源的特征，可采用点声源距离衰减公式预测各声源对周围声环境质量的影响，具体预测公式如下： 已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级可按下式计算： 式中：——距离声源r处的倍频带声压级，dB（A）； ——源强，dB（A）； ——倍频带衰减，dB（A）； ——几何发散引起的倍频带衰减，dB（A）； ——地面效应引起的倍频带衰减，dB（A）； ——大气吸收引起的倍频带衰减，dB（A）； ——声屏障引起的倍频带衰减，dB（A）； ——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB（A） 项目施工期主要在室内进行，墙体隔音量取10dB（A），在半自由声场预测公式如下： 式中：Lr—距声源r处的A声压级，dB（A）； Lr0—距声源r0处的A声压级，dB（A）； r—预测点与声源的距离，m； r0—监测设备噪声时的距离，m。 经预测，施工机械在场界距施工点70m处即可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》中昼间排放限值：70dB（A）。该范围内无声环境敏感目标，项目施工期对周围声环境影响较小。项目夜间禁止施工。 4 施工固废影响分析及防治措施 固体废物主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾，以及施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾主要为废弃装修材料及部分泥沙。 4.1环境影响分析 施工期的建筑垃圾一般堆放在厂房内部，不影响周围环境。 施工期的生活垃圾量较少，主要为工人用餐后的废弃饭盒、塑料袋等，如不及时清理，在气温适宜的条件下会滋生蚊虫、产生恶臭、传播疾病。而且，生活垃圾会严重影响所在地区的环境美观程度。 4.2防治措施： 施工期间建筑垃圾应收集整理，集中放置，将可回收利用的交由建材再利用，不能回收利用的定时清运； 施工单位应该集中收集施工过程中产生的生活垃圾，及时清运到固定垃圾收集点，做到日产日清。 5水土流失影响分析 5.1造成水土流失的主要因素 施工期机械振动，以及基础的开挖和回填将破坏工程区范围内的地表形态，破坏了地表植被，使土体松动，导致土体抗蚀指数降低，固土保水能力减弱，有可能使表土硬化、砾质化、生态功能退化；工程中土料的临时堆放、弃土的任意处理，遇大风、暴雨天气将发生水土流失。 5.2水土流失可能造成的危害 （1）对土地资源的破坏和影响。工程建设过程中地表土壤的开挖、占压，扰动地表植被，破坏原地貌形态、土壤结构和地表植被，使经过多年培肥或自然熟化才形成的植被附着层被严重破坏或不复存在。 （2）该工程扰动和破坏原地表状况、植被，降低了原地貌的水土保持功能，削弱了其抗蚀能力。若不及时恢复，必将为水土流失提供新的物质来源。 5.3 水土保持措施 （1）施工方应加强施工管理、合理安排施工进度，在不影响建筑质量及造成较大环境影响的前提下，加快施工进度。 （2）控制地表破坏程度，对因开挖而松动地表以及临时土堆场进行覆盖处理。 （3）施工区、仓库、临时房屋以及堆放砂石骨料、弃渣场及其他材料的露天场地周围和场地做好排水等保护措施，并加强养护，以防止冲刷和水土流失。 （4）填筑随挖、随运、随填、随压实，依次进行，每层表面应筑成适当的横坡，使之不积水。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1 大气环境影响及保护措施 1.1 源强核算 拟建项目生产过程中产生的废气主要为待宰圈、屠宰车间、胃容物暂存间及污水处理站产生的恶臭气体。 恶臭是多组分低浓度的混合气体，其成分可达几十到几百种，各成分之间既有协同作用也有颉颃作用。恶臭污染主要是通过影响人们的嗅觉来影响环境。由于个人的生理、心理条件、年龄、性别职业、习惯等因素的不同对恶臭的敏感程度、厌恶程度和可耐受程度也不同。恶臭的影响也与污染源的性质、大气状况和距污染源的方位及距离有关。 （1）待宰间恶臭 待宰圈的恶臭主要来源于牛、羊的粪便，这些粪便会产生氨、硫化氢等恶臭气体，若未及时清除或清除后不能及时处理，将会使恶臭味增加，进一步产生甲基硫醇、二甲基二硫醚、甲硫醚胺等恶臭气体。 为减少待宰圈恶臭对环境产生的影响，采取的措施主要有：建设封闭式待宰圈，待宰圈内实行粪便干清粪工艺，日产日清，定时清扫，定时消毒，避免恶臭气体散发。同时在待宰圈四周种植绿化，减轻恶臭气体影响。待宰圈墙壁设置强制排风装置，通过管道将屠宰车间引出的空气引至UV光催化氧化除臭装置（共用两套，一备一用）处理。 （2）屠宰车间恶臭 屠宰车间恶臭气体主要来源于胃肠内容物、血和内脏器官等异味，采取的措施主要有：定时清洗地面和设备，避免能够散发恶臭的物质集聚，同时在屠宰车间东西两侧设置机械强制排风装置，通过管道将暂存间引出的空气引至UV光催化氧化除臭装置（共用两套，一备一用）处理。 （3）污水处理站恶臭 厂区污水站位于待宰圈地下，各水池采用上部加盖密闭的措施，周围设置绿化，减轻恶臭散发和影响。采用风机将污水泵房内恶臭气体抽出，引入UV光催化氧化除臭装置（共用两套，一备一用）处理，于1根15m高排气筒排放。 （4）胃容物暂存间恶臭 胃容物暂存间的恶臭主要来源于牛、羊的粪便、废弃内脏等的储存，为减少恶臭对环境产生的影响，采取的措施主要有：每天安排专人对胃容物暂存间内粪便等清洁，做到日产日清，避免堆积散发恶臭，同时在暂存间墙壁设置强制排风装置，通过管道将暂存间引出的空气引至UV光催化氧化除臭装置（共用两套，一备一用）处理，消除恶臭影响，于1根15m高排气筒排放。 本项目待宰圈、屠宰车间、胃容物暂存间以及污水处理设备（共用两套，一备一用）废气处理设备，废气处理设备进风量设计为10000m3/h。类比同类项目，NH3的产生速率约为0.114kg/h（0.864t/a），H2S的产生速率约为0.0152kg/h（0.144t/a）。由于屠宰厂会时常有牲畜及人员的出入，会有少量恶臭污染物无组织逸散至周围大气环境。恶臭污染物无组织逸散量约为产生量的5%，即NH3无组织排放量为0.006kg/h（43.2kg/a）、H2S无组织排放量为0.0008kg/h（5.76kg/a）。 1.2 大气环境影响分析及污染防治措施可行性分析 （1）无组织排放恶臭气体 本次评价采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐大气估算模式AERSCREEN对无组织挥发的H2S和NH3对环境空气的影响进行预测分析，估算模式参数选择见表4-1，污染源参数见表4-2，估算结果见表4-3。 表4-1 估算模型参数一览表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 城市 人口数（城市人口数） / 最高环境温度 39.4℃ 最低环境温度 -37.4℃ 土地利用类型 工业用地 区域湿度条件 低等 是否考虑地形 否 是否考虑海岸线巡演 否 表4-2 无组织排放源强参数一览表 污染源名称 污染物 源强高度、长度、宽度（m） 排放速率（kg/h） 质量标准（mg/m3） 待宰圈、屠宰车间 NH3 5×84×30 0.006 0.2 H2S 0.0008 0.01 表4-3 估算结果（小时浓度占标率最大值） 序号 污染物 离源距离（m） 浓度（mg/m3） 排放标准 占标率（%） 1 NH3 85 4.89E-02 1.5 3.26 2 H2S 85 9.33E-03 0.06 15 3 NH3 10 2.56E-02 1.5 1.7 4 H2S 10 4.88E-03 0.06 8.13 根据表4-3估算结果，项目无组织排放的NH3、H2S在下风向的最大落地浓度分别为NH3：0.0489mg/m3、H2S：0.00933mg/m3，出现位置距场界85m处。厂界NH3浓度值为0.0256mg/m3，H2S浓度为0.00488mg/m3，厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1标准，即厂界NH3浓度值小于1.5mg/m3、厂界H2S浓度值小于0.06mg/m3。 表4-4 恶臭物质浓度与臭气强度的关系 臭气强度 氨 硫化氢 1 0.0758 0.0008 2 0.455 0.0091 2.5 0.785 0.0304 3 1.516 0.0911 3.5 3.79 0.3036 4 7.58 1.0626 5 30.32 12.144 臭气特征 刺激臭 臭蛋味 表4-5 恶臭强度分级法 强度 指标 0 无味 1 勉强能感觉到气味 2 气味很弱但能分辨其性质 3 很容易感觉到气味 4 强烈的气味 5 无法忍受的极强气味 对照上表可知，本项目最大落地浓度点臭气强度为1级，在此臭气浓度下，勉强能感受到臭味，对周围大气环境影响较小。 项目采用定期清理、加盖处理及喷洒除臭剂等方式减少恶臭气体的排放，经处理后恶臭污染物厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1标准，即厂界NH3浓度值小于1.5mg/m3、厂界H2S浓度值小于0.06mg/m3，对周围环境及居民身心健康的影响较小，污染防治措施较为可行。 （2）有组织排放恶臭气体 本项目恶臭气体经UV光催化氧化除臭装置处理后NH3及H2S的排放速率分别为0.0114kg/h和0.00152kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2相关标准，即排气筒高度15m时，氨气排放速率小于4.9kg/h、硫化氢排放速率小于0.33kg/h。 本项目在恶臭气体处理装置事故状态下NH3及H2S的排放速率分别为0.114kg/h和0.0152kg/h，仍满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2相关标准，即排气筒高度15m时，氨气排放速率小于4.9kg/h、硫化氢排放速率小于0.33kg/h。评价采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐大气估算模式AERSCREEN对有组织排放（不经处理）的H2S和NH3对环境空气的影响进行预测分析。 表4-6 污染源参数一览表 参数名称 单位 污染物 评价因子 -- NH3 H2S 污染物排放速率 kg/h 0.114 0.0152 评价标准 mg/m3 0.2 0.01 排放高度 m 15 排放口直径 m 0.4 平均风速 m/s 2.7 城市/乡村选项 － 农村 表4-7 估算结果（点源） 序号 污染物 离源距离（m） （mg/m3） 占标率（%） 1 NH3 151 1.53E-03 0.77 2 H2S 151 2.02E-04 2.02 根据估算结果，项目有组织排放的H2S、NH3在下风向的最大落地浓度分别为NH3：0.00153mg/m3、H2S：0.000202mg/m3，最大地面浓度占标率分别为NH3：0.77%、H2S：2.02%，出现位置距污染151m，下风向无恶臭气体超标点。根据《环境影响评价技术导则--大气环境（HJ2.2-2018）》5.3，依据估算模型计算结果，判定拟建项目大气环境影响评价等级为二级。按照《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018）8.1相关要求，不进行进一步预测，只对污染物排放量进行核算。 表4-8 大气污染物排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率（kg/h） 年排放量（t/a） 主要排放口 / / / / / / 主要排放口合计 / / / / 一般排放口 1 DA001 NH3 14.4 0.114 0.821 H2S 1.52 0.0152 0.136 一般排放口合计 NH3 0.821 H2S 0.136 有组织排放总计 有组织排放总计 NH3 0.821 H2S 0.136 无组织排放总计 NH3 0.0288 H2S 0.0058 项目对周围环境的影响主要源于无组织排放恶臭气体，无组织排放的H2S、NH3在下风向的最大落地浓度分别为NH3：0.00475mg/m3、H2S：0.000631mg/m3，对照上表可知，最大落地浓度点臭气强度为0-1级，在此臭气浓度下，勉强能感受到臭味，对周围大气环境影响较小。 1.3 防护距离 （1）大气环境防护距离 根据分析结果，屠宰厂无组织排放的NH3、H2S计算的大气环境防护距离计算参数取最大值为C（0.2mg/m3、0.01mg/m3）；计算结果显示无超标点，大气防护距离为0。 （2）卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推到技术导则》（GB/T39499-2020）中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离计算公式，依据各无组织排放源相关参数计算本工程卫生防护距离，计算公式： 式中：Cm──标准浓度限值，mg/m³； L──工业企业所需卫生防护距离，m； r──有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A.B、C、D──卫生防护距离计算参数，见表7-4。 QC──工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； 根据无组织排放各废气的排放量，计算本项目卫生防护距离。根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推到技术导则》（GB/T39499-2020），相关参数选取为A=350、B=0.021、C=1.85、D=0.84、S=4500。代入公式后计得NH3及H2S的卫生防护距离分别为8.946m及41.131m。按极差规定，NH3及H2S的卫生防护距离均为50m，则本项目卫生防护距离为100m，该距离内无居民区等环境敏感目标。 1.4 自行监测方案 本工程营运期大气污染物监测方案计划依据《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》(HJ 986-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3—2018）制定，详见下表4-9。 表4-9 大气污染物自行监测及记录信息表 序号 排放口编号/监测点位 排放口名称/监测点位名称 监测内容 污染物名称 监测设施 手工检测采样方法及个数 手工检测频次 备注 1 UV光催化氧化除臭装置排气筒 DA001 流量、流速、烟温、烟湿 NH3 手动监测 非连续采样，至少3个 1次/半年 委托有资质的第三方检测机构检测 H2S 1 厂界 / 温度，湿度，风速，风向 NH3 手动监测 非连续采样，至少3个 1次/半年 委托有资质的第三方检测机构检测 2 H2S 项目自行检测委托有资质的第三方检测机构完成，检测方法由第三方机构根据相关规范确定。建设方要求第三方检测公司按《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/373）执行相关监测操作。 监测数据记录、整理、存档要求：应当定期记录开展手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测方法、监测频次、监测仪器及型号、采样方法、监测结果等，并建立台账记录报告。 2 水环境影响分析及防治措施 2.1 水平衡分析 项目用水由新源县自来水管网供给，用水包括生产用水及生活用水，项目产生的综合废水经污水处理设备处理后排往园区污水管网。 生产用水 1）屠宰用水：参考《新疆维吾尔自治区工业用水定额》“134屠宰及肉类、蛋类加工业-牛、羊”，项目屠宰用水量取牛1.20立方米/头，羊0.30立方米/头，项目年屠宰牛5000头，羊60000只，则宰杀耗水量为24000m3/a，80m3/d。产污系数取0.8，则屠宰废水排放量为64m3/d，19200m3/a。 2）牛羊冲洗、设备、地面清洗及车辆进出消毒用水：项目设备及地面清洗频次为1次/d，设备清洗方式为先用水冲刷，再用毛巾擦拭。牛羊冲洗废水及设备清洗用水和车辆消毒用水量为4m3/d，1200m3/a。产污系数取0.8，则设备清洗废水排放量为3.2m3/d，960m3/a。 （2）生活用水 本项目建成后，项目拟定员工50人，参考《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，生活用水量按100L/人•天计，总计5.0m3/d，排污系数取0.8，生活污水排放量为4.0m3/d，1200m3/a。 表4-10 项目给排水水量平衡表 单位：m3/d 项 目 总用（补） 水量 废水 产生量 排水去向 屠宰 80 64 项目产生的综合废水经污水处理设备处理后排往园区污水管网 牛羊冲洗、设备、地面清洗及车辆进出消毒用水 4 3.2 员工日常生活 5.0 4.0 合 计 89.0 71.2 项目水平衡图如下： 图4-1 项目水平衡图 单位：m3/d 2.2 源强核算 本项目采用厌氧发酵工艺对进行处理，经处理后出水水质满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中表3畜类屠宰加工3级标准要求后排入园区污水管网。类比同类项目厂区产生的废水水质情况，本项目水污染物产生情况如下： 表4-11项目水污染物产生情况 项目 污染物 水污染物浓度（mg/L） 污染物排放量（t/a） 屠宰废水19200m3/a CODcr 3700 71.040 BOD5 2200 42.240 SS 1500 28.800 动植物油 800 15.360 NH3-N 45 0.864 牛羊冲洗、设备、地面清洗及车辆进出消毒用水960m3/a CODcr 2500 2.400 BOD5 1400 1.344 SS 3000 2.880 动植物油 500 0.480 NH3-N 45 0.043 生活污水1200m3/a CODcr 350 0.420 BOD5 200 0.240 SS 250 0.300 NH3-N 35 0.042 全厂综合废水21360m3/a CODcr 3485.3 74.446 BOD5 2063.6 44.078 SS 1566.3 33.456 动植物油 747.0 15.956 NH3-N 44.7 0.955 根据本项目污水处理设备设计处理效率，项目水污染物产生及排放情况见下表。 表4-12项目水污染物排放情况 废水（量） 污染物 处理前 去除率（%） 处理后 产生浓度（mg/L） 年产生量（t/a） 浓度（mg/L） 排放量（t/a） 全厂综合废水21360m3/a CODcr 3485.3 74.446 97.61 83 1.78 BOD5 2063.6 44.078 97.94 43 0.91 SS 1566.3 33.456 96.94 48 1.02 动植物油 747.0 15.956 97.13 21 0.46 NH3-N 44.7 0.955 65.60 15 0.33 本项目水污染物排放总量为COD：1.78t/a，BOD：0.91t/a，氨氮：0.33t/a，悬浮物：1.02t/a，动植物油：0.46t/a。 本项目污水排放口信息如下。 表4-13 污水排放口信息 排放口 排放口编号 排放口类型 排放方式 排放规律 排放去向 污水排放口 DW001 一般排放口 间接排放 连续，排放期流量稳定 新源县工业园区（A区）污水处理厂 监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》(HJ 986-2018)，制定本项目废水监测计划如下： 表4-14 废水环境监测一览表 序号 监测点位 监测项目 监测频率 1 污水排放口 流量 每半年/次 2 PH 3 COD 4 BOD5 5 SS 6 氨氮 7 总磷 8 总氮 2.3 污染防治设施及水环境影响分析 本项目污水处理设备设计处理规模为100m3/d，污水处理工艺为厌氧发酵，采用次氯酸钠进行消毒，处理工艺流程如下： 图4-2 污水处理站处理工艺流程图 A调节池：进站污水经机械格栅去除其中的大颗粒杂物。然后进入调节池，进行水量水质的均化调节。池内设有穿孔曝气管，对污水进行搅拌和预充氧。 B厌氧发酵池：在厌氧处理过程中，废水中的有机物经大量微生物的共同作用，被最终转化为甲烷、二氧化碳、水、硫化氢和氨等。在此过程中，不同微生物的代谢过程相互影响，相互制约，形成了复杂的生态系统。 C消毒池：污水在折流式消毒池中与消毒剂充分接触并发生反应，彻底杀灭污水中残迹的病菌，出水经流量计计量后排入园区污水管网。 D进水中的无机物颗粒杂物和系统剩余污泥，最终沉积于厌氧发酵池的泥斗内，定期用泵抽吸至污泥池中，捞出的沼渣也倒入污泥池中，投加适量消毒剂，采用水力搅拌，使之充分混合、接触反应，以彻底杀灭污泥中细菌，经消毒处理后的污泥由环卫吸粪车吸出，委托新源县环卫部门处理。 如污水处理站出现事故，如断电停电，不能进行正常运行时，则进站污水经简单沉淀后、经超越管溢流入消毒池内，经投加消毒剂消毒后，自流入园区污水管网。 本项目污水处理设施一旦出现故障，或者构筑物发生渗漏，废水将下渗对地下水环境产生污染，因此需做防渗处理。本项目污水处理各构筑物均为钢结构，防渗能力可达到1.5m厚渗透系数为10-12cm/s的黏土层要求。 本工程废水对周围环境可能造成的影响是废水在处理过程发生跑、冒、滴、漏下渗对地下水产生不利影响，为防止废水下渗污染地下水，工程对污水处理设施采取有效的防渗漏措施。采取有效措施后工程废水排放不会对水环境产生影响，设置事故池用于暂存事故废水。 消毒工艺：污水消毒是污水处理的重要工艺过程，其目的是杀灭污水中的各种致病菌。污水消毒常用的消毒工艺有氯消毒（如氯气、二氧化氯、次氯酸钠）、氧化剂消毒（如臭氧、过氧乙酸）、辐射消毒（如紫外线、γ射线）。本项目采用次氯酸钠进行消毒。 本项目污水处理工艺有如下特点： ①处理程度深、出水效果好而且运行稳定。 ②基建规模小，工程投资低，建设周期短，经济效益明显。 ③动力效率高，能耗省，运行成本低。 ④工艺流程简单，单元组合紧凑，采用的设备数量较少，控制简单，不易发生污泥膨胀，运行管理更为便利，对管理人员的技术水平要求不高。 项目产生的污水经污水处理设备处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中表3畜类屠宰加工3级标准要求后排入园区污水管网，对周围环境影响较小，污染防治措施可行。 2.4 地下水防渗措施 为了保护地下水，项目建设时考虑了相应的防腐防渗措施，针对不同工段的污染特点，本环评按一般防渗区和非防渗区对项目采取的防腐防渗措施进行介绍，一般防渗区各单元防渗层渗透系数≤10-7厘米/秒，重点防渗区各单元防渗层渗透系数≤10-12厘米/秒。具体防腐防渗措施见表4-14。 表4-14 项目污染分区及采取的防腐、防渗措施一览表 序号 污染分区 名称 防渗及防腐措施 1 重点防渗区 屠宰车间、辅助用房地面 地面采取三合土铺底，再在上层铺10cm的水泥进行硬化，水泥地面上应附环氧树脂和防火花涂层，防止静电或摩擦产生火花，渗透系数≤1.0×10-12cm/s。 2 待宰间地面 3 污水处理站、事故池 四周壁及地面用水泥浇筑不宜少于10cm，并涂刷2层环氧树脂涂料防渗，每层不低于1.5mm，渗透系数≤1.0×10-12cm/s。 4 一般 生活区、办公用房 地面采取三合土铺底，再在上层铺10cm的水泥进行硬化，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 5 冷冻库 6 配电室、水泵房 7 厂区道路 8 非防渗区 绿化区 种植绿化 3 声环境影响分析及防治措施 本项目运营期主要噪声源为屠宰车间设备、泵房等产生的噪声，均为连续噪声。本项目采取以下措施减少声源源强：（1）选用低噪声设备；（2）设置减震基座；（3）将电动机置于隔音箱体内。在采取相应措施后，声源源强可减少约10~20dB（A）。项目主要噪声源噪声强度在65~80dB（A）之间。 根据《环境影响评价技术导则——声环境（HJ2.4-2021）》规定的工业噪声预测计算模式进行噪声环境影响预测，具体预测模式如下。 根据本项目运营期各噪声源的特征，可采用点声源距离衰减公式预测各声源对周围声环境质量的影响，具体预测公式如下： 已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级可按下式计算： 式中：——距离声源r处的倍频带声压级，dB（A）； ——源强，dB（A）； ——倍频带衰减，dB（A）； ——几何发散引起的倍频带衰减，dB（A）； ——地面效应引起的倍频带衰减，dB（A）； ——大气吸收引起的倍频带衰减，dB（A）； ——声屏障引起的倍频带衰减，dB（A）； ——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB（A）。 因建筑物等引起的衰减量以3dB（A）计。 ——离厂界距离。 两个以上的多个噪声源同时存在时，总声级计算公式为： 单个噪声预测值按以下公式计算简化估算（半自由声场）： 式中：Laep-----预测点噪声； Lpo------噪声源强； r---------距离； 预测结果如下： 表4-15 噪声预测结果统计表 单位：dB（A） 方位 贡献值 标准值（昼间） 标准值（夜间） 东 48.3 60 50 南 44.4 60 50 西 39.6 60 50 北 47.4 60 50 由预测结果可知，本项目厂界处噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区的昼间排放标准限值。 本项目在严格执行相关噪声防治措施后，所产生的噪声对周围环境影响较小。 监测计划，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目噪声监测计划如下： 表4-16 噪声监测一览表 类别 监测点位 监测项目 监测频率 厂界噪声 厂界 等效连续A声级 季度/次 4 固体废弃物环境影响分析 本项目主要固体废物有待宰圈废物、屠宰车间废物、副产品加工车间废物、污水处理污泥、生活垃圾。 （1）待宰圈废物 待宰圈废物主要为牛羊粪，外售于肥料厂经发酵后用作有机肥。 （2）屠宰车间废物 1）内脏清理过程产生的大量胃容物，外售于肥料厂经发酵后用作有机肥。 2）屠宰过程中产生牛羊血经泵打入储罐，外售给有资质的饲料生产厂家作为原料使用，运输方式采用罐装密闭运输。 3）屠宰车间产生肉屑（包括分割车间胴体分割过程产生的肉屑以及内脏修整产生的淋巴、碎肉渣等）统一收集后作为肥料原料外售。 4）屠宰检疫过程中一旦发现患病牛羊（平均检出概率2‰），马上进行急宰处理，急宰后牛羊尸体送至无害化处理车间或委托有处理资质单位处理。 无害化处理流程如下：将确定的病死牛羊立即送至无害化制罐中，加热方式采用电加热经高温高压化质处理后，产生的油水混合物再送入分离器，分离出来的渣粉进一步脱水后外售至肥料厂用于生产有机肥料，废水送污水处理站处理。 （3）生活垃圾 生活垃圾收集暂存至生活垃圾池，由环卫部门统一清运。 （4）污泥 污水处理站在运行过程中会产生大量污泥，参考厂家给出的技术参数，污泥（干重）产生量约为COD去除量的25%，则本项目污泥产生量（干重）约为4.89t，污泥每半年清理一次，经消毒处理后的污泥由环卫吸粪车吸出，委托新源县环卫部门处理。 表4-16 固体废物产生、处理一览表 单位：t/a 序号 产生源 名称 处理方式 去向 1 待宰圈 粪便 待宰圈采取干清粪处理，一日清2次，粪便直接装入粪便运输车，每天运送2次，送至有机肥厂做原料。 有机肥厂 2 屠宰车间 胃容物 收集暂存至暂存间，每天清运两次，通过封闭输送车，运至有机肥厂作原料。 有机肥厂 3 肉屑 肉屑统一收集后作为肥料原料外售 肥料厂 4 牛羊血 外售给有资质的饲料生产厂家作为原料使用，运输方式采用罐装密闭运输 饲料厂 5 病死牛羊 无害化处理或委托有处理资质单位处理 无害化处理车间 6 职工 生活垃圾 统一收集，交由环卫部门清运处理。 垃圾填埋场 7 污水处理站 污泥 统一收集，交由环卫部门清运处理。 垃圾填埋场 固废储存场所环保设计要求：贮存、处置场地建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。为保障设施、设备正常运行，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。 综上所述，本项目各固废均有合理去向，对周围环境基本不造成影响。 5 疫情应急处置 发现疑似重大动物疫病的，立即按照《国家突发重大动物疫情应急预案》和《忠县突发重大动物疫病应急预案》的规定和程序，开展重大动物疫病处置工作。 5.1 疑似疫情的应急处置 （1）对发病场所实施隔离、监控，禁止动物及动物产品、饲料垫料、污水等有关物品移动，并对其内外环境进行严格消毒。必要时，采取封锁、扑杀等措施。 （2）流行病学调查。对疫情发生重大动物疫病的动物、相关产品来源及运输工具进行追溯性调查，分析疫情来源，进行跟踪调查，分析疫情扩散风险。必要时，对原产地动物或接触动物群进行隔离观察。 5.2 确诊疫情的应急处置 （1）划定疫点、疫区和受威胁区 由县畜牧兽医局划定疫点、疫区、受威胁区 疫点：指患病动物所在的地点。一般是指患病动物所在的养殖场或其他有关屠宰、经营单位；本评价为屠宰场。 疫区：由疫点边缘向外延伸3公里的区域划为疫区。疫区划分时，应注意考虑当地的饲养环境和天然屏障（如河流、山脉等）。 受威胁区：由疫区边缘向外延伸5公里的区域划为受威胁区。 （2）封锁 由县畜牧兽医局报请县人民政府决定对屠宰场所在疫区实行封锁；县人民政府在接到封锁报告后，应在24小时内发布封锁令，对疫区进行封锁：在疫区周围设置警示标志，在出入疫区的交通路口设置动物检疫消毒站，对出入的车辆和有关物品进行消毒。必要时，经伊犁州人民政府批准，可设立临时监督检查站，执行对动物及其产品的监督检查任务。 （3）疫点内应采取的措施 1）扑杀屠宰场内所有的牛羊，销毁所有病牛羊及其产品； 2）对牛羊排泄物、被污染饲料、垫料、污水等进行无害化处理； 3）对被污染的物品、交通工具、用具、场地进行彻底消毒； 4）出入人员、车辆和相关设施要进行消毒； 5）禁止无关人员与动物密切接触 （4）疫区内应采取的措施 1）必要时，经专家评估，可扑杀疫区内所有易感动物，并进行无害化处理，同时销毁相应的动物产品； 2）禁止动物进出疫区及动物及产品运出疫区； 3）对动物排泄物、被污染饲料、垫料、污水等进行无害化处理； 4）对所有与动物接触过的物品、交通工具、用具、圈舍场地进行彻底消毒； 5）禁止无关人员与动物密切接触； 6）必要时可进行紧急免疫。 （5）受威胁区内应采取的措施 1）对所有动物开展疫情监测，掌握疫情动态。 2）关闭疫点及周边5公里区域内所有动物交易市场和牛羊定点屠宰场。 3）开展流行病学调查、疫源分析与追踪调查。追踪疫点内在发病期间及发病前7天内售出的所有动物及其产品。 4）防止无关人员与动物近距离接触。 5）必要时进行紧急免疫。 （6）解除封锁 1）解除封锁的条件 疫点、疫区内所有动物及其产品按规定处理完毕21天以上，监测未出现新的传染源；在县动物卫生监督所的监督指导下，完成相关场所和物品终末消毒。 2）解除封锁的程序 经伊犁州动物卫生监督所审验合格，由县畜牧兽医局向原发布封锁令地县人民政府申请发布解除封锁令，取消所采取的疫情处置措施。 对处置疫情的全过程必须做好完整翔实的记录，并归档。 6 环境风险评价 6.1 环境风险等级判定 环境风险评价的目的是分析和预测本项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 表4-17 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 环境敏感区 一 二 三 简单分析a 简单分析a是相对于评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。 项目主要环境风险物质为次氯酸钠，储存量为0.1t，小于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中表B.1规定的贮存区临界量：5t，环境风险潜势为Ⅰ级，只需进行简单分析。 6.2 主要环境敏感目标 项目周围主要环境敏感目标见表4-18。 表4-18 项目周围主要环境风险受体 保护目标 方位 距离（m） 规模 影响类别/保护要求 环境保护目标 别斯托别村 W 760 / 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 项目区地下水环境 --- --- --- 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求 6.3 环境风险识别 项目运行主要环境风险为各种原因导致的污水超标排放事故，造成该污水处理厂污水超标排放的原因大致分为以下几种： （1）环境风险防控设施失灵 污水处理站排放口设置了切换阀门，该阀门应该派专人定期保养、维修、更换。倘若失灵，则不能发挥应有的截流控制作用，泄漏物、事故伴生、次生消防水未经有效处理通过雨水收集排放系统直接流入周围环境，严重影响土壤及地下水环境。 （2）非正常工况导致污水超标排放 污水处理站非正常工况主要为以下几种： 供电中断，造成污水处理设施不能正常运行； 设备损坏，造成污水处理运行中断； 构筑物损坏，造成污水处理运行中断； 非正常工况下采取以下控制措施： 各主要设备均采用备用设备，避免出现故障和进行检修时造成的非正常排放；若污水处理工程确实需要大规模检修设备，应提前做好计划，最好在企业停产检修时期进行。 制定应急反应计划，做好员工培训工作。 （3）停电、断水等 污水处理厂各个处理单元均有电气设备，系统运行过程中需要清水配药，因此，正常的供电、供水是污水处理厂系统正常运转的必备条件、基础条件，一旦停水、停电可能造成整个水处理系统不能正常运转而导致污水超标排放事件。 （4）各种自然灾害、极端天气 6.4 环境风险防控与应急措施情况 （1）污水处理站选用密封良好的输送泵，工艺管线密封防腐防泄漏，确保设备配套的阀门、仪表接头等密闭，基本无跑、冒、滴、漏现象。 （2）参考同类项目，污水处理站应设置一个容积为300m3的事故池，可储存约5天厂区废水，系统风险防范能力应满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的相关要求。 （3）事故应急池采用地下式建筑，有利于收集各类事故排水，以防止应急用水到处漫流；事故状态下关闭雨水、污水排放口的截留阀，可将泄漏物、消防水截流在雨水收集系统或污水收集系统内，收集系统不能容纳泄漏物、消防水时，则转移进入事故应急池内。 （4）事故应急池设置了固定提升泵，发生事故时泵与污水管线连接，将所收集物送至厂区内污水处理设施处理。 6.5 环境风险分析结论 本项目环境风险潜势为I，主要环境风险事件为污水事故排放。 企业在做好风险管理和防范措施的前提下，可将风险事件影响控制在最低限度，对区域造成的影响可控制在局部范围内。 6 环保投资 本项目总投资1500万元，其中环保投资约236万元，占总投资的15.7%，投资估算详见表4-19。 表4-19 环保投资一览表 类别 处理对象 治理措施 数量 （台/套） 环保投资（万元） 废气 待宰圈、屠宰车间、胃容物暂存间及污水处理站恶臭 UV光催化氧化除臭装置，加强通风，恶臭气体有组织排放 2 25 厂界恶臭 待宰圈加强管理，每天清扫2次，采用干清粪处理，干清粪后用水冲待宰圈一次，从源头控制恶臭污染物的产生。污水站各水池采用上部加盖密闭的措施，加强四周绿化，减轻恶臭散发和影响。 1 5 废水 厂内全部废水 排入厂内污水站（设计处理能力为100m3/d），采用厌氧发酵工艺，出水达标后排往园区污水管网 1 20 容积为150m3的事故池 1 10 噪声 生产噪声 生产设备选用低噪声设备、全部安装在车间内 — （计入设备投资） 固体废物 待宰圈粪便 待宰圈采取干清粪处理，一日清2次，粪便直接装入粪便运输车，每天运送1次，送至有机肥厂做原料。 2 病死牛羊 无害化处理车间 10 生活垃圾 统一收集，交由环卫部门清运处理。 2 污泥 清运至新源县垃圾填埋场处理 4 防渗措施 屠宰车间、分割车间、排酸车间、急宰间、副产品处理间、待宰圈等地面 地面采取三合土铺底，再在上层铺10cm的水泥进行硬化，水泥地面上应附环氧树脂和防火花涂层，防止静电或摩擦产生火花，渗透系数≤1.0×10-12cm/s。 100 污水处理站、消防水池、事故池、蓄水池 四周壁及地面用水泥浇筑不宜少于10cm，并涂刷2层环氧树脂涂料防渗，每层不低于1.5mm，渗透系数≤1.0×10-12cm/s。 30 生活区、办公用房、维修仓库、冷库、制冷间、 配电室、水泵房等地面 厂区道路 地面采取三合土铺底，再在上层铺10cm的水泥进行硬化，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 24 验收监测 委托有资质单位进行污染物达标排放监测 4 总计 236 7 “三同时”验收表 表4-20 “三同时”验收一览表 类别 处理对象 主要污染物 环保措施 治理效果 验收标准 废气 待宰圈、 屠宰车间、固废/危废暂存间、污水处理站 恶臭气体（NH3、H2S 臭气浓度） UV光催化氧化除臭装置（共用两套，一备一用）处理，消除恶臭影响，于1根15m高排气筒排放。污水站各水池采用上部加盖密闭的措施，加强四周绿化。 恶臭污染物厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1标准，即厂界NH3浓度值小于1.5mg/m3、厂界H2S浓度值小于0.06mg/m3。恶臭污染物排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2相关标准，即排气筒高度15m时，氨气排放速率小于4.9kg/h、硫化氢排放速率小于0.33kg/h。 臭气浓度≤2000（无量纲） 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）相关标准 废水 厂内全部废水 COD、BOD5、氨氮 SS、动植物油 排入厂内污水站（设计处理能力为100m3/d），采用厌氧发酵工艺，出水达标后排往园区污水管网 COD≤500mg/L BOD5≤300mg/L SS≤400mg/L 动植物油≤100mg/L 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中表3畜类屠宰加工3级标准 噪声 生产噪声 等效A声级 生产设备选用低噪声设备、全部安装在车间内 设备噪声厂界贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 昼：60dB（A），夜：50dB（A） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 固体废物 待宰圈 粪便 待宰间采取干清粪处理，一日清2次，粪便直接装入粪便运输车，每天运送2次，送至有机肥厂作原料。 外售协议 屠宰、分割车间 胃容物 设置暂存间，每天清运两次，通过封闭输送车，运至有机肥厂作原料。 外售协议 急宰间 病死牛羊 无害化处理，或委托有处理资质单位处理。 无害化处理车间 员工 生活垃圾 统一收集，交由环卫部门清运处理。 垃圾填埋场 污水处理站 污泥 经消毒处理后的污泥由环卫吸粪车吸出，委托新源县环卫部门处理。 委托处理协议 防渗措施 屠宰分割车间、急宰间、 待宰圈等地面 地面采取三合土铺底，再在上层铺10cm的水泥进行硬化，水泥地面上应附环氧树脂和防火花涂层，防止静电或摩擦产生火花，渗透系数≤1.0×10-12cm/s。 渗透系数≤10-12厘米/秒 员 污水处理站、消防水池、事故池 四周壁及地面用水泥浇筑不宜少于10cm，并涂刷2层环氧树脂涂料防渗，每层不低于1.5mm，渗透系数≤1.0×10-12cm/s。 渗透系数≤10-12厘米/秒 生活区、办公用房、冷冻库、配电室、水泵房、厂区道路 地面采取三合土铺底，再在上层铺10cm的水泥进行硬化，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 渗透系数≤10-7厘米/秒 |

#### 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 待宰间、 屠宰车间、固废/危废暂存间、污水处理站 | 恶臭气体 （NH3、H2S 臭气浓度） | UV光催化氧化除臭装置（共用两套，一备一用）处理，消除恶臭影响，于1根15m高排气筒排放。污水站各水池采用上部加盖密闭的措施，加强四周绿化。 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）相关标准 |
| 水环境 | 厂内全部废水 | COD、BOD5、 氨氮 SS、动植物油 | 排入厂内污水站（设计处理能力为100m3/d），采用厌氧发酵工艺，出水达标后排往园区污水管网 | 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中表3畜类屠宰加工3级标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 等效A声级dB（A） | 生产设备选用低噪声设备、全部安装在车间内、减振、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 固体废物 | 待宰圈 | 粪便 | 待宰圈采取干清粪处理，一日清2次，粪便直接装入粪便运输车，每天运送2次，送至有机肥厂做原料。 | 固废合理处置 |
|  | 屠宰、分割车间 | 胃容物 | 设置暂存间，每天清运两次，通过封闭输送车，运至有机肥厂作原料。 |  |
|  | 急宰间 | 病死牛羊 | 无害化处理间。 |  |
|  | 员工 | 生活垃圾 | 统一收集，交由环卫部门清运处理。 |  |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 经消毒处理后的污泥由环卫吸粪车吸出，委托新源县环卫部门处理 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 屠宰分割车间、急宰间、待宰圈等地面采取三合土铺底，再在上层铺10cm的水泥进行硬化，水泥地面上应附环氧树脂和防火花涂层，防止静电或摩擦产生火花，渗透系数≤1.0×10-12cm/s。 污水处理站、消防水池、事故池、蓄水池四周壁及地面用水泥浇筑不宜少于10cm，并涂刷2层环氧树脂涂料防渗，每层不低于1.5mm，渗透系数≤1.0×10-12cm/s。 生活区、办公用房、维修仓库、冷库、制冷间、配电室、水泵房等地面厂区道路采取三合土铺底，再在上层铺10cm的水泥进行硬化，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 |
| 环境风险 防范措施 | （1）污水处理站选用密封良好的输送泵，工艺管线密封防腐防泄漏，确保设备配套的阀门、仪表接头等密闭，基本无跑、冒、滴、漏现象。 （2）污水处理站应设置事故池，可储存1-2天厂区废水，系统风险防范能力应满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的相关要求。 （3）事故应急池采用地下式建筑，有利于收集各类事故排水，以防止应急用水到处漫流；事故状态下关闭雨水、污水排放口的截留阀，可将泄漏物、消防水截流在雨水收集系统或污水收集系统内，收集系统不能容纳泄漏物、消防水时，则转移进入事故应急池内。 （4）事故应急池设置了固定提升泵，发生事故时泵与污水管线连接，将所收集物送至厂区内污水处理设施处理。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理与监测计划 （1）环境管理 环境管理是环境保护工作的重要内容之一，也是企业管理的重要组成部分，通过利用技术、法律、教育等手段，对企业经营发展与环境保护关系进行协调。将环境管理列入企业的议事日程，对运营过程中发生的或可能发生的环境问题进行深入细致的研究，制定合理的污染治理方案，以达到保护环境的目的。 建议企业在日常运营中设立专门环境保护管理机构，配备具有专业技能的管理人员，由该机构负责制定和实施企业环境保护管理条例，实行环境保护目标责任制，对完成情况进行年度考核。 环境管理主要包括： ①贯彻执行国家、地方和上级主管部门制定的各项环境保护法规。 ②根据企业实际情况，完善相应的环境保护规章制度，制定岗位责任制和奖惩条例，并定期对制度实施情况进行监督 ③强化技术人员对环保设施的运行情况进行监督管理的职能，定期检查设备的运行状况，发现问题及时排除。 ④对员工进行环境保护宣传教育，增强全体职工的环境保护意识。加强对技术人员的培训，要求必须持证上岗，防止事故发生。 （2）应急预案 根据《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发[2015]4 号）要求，企业应在取得环保批复后，编制本项目突发环境事件应急预案。 （3）排污口规范化要求 根据原国家环保总局《关于开展排污口规范化整治试点工作的通知》和《关于加快排污口规范化整治试点工作的通知》精神，污水处理厂应在建设同时做好排污口的规范化工作。 本项目设2个排污口，采样点应能满足采样要求，应在其排口处设立明显的排口标志及装备污水流量计；排放口环境保护图形标志牌应设在排放口附近醒目处。 对固定噪声污染源对边界影响最大处，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌；边界上有若干个在声环境中相对独立的固定噪声污染源扰民处，应分别设置环境噪声监测点和环境保护图形标志牌。 表5-1 环境保护图形标志设置图形表 序号 提示图形符号 警告图形符号 名称 功能 1 污水排放口 表示污水向水体排放 2 废气排放口 表示废气向大气环境排放 3 一般固体废物 表示一般固体废物贮存、处置场 4 噪声排放源 表示噪声向外环境排放 项目自行检测委托有资质的第三方检测机构完成，检测方法由第三方机构根据相关规范确定。建设方要求第三方检测公司按《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/373）执行相关监测操作。 监测数据记录、整理、存档要求：应当定期记录开展手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测方法、监测频次、监测仪器及型号、采样方法、监测结果等，并建立台账记录报告。 本项目绿化面积为1326.0m2。 |

#### 六、结论

综上所述，本项目建设符合国家产业政策及相关法规要求，项目选址与周边环境相容，平面布置合理。建设方严格按照国家、自治区、县有关政策、规定以及技术要求进行管理，认真落实既定的各项环境保护措施和各项环境保护对策建议，从环保的角度分析，项目的建设对周围环境影响在可接受范围内，项目的建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 | / | / | / | 0.850 | / | 0.850 | / |
|  | 硫化氢 | / | / | / | 0.142 | / | 0.142 | / |
| 废水 | CODcr | / | / | / | 1.739 | / | 1.739 | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.888 | / | 0.888 | / |
|  | SS | / | / | / | 1.001 | / | 1.001 | / |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.448 | / | 0.448 | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.321 | / | 0.321 | / |
| 一般工业 固体废物 | 粪便 | / | / | / | 24 | / | 24 | / |
|  | 胃容物 | / | / | / | 80 | / | 80 | / |
|  | 病死牛羊 | / | / | / | 1.5 | / | 1.5 | / |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 15 | / | 15 | / |
|  | 污泥 | / | / | / | 4.89 | / | 4.89 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位t/a。

# Text boxes

×100%