# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：        新源县砼磊商混站建设项目

建设单位（盖章）：   新源县砼磊新型建材有限公司

编 制 日 期：              2023年11月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新源县砼磊商混站建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2310-654025-07-01-347765 |
| 建设单位联系人 | 孔秋冬 | 联系方式 | / |
| 建设地点 | 新疆伊犁州新源县则克台镇新源工业园区 |
| 地理坐标 | （83度14分18.526秒，43度32分3.272秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3029 其他水泥类似制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业55.石膏、水泥制品及类似制品制造 302 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 新源县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 备案证号2310111537654000000212 |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 60 |
| 环保投资占比（%） | 3 | 施工工期 | 2023年11月-2024年5月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6133.64 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《新源工业园区总体规划（2018-2030）》 审批机关：新疆维吾尔自治区人民政府 审批文件名称及文号：正在审批 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《新源工业园区总体规划（2018-2030年）环境影响报告书》 审查机关：新疆维吾尔自治区生态环境厅 审查文件名称及文号：《关于新源工业园区总体规划（2018-2030年）环境影响报告书的审查意见》新环审[2019]340号 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目与园区规划及规划环评结论及审查意见的符合性分析详见下表。 表1-1 园区规划符合性分析 类别 内容及要求 符合性分析 新源工业园区总体规划（2018-2030） 园区规划范围：近期（2018-2025年）园区建设用地面积610公顷，四至范围：北邻218国道，东到东二路，西到西环路—支一路，南到工业大道。远期（2021-2030年）园区建设用地面积927.5公顷，四至范围：北邻218国道，东到北岸大渠，西到西环路，南到工业大道。 产业发展思路：在新形式、新常态发展背景下，以“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念为引领，园区的产业发展思路可概括为：限制钢铁产能、增强加工制造、培育新兴产业、完善配套服务。 1、按照实施节能减排、保护生态环境、实现循环经济的可持续发展战略，严格执行国家产业政策，严格控制钢铁产能，不得以技改的形式扩大项目产能。积极推进产业升级和转型，向与其产业相配套的精细化加工发展 2、以国家“一带一路”倡议为目标，紧抓中亚市场，借助政策优势和区位优势，吸引疆内、国内优质企业落户园区，积极发展先进制造加工业。打造“资源—产品—再生资源”的循环经济结构，充分将资源的高效率利用和循环利用作为核心，积极向智能制造业转化升级。 3、依托周边县市优势资源，以循环经济理念为指导，积极培育基础新材料、结构新材料领域，大力发展新材料、新型建材及循环经济产业等配套的相关产业。 4、完善与加工制造业直接相关的配套服务业，主要包括研发设计与其他技术服务，货物运输、仓储和邮政快递服务，信息服务，金融服务，节能与环保服务，生产性租赁服务，商务服务，人力资源管理与培训服务等。 园区产业定位：依托县内县外两种资源，大力发展加工制造业、新兴产业（新材料、新型建材）、现代物流业、生产性服务业四大产业。 功能分区：按照“生产、生活、生态”三位一体的空间发展格局，规划整体空间将则克台镇纳入统一考虑。规划结构可以概括为两平台、两片区、四轴线。 本项目属非金属矿物制品业，属新型建材，符合园区产业发展思路。 项目位于商贸物流区，该区以现代物流业、生产性服务业为主，集物流运输、仓储、加工配送等功能为一体，符合园区产业定位。 项目用地为工业仓储混合用地，与规划用地及布局相符。 园区空间结构规划图详见图1，园区用地规划图详见图2。 新源工业园区总体规划（2018-2030）环境影响报告书及审查意见 对有污染类似入园项目，新源县生态环境局须提前介入，在立项阶段着重审查其是否符合国家相关政策。对不符合产业政策和园区产业定位的项目直接予以否决，不再开展环境影响评价工作；对符合要求的项目，建设单位应按《建设项目环境影响评价分类管理目录》，编制环境影响报告书、报告表或登记表。 本项目符合国家产业政策，现已通过新源县发改委审批，并取得备案证（见附件），该项目应编制报告表，现已编制完成。 对入园企业进行严格控制，保证入园项目符合园区产业定位的要求，严禁高污染、高耗能、高排放的项目入园。严格执行入园项目环境影响评价及“三同时”验收制度。 本项目符合园区产业定位，不属禁止入园的“三高”项目，项目环境影响评价报告现已编制完成，待审批通过后，及时进行竣工环保验收。 坚守环境质量底线，严格污染物总量管控。从改善环境质量，保护区域生态环境和人群健康的角度，进一步优化园区产业功能定位，加快推进区内产业集聚和转型升级。严格落实园区现存环境问题整改措施。园区禁止引进氮氧化物排放量大的工业项目。 本项目属非金属矿物制品业，无氮氧化物排放。 严格入园产业和项目的环境准入。坚持实行入园企业环保准入审核制度，与产业定位不符的项目以及“三高”项目一律不得入园区。入园建设项目必须符合园区规划要求并依法开展环境影响评价，严格执行建设项目“三同时”环境管理制度。严格控制园区用水总量、提高用水效率。严守水资源“三条红线”，依据水资源论证报告结论，“以水定产、以水定量”。实施清洁生产，提高资源综合利用水平。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均应达到同行业国际国内先进水平。 项目符合园区环境准入条件，不属于“三高”项目，且符合产业政策，项目不属于“规划中产业发展负面清单的项目”；项目符合园区规划，且正在进行环境影响评价工作，并且要求企业严格执行“三同时”环境管理制度。 按照环保基础设施先行的原则，尽快完成固体废物集中处理设施、排水管网、中水回用设施等园区配套环保基础设施建设。优化园区污废水排放方案，结合园区中水回用方案适时对现有园区生活污水处理厂尾水排放进行技术改造，降低废水排放量，各类废水禁止排入巩乃斯河，提高废水综合利用率，减少新鲜水用量，最大限度节约水资源。规划园区工业固废依托新源县工业固废填埋场处置，在新源县工业固废填埋场建成之前，限制工业固废产生量大的企业入园。尽快完成园区生活污水处理厂达标废水排放去向改造，可结合规划中水再生利用工程，将达标废水综合利用，严禁废水排入巩乃斯河。园区工业污水规划依托首钢和伊钢污水处理厂进行处理后全部回用，启动对首钢、伊钢工业污水处理厂扩建、提标改造工作，确保具备依托可行性。加强首钢和伊钢污水处理厂监管，确保工业污水处理达标后回用不外排。 项目一般工业固废妥善处置；项目无生产废水排放，生活污水依托园区污水处理厂集中处置。 |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性分析 本项目为非金属矿物制品业，根据《国家产业结构调整指导目录》（2019年本），项目不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类范畴，可视为允许类。所用设备不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（国家工业和信息化部，工产业[2010]第122号）。 本项目已于2023年10月11日通过新源县发展和改革委员会备案（备案证号：2310111537654000000212）。 因此，本项目符合国家和地方发展产业政策。 “三线一单”符合性分析 1、生态保护红线 根据《新疆伊犁州直区域空间生态环境评价暨“三线一单”研究报告》（伊犁哈萨克自治州生态环境局，2020年12月），伊犁哈萨克自治州直生态保护红线主要类型有各类保护地生态红线、水源涵养生态保护红线、水土保持生态保护红线等三类红线。 根据《生态保护红线管理办法（试行）》（征求意见稿），生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。法律法规另有规定的，从其规定。 生态保护红线区内禁止滥伐、狩猎、开垦、烧荒、开矿等破坏生态功能和生态环境的开发建设活动。对红线区内已有的、不符合管理要求的开发建设活动以及居民点，各地应建立逐步退出机制，引导红线区内的人口和建设活动有序转移。 生态保护红线内、自然保护地核心保护区外，在符合现行法律法规的前提下，除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 本项目建设位于新源工业园区，根据《伊犁州直“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目的建设不涉及伊犁州生态保护红线，项目建设符合生态保护红线要求。 2、环境质量底线 根据《伊犁州直“三线一单”生态环境分区管控方案》，州直水环境质量持续改善，地表水水质保持优良，地下水超采得到严格控制，地下水水质维持稳定；州直环境空气质量有所提升，重点城市（伊宁市、奎屯市）环境空气质量持续改善，其他县市环境空气质量保持稳定；土壤环境质量保持稳定，农用地和建设用地土壤安全利用得到有效保障。 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据环境空气质量现状的监测数据，各监测点污染物浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。 本项目生产过程中大气污染物达标排放，对周围环境影响小；无生产废水外排，不会对水体、土壤造成影响。 综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。 3、资源利用上线 根据《伊犁州直“三线一单”生态环境分区管控方案》，强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动伊宁市作为国家级低碳试点城市发挥示范和引领作用。 本项目运营过程中消耗电及水资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少。项目用电均由园区电网提供，生产用水除损耗外，全部循环使用，水资源利用符合资源利用上线要求。项目占用土地为园区工业用地，土地资源消耗符合要求。项目总体上不会突破资源利用上线。 4、生态环境准入清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 根据《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》（新环发〔2017〕1号），本项目不在其限制范围内，符合准入要求。 根据《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》，本项目属于园区鼓励的产业类型，不在负面清单内，符合准入要求。 对照《伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单》（伊州政办发〔2021〕28号），根据伊犁州直各县市特征研判及准入清单，本项目位于新源工业园区，属于新源县重点管控单元03（ZH65402520003），详见附图3：伊犁州环境管控单元图。其管控要求如下： （1）空间布局约束 文件要求：1.严格落实规划环评及其批复文件制定的环境准入条件。2.下列项目禁止或限制入园：（1）不符合经济开发区产业定位的行业；（2）废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物项目；（3）《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类、淘汰类；（4）《市场准入负面清单（2020年版）》中列出的禁止准入类项目；（5）《环境保护综合名录（2017年版）》《环境保护综合名录（2020年新增部分）（征求意见稿）》中“高污染、高风险”产品加工项目；（6）超过区域污染物排放总量的项目。3.对于出台（或试行）清洁生产标准的行业，入区企业要达到清洁生产企业水平；对于没有清洁生产标准的行业，入区企业清洁生产水平要达到本行业国内先进水平。4.国家及自治区级工业园区禁止新建每小时65蒸吨以下锅炉。 符合性分析：本项目不属于空间布局约束中禁止类、限制类项目，符合产业政策及环境准入条件；项目清洁生产水平达到同行业先进水平；无新增锅炉。项目建设符合空间布局约束条件。 （2）污染物排放管控 文件要求：1.严格落实规划环评及其批复文件制定的环保措施。2.每小时65蒸吨及以上的燃煤锅炉实施节能超低排放改造。3.锅炉污染物排放应达到《锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）》的相关要求。4.持续推进工业污染源全面达标排放。5.加大不达标工业炉窑淘汰力度。6.园区污水处理率100%，新源工业园区实现废水零排放。7.强化钢铁、建材等重点行业及燃煤锅炉无组织排放监管，重点对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施重点监管，确保达标排放。 符合性分析：本项目运营期间废气经处理后达标排放，环保措施符合规划环评及其批复文件制定的环保措施，能够做到污染物达标排放；运营期生产废水不排放；无组织排放废气达标。均不属上述污染物排放管控清单内容。 （3）环境风险防控 文件要求：1.严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施。2.园区及入园企业需组织编制环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。3.建立有效的事故风险防范体系，使园区建设和环境保护协调发展。4.严格执行相关行业企业布局选址要求。5.制定重污染天气应急预案，细化应急减排措施，落实到企业各工艺环节，实施“一厂一策”清单化管理。 符合性分析：本项目符合园区产业定位及选址要求，企业组织编制环境风险应急预案，落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施，按照园区规划建立事故风险防范体系，实施“一厂一策”清单化管理。 （4）资源利用效率 文件要求：1.依据国家鼓励和淘汰的用水技术、工艺、产品和设备目录，加大工业节水先进技术的推广应用，加快落后技术、设备的淘汰退出。2.重点行业按照“清污分流、一水多用、循环使用”的原则，加强节水和统筹用水的管理。鼓励矿井水、中水利用，严格限制使用地下水，最大限度提高水的复用率。3.重点行业尽可能采用清洁能源，生产过程中产生的余热、余气、余压须合理利用。4.钢铁等高耗水行业达到先进定额标准。5.严格落实《中华人民共和国清洁生产促进法》《清洁生产审核办法》，结合实际，推进重点行业清洁生产审核，有效节能降耗，减少污染物排放。 符合性分析：本项目贯彻清洁生产，生产废水循环使用，不排放；工艺先进，采用的生产工艺和生产装置均不属于环境污染大、环境风险高的淘汰落后产能工艺和装置。 综上所述，本项目建设符合《伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单》（伊州政办发〔2021〕28号）管控要求。 3 与《伊犁河谷生态环境保护条例》的符合性分析 《伊犁河谷生态环境保护条例》所称河谷内县（市）是指河谷范围内的伊宁市、霍尔果斯市、伊宁县、霍城县、察布查尔县、尼勒克县、新源县、巩留县、特克斯县、昭苏县。对于生产开发中的生态环境保护条例有： 1、禁止引进和承接国家、自治区明令淘汰的落后产能、生产工艺和技术的项目。 2、污染物排放单位应当按照国家和自治区的规定设置排污口、安装标志牌。 3、鼓励和支持工业企业发展循环经济、低碳经济、实行清洁生产，鼓励企业在资源和工业废物综合利用等领域合作，实现资源高效、循环利用。 4、河谷内各类工业企业应当通过技术改造和技术创新，降低资源消耗，减少废物产生和排放，提高工业废物利用率和资源化水平。 5、河谷内工业园区，应当建设集中式污水处理、再生水利用、固体废物集中处置等配套设施。 6、河谷内重点排污单位应当安装污染物排放自动监控设备，与生态环境保护主管部门的监控设备联网，并保障自动监控设备正常运行。 符合性分析：本项目为其他水泥类似制品制造项目，其工艺和生产设备均不属于淘汰的落后产能、生产工艺和技术；本项目按照环境管理要求设立排污口、安装标志牌；项目生产废水经沉淀池沉淀处理后用于厂区道路洒水抑尘，除尘灰等一般工业固废可回用于生产，减少了废物的排放。综上所述，本项目符合《伊犁河谷生态环境保护条例》要求。 4 与《伊犁州直生态环境保护“十四五”规划》（2021-2025）的符合性分析 根据《伊犁州直生态环境保护“十四五”规划》（2021-2025）第二节 加强协同治理，持续改善大气环境，二、推进系统防治，持续推进污染源治理：（1）强化工业污染源减排力度。持续推进工业污染物全面达标排放，未达标排放的企业一律依法停产整治。深入开展电力行业减排，加强节能改造，新建燃煤发电机组平均供电煤耗低于300克标准煤/千克，2022年，现役燃煤发电机组改造后平均能耗达到同类先进水平。重点区域主要污染物全面执行大气污染物特别排放限值。推动实施钢铁、水泥、石化行业超低排放改造，继续开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业无组织排放排查整治，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理，实现工业行业污染物排放总量进一步下降。 符合性分析：本项目为其他水泥类似制品制造项目，属于建材类行业。生产生活无需用热，不新建锅炉；项目外购原材料粉煤灰、水泥、矿粉均由粉料罐车密闭运输，气压输送至厂内各粉筒仓内，砂石料采用密闭车辆运输，运至厂内全封闭式料棚内苫盖堆放，产品由混凝土运输车密闭装运。粉状物料筒仓仓顶设布袋除尘器，生产搅拌楼设布袋除尘器，干燥粉状物料输送采用密闭式输送设备，减少粉尘外逸，厂区定期洒水抑尘，运输车辆定期清洗。综上所述，本项目符合《伊犁州直生态环境保护“十四五”规划》要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1 建设内容 1.1建设规模 本项目总占地面积6133.64m2，总建筑面积236m2，项目设1条商品混凝土生产线，年生产能力15万m3。 1.2建设内容 本项目建设内容主要包括混凝土生产线、筒仓、料仓、办公生活区、实验室等，项目组成情况见表1-1。 表1-1 项目组成一览表 工程 内容 项目名称 建设内容及规模 主体 工程 混凝土生产线 设1条120m3/h商品混凝土生产线，布置搅拌楼1座 储运 工程 水泥筒仓 用于原材料水泥的储存，包括200t水泥筒仓2座，高18m，地面全部采取防渗处理 矿粉筒仓 用于原材料矿粉的储存，包括100t矿粉筒仓，高16m，地面全部采取防渗处理 料仓 占地面积900m2，钢架结构，全封闭，主要用于储存砂石料。 辅助 工程 办公生活区 一层结构水泥房，建筑面积200m2 实验室 建筑面积为36m2，实验室只对产品的物理性质进行检验，不涉及化学品检测 公用 工程 供电 园区电网供给 供水 园区供水管网 排水 清洗废水经泥水分离装置处理后排至沉淀池沉淀后回用，不外排；生活污水排入园区下水管道 供热 生产不需用热，冬季不生产无需供暖 环保 工程 废气 粉尘 砂石料在全封闭式料仓储存，厂区洒水抑尘，运输车辆篷布苫盖 筒仓粉尘经袋式除尘处理后经仓顶排气筒（DA001-DA002）排放，搅拌粉尘经袋式除尘处理后由搅拌楼顶部15m排气筒（DA003）排放 油烟 餐饮油烟经油烟净化器净化处理 废水 生产废水 搅拌机和车辆清洗废水经泥水分离装置处理后排至沉淀池沉淀后回用 生活废水 生活污水排入园区下水管道 固废 生产固废 废砂浆回用于生产系统，不外排；除尘灰回用于生产系统，不外排，沉淀池沉渣运至建筑垃圾填埋场填埋处理 生活垃圾 生活垃圾集中收集后由当地环卫部门清运处理 噪声 水泵、传输带、装载机等设备的隔声、减振处理。 3 主要生产设备及原辅材料 主要生产设备见表2-2。 表2-2 主要设备表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 1 混凝土搅拌生产线 120型 条 1 3 水泥筒仓 200t 个 2 4 矿粉筒仓 100t 个 1 5 外加剂储罐 1t 个 1 6 混凝土运输车 载重12m3 辆 6 7 铲车 5t 辆 1 8 实验设备 / 套 1 9 皮带输送机 / 条 3 10 输送泵 台 1 11 地磅 120t 个 1 项目主要原辅材料及能源消耗见表2-3。 表2-3 主要原辅材料一览表 序号 名称 年用量 状态 来源 运输 储存方式 1 水泥 3.27万t/a 粉末 市场购买 粉料罐车 水泥料仓 2 砂子 15.6万t/a 颗粒 商业料场 车辆覆盖 全封闭料棚 3 石子 13.2万t/a 颗粒 车辆覆盖 全封闭料棚 4 矿粉 0.5万t/a 粉末 市场购买 粉料罐车 矿粉料仓 5 外加剂 0.08万t/a 液体 市场购买 汽车运输 桶装 6 水 1.563万m3/a 液态 园区供水管网 管道输送 供水管道 7 电 17万kWh/a - 园区电网供给 - - 备注：本项目外加剂主要为：聚羧酸减水剂（Polycarboxylate Superplasticizer)是一种高性能减水剂，是水泥混凝土运用中的一种水泥分散剂。化学上可以分为两类，以主链为甲基丙烯酸，侧链为羧酸基团和MPEG(Methoxy polyethylene glycol)，聚酯型结构。另外一种为主链为聚丙烯酸，侧链为Vinyl alcohol polyethylene glycol，聚醚型结构。广泛应用于公路、桥梁、大坝、隧道、高层建筑等工程。该品绿色环保，不易燃，不易爆，可以安全使用火车和汽车运输。 本项目原材料石子、砂子等的运输采用汽车运输，运输时采用篷布密闭遮盖，水泥、粉煤灰和矿粉等采用专用罐车运输。产品混凝土采用专用罐车运输出厂。原料来源、运输及储存方式均成熟可靠。 4 产品方案 本项目产品方案见表2-4。 表2-4 项目产品及产能 产品 设计产能 C15-C60商品混凝土 15万m3/a 5 总平面布置 5.1项目区外环境平面布置 本项目位于新源工业园区，地理位置示意图见图4，项目东侧、北侧均为空地，西侧为废建筑材料加工厂，南侧为商品混凝土加工厂，周边环境示意图见图5。 5.2项目区内环境平面布置 本项目厂区呈矩形，主出入口位于项目区东南角，封闭料仓位于厂区北侧，混凝土搅拌设备、筒仓位于厂区中部，办公生活区位于厂区西北角，实验室位于厂区西南角，沉淀池位于搅拌设备旁，各建筑物之间由硬化道路连接，四周布设绿化，项目总平面布置图详见图6。 6 劳动定员及工作制度 劳动定员15人，均在厂内食宿，工作时间为8h/d，一班制，全年按需生产约140天。 7 水平衡及物料平衡 7.1水平衡 生活用水：本项目工作人员共计15人，年工作140天。根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，职工生活用水取60L/人·d，则员工生活用水量为0.9m3/d，126m3/a，排水量按80%计，生活污水排放量0.72m3/d，100.8m3/a。 生产用水：本项目生产用水主要是混凝土拌合用水，根据业主提供的配比资料可知，生产1m3混凝土需要100kg水进行拌合，本项目年生年混凝土15万m3，故物料拌合用水量约107.14m3/d，1.5万m3/a，拌合过程中无废水排放。 搅拌机冲洗用水：本项目混凝土搅拌机每日完工后需进行冲洗，冲洗水用量按0.5m3/d计，则冲洗用水量为70m3/a。排水量按用水量的80%计算，搅拌机冲洗废水排放量为0.4m3/d，56m3/a。 （4）进出场车辆清洗用水：项目混凝土生产需要砂石原料车、粉料罐车每日进厂供料，为预防运输车辆带尘进出厂，厂区物料出入口应设置固定式车辆自动清洗设备，配套建设冲洗槽和沉淀池，对进出厂运输车辆轮胎进行清洗。项目原料运输车辆日进出厂为10辆次，单台车冲洗用量按10L计，则本项目车辆清洗用水量为0.1m3/d，14m3/a。排水量按用水量的80%计算，车辆清洗废水排放量为0.08m3/d，11.2m3/a。 （5）绿化用水：本项目绿化面积约1.2亩，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中的规定北疆伊阿塔区城市绿化300-400m3/亩·a，此处取350 m3/亩·a，则绿化用水量为3m3/d，420m3/a。 综上所述，本项目用水量15630m3/a（111.64m3/d），其中混凝土拌合用水全部进入产品，无废水排放；搅拌机清洗废水和车辆清洗废水经沉淀池沉淀后用于厂区道路洒水降尘；生活污水经园区排水管网排入园区污水处理厂处理。水平衡图见框图1。 框图1 项目用水平衡图 单位：m3/d |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1 施工期工艺流程及产污环节 框图3 施工期工艺流程及排污节点图 施工期工艺流程与产污环节简述： 基础工程阶段，主要是各建筑工程的土方开挖、回填等，污染来源主要有开挖回填的机械如推土机、挖掘机、装载机以及各种车辆，移动过程中会产生扬尘、废气和噪声污染；施工产生的建筑垃圾；少量机车的清洗废水。 主体工程阶段，主体工程建设所需建筑材料（水泥、砂石料、砖等）的现场搬运及堆放，污染来源主要有混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等施工中产生的扬尘和噪声；施工产生的建筑垃圾以及少量混凝土养护和机车冲洗产生的废水。 设备安装阶段，主要是对车间内的设备进行安装，污染来源有安装过程中机械设备产生的噪声，固废和少量清洗废水。 工程验收阶段，主要是对本项目进行工程验收，污染来源主要有少量废水和固废。 2 运营期生产工艺流程 框图4 项目生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）原料运输及储存 本项目生产所需要的原料有水泥、粉煤灰、砂石料、水，其中，水泥、粉煤灰等粉状原料采用罐装车运输到厂区后，正压吹入相应原料筒仓内储存；砂石料由运输车辆运至堆料棚。为避免起风天气堆料棚产生的无组织粉尘对周围环境产生影响，砂石料堆料棚采取三面彩钢板围挡、顶部加盖的封闭式储存。 （2）加料 储存于砂石料堆料棚的砂石料，由铲车加入砂石料收料口，再通过密闭皮带输送至料斗，由加料斗提升进入搅拌楼内；水泥、矿粉等粉状原料则通过螺旋输送机密闭上料至搅拌楼内；搅拌用水及液体外加剂采用压力供水及水泵上料。整个过程均采用计算机监控，全程自动化操作。 （3）搅拌 进入搅拌楼内的各种原料经称斗重量配料之后利用气动放料阀进入搅拌机进行强制搅拌。搅拌过程采用电脑控制，从而保证混凝土的品质。 搅拌机工作原理：在搅拌机内相互反转的两根搅拌轴的搅拌下，受到浆片周向、径向、轴向力的作用，使物料一边相互产生挤压、摩擦、剪切、对流从而进行剧烈的拌合，一边向出料口推移，当物料到达机内的出料口时，各种物料已相互得到均匀地拌合，并具有压实所需要的含水量。 （4）成品 生产出的混凝土成品由混凝土运输车直接装运，送往施工工地。 混凝土运输车用清水进行内部冲洗，其废水排入沉淀池，处理后的水用于厂区道路洒水抑尘，不外排。 产排污环节简述： （1）废气 项目废气产污环节主要为原料装卸、运输、原料堆料棚及生产搅拌时产生的粉尘，污染物主要为颗粒物。 （2）废水 项目运营期间的废水主要为搅拌机清洗废水、进出厂车辆清洗废水及员工生活污水。 （3）固废 项目产生的固体废物主要是废砂浆、沉淀池沉渣、除尘器收集的粉尘及员工生活垃圾。 （4）噪声 主要是装载机、搅拌机、运输车辆、水泵、物料传输装置等产生的噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.大气环境质量现状 1.1项目所在区域达标判定 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）规定：“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。 （1）数据来源 本次评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据引用伊犁哈萨克自治州国控监测站（伊宁市第二水厂）2022年基准年连续1年的监测分析数据，有效数据364天。站点编号：27054A，站点类型：城市点。 （2）评价标准 根据本项目所在区域的环境功能区划，基本污染物及特征污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （3）评价方法 基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 （4）基本污染物监测及评价 根据2022年伊犁哈萨克州国控监测站点空气质量逐日统计结果，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3连续一年的基本污染物监测数据，基本污染物环境空气质量现状评价表见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 评价 因子 年评价指标 现状浓度 标准限值 占标率% 达标情况 （μg/m3） （μg/m3） SO2 年平均 10.07 60 16.78 达标 24h的第98百分位数 7 150 4.67 达标 NO2 年平均 28.01 40 70.03 达标 24h的第98百分位数 56 80 73.75 达标 CO 24h的第95百分位数 2800 4000 70 达标 O3-8h 最大8h平均值的第90百分位数 44 160 27.5 达标 PM2.5 年平均 38.55 35 110.14 超标 24h的第95百分位数 176 75 234.67 超标 PM10 年平均 64.5 70 92.14 达标 24h的第95百分位数 190 150 126.67 超标 项目所在区域SO2、NO2年平均浓度和百分位日平均浓度、CO百分位日平均浓度及O3百分位最大8h平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求；PM2.5的年平均浓度和百分位日平均浓度，以及PM10百分位日平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求。PM2.5年平均质量浓度为38.55µg/m3，占标率为110.146%，超标倍数为0.101倍；PM2.5百分位日平均浓度为176µg/m3，占标率为234.67%，超标倍数为1.347倍；PM10百分位日平均浓度为190µg/m3，占标率为126.67%，超标倍数为0.267倍。因此区域为大气环境质量非达标区。 1.2特征污染物 （1）监测项目 本次评价特征污染物总悬浮颗粒物（TSP）的数据，引用新疆环疆绿源环保科技有限公司2023年7月对本项目西北侧拟建“年处理2万吨废旧轮胎再生利用项目”现状监测分析数据。本项目引用的监测数据符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）规定的项目周边5km引用范围及近3年时间要求。 （2）引用数据采样时段、次数及频率 TSP监测时间为2023年7月16日至18日，日均值，连续3天。 （3）监测结果统计 TSP监测结果见表3-3。 表3-3 TSP现状监测结果 采样点 采样日期 TSP 检测结果 项目区 下风向 2023.7.16 116μg/m3 2023.7.17 86μg/m3 2023.7.18 97μg/m3 （4）评价标准 评价区域为二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中TSP二级标准。 表3-4 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 污染物 TSP 平均时间 24小时平均 浓度限值 0.3mg/m3 （5）评价方法 根据环境空气质量现状调查和监测数据，空气环境质量现状评价方法采用占标率法： Pi=Ci/C0i×100% Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3；一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 （6）评价结果 表3-5 环境空气质量其他污染物评价结果 位置 污染物 浓度范围(mg/m3) 评价指数Pi 最大占标率 超标率 最大超标倍数 项目区下风向 TSP 0.086~0.116 0.29~0.39 0.39 / / 评价区域大气环境符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表2中TSP二级标准。 2 地表水环境质量现状及评价 根据伊犁州生态环境局于2023年1月9日发布的2022年12月伊犁州直地表水（河流）水质信息，巩乃斯河科布大桥断面现状水质类别为Ⅰ类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。发布结论见下图。 3 声环境质量现状及评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）：厂界外50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境现状并评价达标情况。 根据现场踏勘，本项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，故不开展声环境质量现状调查。 4 地下水及土壤环境现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目运营期无地下水和土壤污染源，对地下水及土壤环境影响不大，故不再开展地下水和土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境：本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中区。 2、声环境：本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境：本项目厂界外500m范围内无地下集中式饮用水水源和热水。矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1 废水 《污水综合排放标准》(GB8978—1996)； 表3-6 《污水综合排放标准》(GB8978—1996) 单位：mg/L 序号 污染物项目 三级标准 1 BOD5 300 2 氨氮 - 3 SS 400 4 COD 500 5 动植物油 100 2 废气 1、废气执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915- 2013）标准限值； 表3-7 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013) 排放浓度限值 污染物 排放限值 有组织颗粒物 20mg/m3 无组织颗粒物 0.5mg/m3 食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）； 表3-8 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 单位：mg/m3 项目 排放浓度限值（mg/m3） 最低去除效率限值（%） 油烟（小型规模） 2.0 60 3 噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 表3-9 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间dB(A) 夜间dB(A) 70 55 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准； 表3-10 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位[dB(A)] 昼间 夜间 65 55 4 固废 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1 大气环境保护措施 本项目施工期扬尘主要来自工程施工、土方堆存、回填产生扬尘；建筑材料（水泥、沙子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；车辆运输造成的现场道路扬尘。如果不采取相应措施，任其逸散，将对项目区空气环境产生影响。 防治措施： （1）作业场地采取围挡以减轻扬尘扩散，土方开挖采取湿法作业。 （2）安排若干名员工定期对施工场地、施工点进行清扫、洒水以减轻扬尘的飞扬。 （3）运载施工材料以及施工垃圾的车辆要加盖篷布减少散落，车辆驶出装、卸场地前用水将车厢外和轮胎冲冼干净；运输车辆行驶路线应尽量避开居民点和环境敏感区，同时控制施工运输车辆的车速小于40km/h，以减少道路二次扬尘。 （4）应设置1名专职环境保护管理人员，其职责是指导和管理施工现场的工程临时弃土、施工垃圾、施工材料的处置、清运、堆放，场地恢复和硬化，清除进出施工现场道路上的泥土、弃料以及车辆、轮胎上的泥土，防止二次扬尘污染。 （5）要求对施工工地推行绿色施工标准，确保做到周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，即施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆百分百密闭运输。 通过采取上述防尘、降尘措施，将施工期产生的扬尘对周围环境的影响降低到最低程度。 2 水环境保护措施 本项目施工期水污染防治措施： 施工过程中应加强对施工人员的管理和培养节水意识。 车辆及机械检修外协，不在施工现场检修及冲洗施工机械和车辆。 本环评建议在施工现场空地处修建一座临时简易沉淀池，施工废水经沉淀后可用于施工现场洒水降尘，施工期结束后对沉淀池进行拆除。 （4）施工期生活污水排入园区排水管网。 3 声环境保护措施 项目施工期的噪声来源于机械设备运输和安装。主要为物料装卸碰撞噪声及安装人员的活动噪声。物料运输的交通噪声主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声。 根据现场踏勘，项目区周边无声环境敏感区。为将噪声影响降至最低，建议加强施工管理，合理安排施工作业时间，不在夜间进行高噪声施工作业；避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。 通过上述措施之后，施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，不会对周围声环境产生长期影响。 4 固体废物防治措施 本项目施工期产生的固废主要为建筑施工垃圾和生活垃圾，施工期的建筑垃圾以无机废物为主，主要包括施工中的下脚料，如废弃的堆土、混凝土块等，同时还包括少量的有机垃圾，主要是各种包装材料，包括废旧塑料、泡沫等。这些废弃物基本上不溶解、不腐烂变质，如处理不当，会影响景观和周围环境的质量。 防治措施： （1）建筑垃圾中可利用部分由施工单位在施工中回收运回基地，渣土尽量在场内周转，就地用于绿化、道路等生态景观建设，必须外运的弃土以及建筑废料应运至专用的建筑垃圾堆放场。 （2）在工程竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。 （3）在施工现场设置垃圾收集箱，生活垃圾集中收集后应由园区环卫部门统一清运处置。 由于施工时间短，只要加强管理，及时清运，随着施工期的结束，施工固体废物对环境的影响将随之消失，不会对环境产生长期影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1 废气 1.1 源强核算 1.1.1 有组织废气 （1）筒仓粉尘 粉状物料（水泥、粉煤灰和矿粉）粉尘：本项目混凝土生产线共设有4个筒仓（其中1#、2#为水泥筒仓、4#、5#为矿粉筒仓，位于搅拌楼西侧依次排列）。粉状物料（水泥、矿粉）筒仓均为密封钢制圆筒仓，筒仓顶部设置有2个布袋除尘器（TA001-TA002），其中每侧2座水泥筒仓串联由1个布袋除尘器处理，除尘效率为99.7%，筒仓粉尘经除尘处理后经仓顶排气筒有组织排放。 本项目筒仓粉尘产生量参照《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法》附录“水泥制品制造业（含混凝土结构构件、其他水泥制品业）产排污系数表”中物料输送、储存工序产污系数计算： 表4-1 水泥制品制造业（含混凝土结构构件、其他水泥制品业）产污系数表 产品名称 原料名称 工艺（工序）名称 规模等级 污染物 产污系数 各种水泥制品 水泥、砂子、石子等 物料输送 储存工艺 所有规模 工业废气量 460Nm3/t-水泥 粉尘 2.09kg/t-水泥 矿粉筒仓粉尘参照该产污系数，混凝土生产线矿粉用量0.5万t/a，每个筒仓储存量为0.25万t/a，水泥用量3.27万t/a，每个筒仓储存量为1.635万t/a，则本项目筒仓粉尘产生及排放情况如下： 表4-2 筒仓粉尘产生及排放情况一览表 污染源 废气量 （Nm3/a） 污染物 产生量t/a 产生浓度 mg/m3 排放量t/a 排放浓度 mg/m3 排放速率kg/h 排气筒编号 水泥筒仓1#、2# 1.5×107 颗粒物 68.34 4556 0.21 14 0.19 DA001 矿粉筒仓3#、4# 2.3×106 颗粒物 10.45 4543.5 0.031 13.47 0.028 DA002 （2）搅拌粉尘 本项目混凝土生产线设置1座搅拌楼，其在生产进料过程中易产生粉尘，项目搅拌机上设置布袋除尘器除尘（TA003），除尘效率99.7%，经除尘处理后经搅拌楼顶部15m排气筒有组织排放。 本项目搅拌粉尘产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“3021水泥制品制造业（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）产污系数表”中物料混合、搅拌工序产污系数计算，本项目年产商品混凝土15万m3，根据“3021水泥制品制造业（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）产污系数表”中商砼1m3=2.3t，则项目年产商品混凝土34.5万t。 表4-3 水泥制品制造业（含混凝土结构构件、其他水泥制品业）产污系数表 产品名称 原料名称 工艺（工序）名称 规模等级 污染物 产污系数 混凝土制品 水泥、砂子、石子等 物料混合搅拌 所有规模 工业废气量 25Nm3/t-产品 粉尘 0.13kg/t-产品 则本项目搅拌粉尘产生及排放情况如下，搅拌楼工作时间连续运转： 表4-4 搅拌粉尘产生及排放情况一览表 产污点 废气量 （Nm3/a） 污染物 产生量t/a 产生浓度 mg/m3 排放量t/a 排放浓度 mg/m3 排放速率kg/h 排气筒编号 搅拌楼 8.63×106 颗粒物 44.85 5197 0.134 15.53 0.12 DA003 1.1.2 无组织废气 （1）砂石料装卸扬尘 根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》，堆场的扬尘源排放量是装卸、运输引起的扬尘与堆积存放期间风蚀扬尘的加和，计算公式如下: 式中: Wy——堆场扬尘源中颗粒物总排放量，t/a; Eh——堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，kg/t； m——每年料堆物料装卸总次数，本次取14000； GYi ——第i次装卸过程的物料装卸量，t，本次取50; Ew——料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数，kg/m2； AY——料堆表面积，m2。 ①装卸、运输物料过程扬尘排放系数的估算 Eh——堆场装卸扬尘的排放系数， ki ——物料的粒度乘数，根据装卸过程中产生颗粒物的粒径乘数本次取0.74； u——地面平均风速，m/s，本次取新源县年平均风速2.5m/s； M——物料含水率，%，本次参考采石加工行业堆场物料含水率，取2.1%； η 为污染控制技术对扬尘的去除效率，%；本项目控制措施按建筑料堆的三边用孔隙率50%的围挡遮围，去除效率取90%。 ②堆场风蚀扬尘排放系数的计算 本项目砂石料储存采用封闭式料仓，因风蚀产生的扬尘忽略不计，即堆场风蚀扬尘排放系数Ew=0。 综上可得，堆场扬尘总排放量为0.11t/a。 （2）道路扬尘 本项目运营期厂区道路约220m，均做硬化处理，故以铺装道路计算，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》，道路扬尘计算公式如下： 式中: Epi——铺装道路的扬尘中PMi排放系数，g/km (机动车行驶1千米产生的道路扬尘质量); Ki——产生的扬尘中PMi的粒度乘数；根据铺装道路产生颗粒物的粒径乘数本次取3.23g/km; sL——道路积尘负荷，g/m2。根据《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T 393-2007) 中的附录C，本次取8.0g/m2; W——为平均车重，t；取35t/辆; η——为污染控制技术对扬尘的去除效率，%；本次控制措施以洒水2次/天计，取66%。 经计算，本次道路扬尘约为0.78t/a。通过对运输汽车采取密封和遮盖，加强原料运输车辆的管理等措施，减少原料在运输过程中的扬尘产生，并且对项目厂区地面进行硬化处理，定期洒水抑尘，对运输车辆进行冲洗，加强厂区绿化措施，使无组织粉尘的影响降至最低，做到达标排放。 （3）餐饮油烟 食堂设有灶头2个，属小型饮食企业。根据相关资料可知，食用油用量平均可按0.03kg/人·天计，则本项目日耗油量为0.45kg/d（共15人就餐）。据类比调查，不同的烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，平均来说，油的挥发量占总耗油量的2%～4%之间，取其平均值3%计算，本项目日产生油烟量为0.013kg/d，按日高峰期4小时计，风机的排风量为3000m3/h，则油烟的产生浓度约为4.17mg/m3，食堂安装去除效率不小于60%的油烟净化装置，油烟经处理后，排放浓度为1.67mg/m3，排放量为0.003t/a。 1.2防治措施可行性及达标分析 1.2.1有组织废气防治措施可行性分析 （1）筒仓粉尘 1）防治措施 本项目筒仓粉尘经布袋除尘器处理后经仓顶排气筒有组织排放，排气筒编号DA001-DA002，水泥筒仓颗粒物排放浓度为14mg/m3，粉煤灰、矿粉筒仓颗粒物排放浓度为13.47mg/m3。 2）达标排放分析 根据《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1水泥仓及其他通风生产设备排放限值20mg/m3，本项目各筒仓排放的颗粒物排放浓度满足标准要求。 3）防治措施可行性 根据未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）附录“水泥制品制造业（含混凝土结构构件、其他水泥制品业）末端治理技术与本项目采取的治理措施对比，详见下表。 表4-5 污染防治可行技术对比表 污染物 技术规范可行性技术 本项目 处理效率 可行性 颗粒物 过滤式除尘法 布袋除尘器 99.7% 可行 （2）搅拌粉尘 1）防治措施 本项目搅拌楼粉尘经布袋除尘器处理后经楼顶15m排气筒有组织排放，排气筒编号DA003，搅拌颗粒物排放浓度为15.53mg/m3。 2）达标排放分析 根据《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1水泥仓及其他通风生产设备排放限值20mg/m3，本项目搅拌楼排放的颗粒物排放浓度满足标准要求。 3）防治措施可行性 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中3021水泥制品制造业（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业末端治理技术与本项目采取的治理措施对比，详见下表。 表4-6 污染防治可行技术对比表 污染物 技术规范可行性技术 本项目 处理效率 可行性 颗粒物 袋式除尘 布袋除尘器除尘 99.7% 可行 1.2.2无组织废气防治措施可行性分析 根据《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）要求，结合《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）中排污单位无组织排放控制要求，与本项目采取的治理措施对比，详见表4-7、表4-8。 表4-7 与（HJ847-2017）无组织粉尘污染防治可行技术对比表 主要生产单元 无组织排放控制要求 本项目治理措施 可行性 原辅料堆存 粉状物料密闭储存，其他块石、粘湿物料、浆料等辅材设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖等措施防治扬尘污染。 粉状物料采用密闭罐车运输 粉料水泥、矿粉等由粉料罐车运输，气压输送至粉料罐内，粉料筒仓和搅拌设备设布袋除尘设备，除尘效率99.7%。砂石料场采取封闭料仓储存。 可行 其它 要求 （1）厂区道路全硬化，道路定期洒水、及时清扫。 （2）厂区设置车轮清洗、清扫设施。 项目厂区道路进行硬化处理，定期洒水，并对运输车辆进行冲洗，加强厂区绿化。 可行 表4-8 与（DB65/T4601-2017）工业料堆场扬尘整治可行技术对比表 主要生产单元 料场扬尘整治方案 本项目治理措施 可行性 料场装卸、运输作业 （1）采取封闭、遮盖、洒水降尘措施，密闭输送物料必须在装料、卸料处配备吸尘、喷淋防尘措施。 （2）对于工业料堆场的坡面、场坪和路面等，必须采取铺装、硬化、定期喷洒抑尘剂或稳定剂等措施。 （1）粉料水泥、矿粉等由粉料罐车运输，气压输送至粉料罐内，粉料筒仓设除尘设备，砂石料场采取封闭料仓储存。 （2）料场地面、厂区道路进行硬化处理，定期洒水。 可行 运输车辆清洗 在工业料堆场出口处设置车辆清洗的专用场地，配备运输车辆冲洗保洁设施，冲洗沉积物必须及时进行清理和清运，冲洗污水必须经回收系统收集、处理，处理符合GB8978的规定后排放。 项目设车辆清洗专用场地，冲洗废水排入沉淀池，处理后的水由洒水车装运，用于厂区道路洒水抑尘。 可行 其他管理要求 （1）应管理和维护好料堆场堆存、装卸、输送和扬尘污染防治的设施、设备和场所，保证其正常运行和使用，并设立图形标志牌。 （2）宜在工业料堆场周边进行绿化，减少扬尘污染对环境的影响 （1）项目设专人负责厂区日常的环境管理工作，对散落地面的物料等进行及时清理和清洗，保持道路干净、整洁。 （2）厂区进行绿化。 可行 本项目无组织废气排放情况详见表4-9。 表4-9 建设项目无组织废气产生及排放情况一览表 产品 产污点 污染物 产生量t/a 排放量t/a 执行标准 砂石料堆场 颗粒物 0.11 0.11 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB94915-2013）表3无组织、颗粒物：0.5mg/m3 汽车运输 0.78 0.78 本项目采取的无组织粉尘防治措施均符合《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）中排污单位无组织排放控制要求，厂界无组织粉尘排放可达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准要求（无组织：颗粒物≤0.5mg/m3）。 本项目通过对砂石料采取封闭措施、运输汽车采取密封和遮盖以及厂区定期洒水抑尘措施，同时增加厂区周边绿化，可使无组织粉尘的影响降至最低。 1.3 排放口基本情况 根据《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）以及《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目大气污染物排放口均为一般排放口。各排放口参数详见表4-10。 表4-10 排放口参数 排气筒编号 排放口类型 排气筒底部中心坐标 排气筒底部海拔高度m 排气筒参数 依据 经度 纬度 高度m 内径m 温度℃ DA001 一般排放口 83.238521 43.534207 837 18 0.3 25.0 《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017） DA002 一般排放口 83.238505 43.534129 837 16 0.3 25.0 DA003 一般排放口 53.238688 43.534184 837 15 0.3 25.0 1.4废气自行监测计划 本项目由企业制定自行监测方案，并严格按照自行监测方案进行监测。 结合《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017），运营期主要针对厂界无组织粉尘进行污染监测，监测点位、监测项目及监测频次见表4-11。 表4-11 运营期大气监测计划 污染源 监测点位 监测项目 监测频次 筒仓粉尘 排放口DA001 颗粒物 1次/两年 排放口DA002 颗粒物 1次/两年 搅拌粉尘 排放口DA003 颗粒物 1次/两年 无组织粉尘 厂界 颗粒物 1次/季度 1.5非正常工况分析 根据《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法》附录“水泥制品制造业（含混凝土结构构件、其他水泥制品业）产排污系数表”中企业生产处于非正常工况下，污染物处理效率为0，向大气直排。本项目非正常工况下废气源强见下表： 表4-12 非正常工况下污染物排放情况 非正常排放源 污染工序 污染物 非正常排放浓度（mg/m3） 单次持续时间（h） 年发生频次（次） 措施 水泥筒仓 物料输送储存工艺 颗粒物 4556 2 1 分析非正常工况原因，加快抢修，尽快恢复生产 矿粉筒仓 颗粒物 4543.5 2 1 搅拌楼 物料混合搅拌工序 颗粒物 5197 2 1 2 废水 根据水平衡可知，搅拌机清洗废水产生量56m3/a，运输车辆清洗废水产生量为11.2m3/a，清洗废水共计67.2m3/a，主要污染因子是SS，浓度约2000mg/L，清洗废水经泥水分离装置处理后排至沉淀池沉淀后回用，不外排。 项目废水主要为生活污水，排放量为0.72m3/d，100.8m3/a。污水主要污染因子及污染物浓度为CODcr：350mg/L；BOD5：200mg/L；SS:250mg/L；NH3-N：30mg/L，由园区排水管网排入园区污水处理厂处理。 本次排放废水量小、水质简单，废水中各污染物满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，直接排入城镇下水管道，最终进入新源县工业园区污水处理厂。 新源县工业园区生活污水处理厂位于新源县工业园区东一路与工业大道交叉口东北侧，场地总占地面积80亩，厂区中心地理坐标为E 83°16′58.75″，N43°31′15.12″，目前污水处理厂处理总规模0.4万m3/d，2018年年底投入使用，并通过竣工环保验收，污水处理工艺为“混凝过滤+超滤膜+除氟工艺+消毒设施”；出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 新源县工业园区生活污水处理厂现状实际处理规模为0.135万m3/d，本项目日最大排水量为0.72m3/d，污水处理厂余量充足，有能力处理本项目排放的生活污水，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，因此本项目生活污水排入新源县工业园区污水处理厂是可行的。 3 噪声 本项目噪声主要来自生产设备产生的机械噪声，如搅拌机、输送机、装载机等。 3.1噪声影响分析 本项目拟采取的噪声防治措施如下：①皮带输送机、搅拌台、装载机等进行隔声处理，设备连接处安装减振垫，进行基础减震处理；②选购设备均为鼓励使用的先进设备；③营运期对各机械设备定期维修与保养，并对各设备的主要磨损部位添加润滑油，确保正常运行。经上述措施后，本项目噪声排放情况见下表。 表4-10 降噪措施后项目设备噪声排放情况 单位dB（A） 序号 声源名称 相对空间位置 声功率级dB(A) 声源控制措施 运行时段 X Y Z 1 搅拌机 15 8 15 81 隔声、减震 连续性 2 皮带输送机 9 26 3 70 隔声、减震 连续性 3 输送泵 12 16 2 72 隔声、减震 连续性 多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下： 式中，—多个噪声源叠加的综合噪声声级，dB（A）； —第I个噪声源的声级，dB（A）； —噪声源的个数。 经计算，本项目厂区内综合噪声源强为76dB（A）。 声环境预测模式选用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的声能在半自由空间中的衰减模式，选用的噪声随距离衰减公式为： Lp（r）=Lw-20lgr-8 式中：Lw：点声源处的噪声值，dB（A）； r：点声源至受声点的距离，m。 表4-11 本项目厂界噪声贡献值 单位dB（A） 序号 综合源强 方位 距厂界距离（m） 贡献值 标准值 1 73.5 东 33 43.1 昼间65dB（A）、夜间55dB（A） 2 南 31 43.7 3 西 34 42.8 4 北 26 45.2 经过预测分析，营运期厂界四周昼间（夜间不生产）噪声贡献值未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准（昼间65dB（A））。因此项目正常运营期间设备噪声对厂区外部环境影响较小。 3.2噪声监测计划 表4-12 运营期噪声监测计划 监测对象点位 监测因子 监测频次 厂界四周1m处 噪声（Leq(A)） 季度 4 固废 4.1固废产生量及处置措施 （1）一般工业固体废物 ①除尘灰 本项目筒仓粉尘、搅拌粉尘采用布袋除尘器进行处理，处理效率为99.7%，则除尘器收集的除尘灰为123.27t/a，属于一般固废。除尘灰统一收集后暂存在储灰罐中，回用于生产。 ②试验砂浆 根据业主提供资料，项目试验砂浆和剩余砂浆等废砂浆产生量约为1.5t/a，均回用于生产。 ③沉淀池沉渣 沉渣每半年清理一次，约0.1t/a，全部回用于生产。 （2）生活垃圾 本项目定员为15人，按每人每天产生生活垃圾1.0kg计算，工作日为140天，该项目年产生生活垃圾为2.1t/a。生活垃圾收集后暂存在垃圾箱中，由环卫部门定期统一清运至垃圾填埋场。 4.2固废环境管理要求 固废分类堆放，树立标志，并及时处置，避免造成二次污染。根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》，企业应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、 流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 5 环境风险分析 5.1风险识别 （1）风险源识别 本次评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的要求，对项目的生产装置、储运系统、公用工程系统等生产和辅助设施进行了风险识别，对使用和存储的原辅材料及能源的特性也进行了风险识别。本项目生产过程中原材料主要为水泥、矿粉、外加剂、石子、砂等，不涉及有毒、有害及危险品，主要化学物质为液态外加剂（聚羧酸减水剂），其物料理化性质如下： 聚羧酸减水剂(Polycarboxylate Superplasticizer)是一种高性能减水剂，是水泥混凝土运用中的一种水泥分散剂。广泛应用于公路、桥梁、大坝、隧道、高层建筑等工程。该品绿色环保，不易燃，不易爆，可以安全使用火车和汽车运输。 项目主要风险源为筒仓和搅拌楼。 （2）影响途径 本项目环境风险事故主要是由于除尘系统故障粉尘排放污染区域大气环境质量。 5.2粉尘事故排放防范措施 ①定期巡检生产设备及除尘设备，保证运行正常，若设备发生故障，应立即停产进行检修，确保设备故障解除后再投产； ②生产前首先开启环保设备，再投入生产； ③对原料按规定妥善存放、使用，库房具有良好的通风条件； ④加强职工的专业技能培训，专人负责环保设施设备的日常维护管理，保障设备的正常运行； ⑤加强对车间日常管理工作，对车间原料及产品情况组织日常安全检查，及时掌握生产情况，有效预防生产过程事故的发生。加强生产车间职工的个人防护。 6 环保投资 本项目环保估算为60万元，占项目总投资2000万元的3%。具体见表4-13。 表4-13 环境保护投资估算 序号 治理项目 环保措施主要内容 金额（万元） 1 施工期 废气 施工场地围挡、洒水降尘、运输车辆加盖篷布 1 2 废水 临时沉淀池 0.5 3 噪声 设备维护、保养 0.5 4 固废 集中存放、清运 1 5 运营期 筒仓粉尘、搅拌粉尘 布袋除尘器2套 8 6 砂石料粉尘 封闭料仓、洒水降尘 19 7 运输车辆扬尘 车辆清洗设施 2 8 厂区道路扬尘 洒水车 6 9 废水 泥水分离装置、沉淀池 8 10 噪声 隔声、减振 2 11 固废 垃圾箱 1 12 环境风险防范措施（消防器材） 6 13 环境管理、验收监测 5 小计 60 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 水泥筒仓排气筒（DA001） | 颗粒物 | 布袋除尘器+18m高排气筒 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中排放限值（颗粒物20mg/m3） |
|  | 矿粉筒仓排气筒（DA002） | 颗粒物 | 布袋除尘器+16m高排气筒 |  |
|  | 混凝土搅拌楼排气筒（DA003） | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | 堆料棚 | 扬尘 | 封闭料仓 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中排放限值（颗粒物0.5mg/m3） |
|  | 厂区运输道路 | 扬尘 | 定期洒水 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD | 经排水管网排入园区污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）新建企业水污染物三级标准 |
|  |  | BOD |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  | 搅拌机清洗废水和车辆清洗废水 | SS | 经泥水分离装置处理后排至沉淀池沉淀后回用 | / |
| 声环境 | 设备噪声 | 连续等效A声级 | 低噪声设备、隔声、减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 除尘灰：收集后暂存于储灰罐中，回用于生产。 试验砂浆：回用于生产。 沉淀池沉渣：回用于生产。 生活垃圾：统一收集后暂存在垃圾箱中，由环卫部门定期统一清运至当地垃圾填埋场。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 粉尘事故排放防范措施 ①定期巡检生产设备及除尘设备，保证运行正常，若设备发生故障，应立即停产进行检修，确保设备故障解除后再投产； ②生产前首先开启环保设备，再投入生产； ③对原料按规定妥善存放、使用，库房具有良好的通风条件； ④加强职工的专业技能培训，专人负责环保设施设备的日常维护管理，保障设备的正常运行； ⑤加强对车间日常管理工作，对车间原料及产品情况组织日常安全检查，及时掌握生产情况，有效预防生产过程事故的发生。加强生产车间职工的个人防护。 |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目实行登记管理。 （1）严格落实各项环保治理措施，保证污染物治理设备的正常运转，确保各项污染物的排放满足标准的要求。重点做好运营期废气治理设备运行工作，减小对周围环境的影响。 （2）项目建成后，企业及时进行环保自主验收。 （3）根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目为其他水泥类似制品制造3029，属于登记管理行业，本项目不需要申请取得排污许可证，应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。 （4）本项目环境保护主体责任由建设单位伊犁源江鑫盛建材有限公司承担，项目建设期间环境保护责任由施工方联合承担。 （5）鉴于伊犁源江鑫盛建材有限公司无环境自主检测能力，则本项目运营期污染物监测应委托有资质的环境检测单位进行。 |

# 六、结论

从环境保护的角度分析，本项目可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.375t/a | 0 | 0.375t/a | +0.375t/a |
| 废水 | 生活污水 | 0 | 0 | 0 | 100.8t/a | 0 | 100.8t/a | +100.8t/a |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 | 0 | 0 | 0 | 123.27t/a | 0 | 123.27t/a | +123.27t/a |
|  | 实验砂浆 | 0 | 0 | 0 | 1.5t/a | 0 | 1.5t/a | +1.5t/a |
|  | 沉淀池沉渣 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 2.1t/a | 0 | 2.1t/a | +2.1t/a |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①